# 建筑工程中现浇混凝土空心楼盖施工技术关键分析论文_ 邵广超

摘要：自我国改革开放以来，经济建设带动了建筑业的蓬勃发展，因此，建筑行业当前已经开发出了多种新型技术，从最终的实践结果来看，新技术与传统技术相比，能在经济性、科学性与安全性方面取得更好的成效。基于对建筑工程中现浇混凝土空心楼盖施工技术概述和问题进行了研究的研究，结合对施工过程中特点的分析，提出了该项技术的应用中的重点策略，以带动我国建筑行业获得更好的发展。

关键词：建筑工程；现浇混凝土；空心楼盖；施工技术

引言

传统的楼盖施工技术中，通常采用钢筋混凝土结构完成对整个体系的建设和施工，虽然从整体上来看，这类楼盖的强度和运行质量符合要求，然而由于其自重较大，对建筑的承力性能和受力情况提出了更高要求。

1现浇混凝土空心楼盖施工概述及问题

现浇混凝土施工的原理是：技术人员采用相应的机械设备在核实位置成孔施工，在控制距离的基础上在孔洞内灌注混凝土、固定楼板，在逐渐凝固以后可有效满足施工要求。建筑工程现浇混凝土空心楼盖施工过程中，主要的施工材料是玻璃纤维水泥薄壁管，该材料具有成本较低、施工效率高和绿色环保的作用，在施工时不会受到外界因素的影响，能有效保证工程施工质量，满足现代社会建筑施工要求。此外，在现浇混凝土空心楼盖施工时因为薄壁管具有一定变形能力，当受到外界压力影响下时可充分发挥其变形能力避免对材料本身造成破坏，同时还可以取得较好的施工效果，避免造成资源浪费、施工质量受损等问题。目前现浇混凝土空心楼盖施工中主要存在的问题有：①薄壁管的固定难度较大，管与管之间的距离也难以保持均匀；②在浇筑混凝土时容易产生上浮、板筋发生位移、板下钢筋混凝土保护层厚度较大的问题；此外管道下方混凝土振捣密实度不够，容易出现裂缝、蜂窝麻面等质量病害。在施工时因为振捣等因素也容易出现管壁破裂的问题，所以有必要对空心楼盖施工技术进行分析，加强对管道安装质量和混凝土浇筑的质量控制。

2现浇混凝土空心楼盖特点

1）现浇混凝土空心楼盖是利用现浇混凝土空心内模的系列产品在现浇混凝土板中铸塑成内部空间承力单元，形成传力明确的现浇混凝土双向网格肋的水平结构体系，从而起到承受荷载的效果。2）现浇混凝土空心楼盖由现浇混凝土空心内模、现浇钢筋混凝土纵横肋梁和框架梁组成。其中，现浇混凝土空心内模是以高强无机胶结料为主要原料，辅以纤维增强，底部带有加强筋复合而成的具有整体性的空心构件。该楼板的传力途径如下：由现浇混凝土空心内模之间的空隙形成工字形肋，按双向正交工字形井字梁将楼板曲格内的荷载传至周边框架梁上，通过框架梁与框架柱共同形成空间受力体系。

3现浇混凝土空心楼盖施工技术应用中的重点

3.1避免高强纤维薄壁管出现上浮

在采用现浇混凝土空心楼盖施工技术进行建筑工程施工时，施工人员因为忽视了混凝土浇筑后的振捣作业，使得在施工中出现混凝土密实度不够、稳定性差等问题，从而引起高强薄壁管错位、薄壁管上浮等现象。所以必须采取适当措施做好混凝土浇筑后的振捣作业，提高对振捣工作的重视程度，避免发生错位的问题，严格按照施工要求进行施工，从而保证施工的质量。在浇筑前应该先对高强薄壁管进行固定，避免在浇筑时出现错误问题，另外要注意选用的薄壁管材料，避免因为材料质地太轻而出现上浮，降低楼盖施工的质量的情况。同时为保证施工稳定性，可采用固定绑扎方式实施对薄壁管的固定，或通过二次浇筑的方式，在初凝后通过混凝土比例的调整实施二次浇筑，可有效降低混凝土裂缝出现的概率，提高楼板密实度和质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2控制混凝土施工质量

水泥质量的稳定性是混凝土质量稳定性的重要保障，首先，在配合比和原材料一定的情况下，水泥强度的高低直接影响混凝土强度，其稳定性也相应引起混凝土质量波动。其次，与外加剂相容性良好，且稳定的水泥，便于混凝土用水量控制，生产中不至于出现用水量陡然增大，有时即使多加10～20kg/立方米水，依然不能满足混凝土拌合物的工作性要求，严重影响混凝土的新拌与硬化后的性能。选择水泥时，应选择大厂质量性能稳定，与外加剂相容性好的水泥，哪怕强度稍微低一点。砂石骨料在混凝土体系中起骨架作用，骨料质量的好坏直接影响混凝土的体积稳定性和耐久性。目前全国许多地区在环保压力下，骨料的资源短缺，已经无砂石骨料可用，质量根本得不到保证，具体表现在砂石骨料含泥量高、粒形差，配级不良即增加水泥用量，造成经济性差，也影响混凝土体积稳定性，影响耐久性。尤其表现在含泥量高、级配不好，碎石针片状颗粒含量，通常针片状含量控制在10%以内，若含量过高，则会影响混凝土的和易性和耐久性。传统观念认为，混凝土所使用的石子粒径越大，强度就会越高，经过试验证明，这个观点是错误的。石子粒径越大，商品混凝土的强度和渗透性反而会降低。施工中注意混凝土坍落度，避免坍落度超过160mm；混凝土浇筑完毕后，采用覆膜施工，然后浇水，保持混凝土表面湿润，但要控制水量。在相同条件下，进行预应力张拉前，应达到设计强度的100%。完工后，可以拆除模具。之后，板面不能开孔，吊杆、天花板、管道不准使用。固定时，预埋铁件应提前埋好。

3.3方箱位置固定

方箱的固定工作要从2个角度开展。（1）方箱体系的固定工作，当前常用的方法为通过对相应横梁的合理安装，完成对方箱的位置固定工作，尤其是对于常见的浮沉性问题，可以通过建成三角架的方式进一步提高这些方箱之间的连接强度，三角架可以在水平面上固定，其在整个系统的边缘区设置工字横梁，4条边设置后在整个系统的中间对角线区域进一步设置横梁，而对于中间的连接部，可采用碗扣或盘扣提高横梁之间的连接效果，防止在后续的工作中出现方箱的位置变更问题。从理论上来看，三角架的密度越高，则方箱之间的连接质量越好，在后续的混凝土浇筑中，方箱不会由于自身的连接强度原因出现浮沉问题，然而也需要从方箱的建设成本上考虑，并且也要分析最终方案的运行质量，防止整个方箱结构的施工成本和自身重量超限。（2）研究方箱系统的具体固定方法，该过程中研究的项目为，如何将其固定到建筑本身的其余固定架上，由于在楼盖系统的施工中，会在周边区域搭建龙骨，而龙骨的强度属于整个建筑体系中的最坚硬部分。所以本文提出的方法为，要将构成的方箱系统搭建到龙骨体系上，并且在此基础上做好相应的连接和固定工作，防止后续施工中出现整个结构面脱落问题，从最终的作用效果上来看，只有在这两个连接项都符合相关要求的情况下，方箱的整体固定强度才能符合设计要求。

结语

在大量的工程实践表明，现浇空心楼板有着诸多优势，但施工单位必须深刻认识到现浇混凝土空心楼盖施工工艺的重要性，力求从现场施工，后期养护等不同角度入手提升施工技术，整体控制施工各阶段的工程质量，充分发挥现浇空心楼板相对传统实心楼盖的优势。从而提高工程整体性能和质量，降低成本，提升企业效益。

参考文献

[1]吕志中.现浇混凝土空心楼盖技术在烟草仓库中的设计及应用[J].安徽建筑，2019，26（5）：68–69.

[2]戴文首.现浇混凝土密肋楼盖施工技术在建筑工程中的应用研究[J].福建建材，2018（11）：59–61.

[3]唐甲兵.探索现浇混凝土空心楼盖施工技术控制与优化[J].现代物业（中旬刊），2018（8）：183.

[4]姜峰，陈勇明，隋焕文.现浇混凝土空心楼盖在地下车库中的应用及分析[J].建筑技术，2016，47（11）：1024–1026.

论文作者: 邵广超

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6d035eac90d5201d6ceaad8e.html