# 房屋建筑工程大体积混凝土施工技术探讨论文_毛治平

红河建设集团有限公司 云南省 红河州蒙自市 661199

摘要：对于大体积混凝土结构的施工，需要做好相应的施工要点，并采取有效的措施进行养护，从而为房屋建筑工程的建设具有更高的质量打下坚实的基础。对此，本文主要分析了建筑工程大体积混凝土的特点，并就提高大体积混凝土浇施工质量的施工技术措施进行了相关的阐述。随着相关技术的不断落实到位以及发展，我国的建筑行业必然能够获得长久的发展，并在此基础上推动建筑行业取得一定的经济效益以及社会效益。

关键词：房屋建筑；施工技术；大体积混凝土

随着建筑要求的提高，大体积混凝土开始广泛应用，施工技术也在逐步成熟，但是还存在一些难以克服的技术性难题。

1 房屋大体积混凝土施工技术的特点

大体积混凝土通常具有结构复杂、体积大、密度高、混凝土量大等显著特点，因此施工过程比较复杂，施工要求也越来越严格。

由于混凝土体积大，所以温度变化与普通混凝土结构之间存在很大的差距，混凝土内部与外部的温差甚至有25℃。大体积混凝土结构混凝土表面积大，干燥的现象很容易出现在凝固过程中，这个也是大体积混凝土开裂的原因，因此，增加施工和维修工作难度。大体积混凝土难以保持内部结构的大体积混凝土的变化，同时增加了施工人员的工作量，通常采用水冷却，使表面温度降低，从而达到保护的目的。由于质量问题容易发生在使用大体积混凝土的过程，从而影响房屋的正常使用和服务，因此，严格控制技术在大体积混凝土中的应用和管理，提高工程质量，促进建筑企业经济效益的最大化。

2 房屋建筑中大体积混凝土施工技术

2.1 采集原材料时注重水泥的质量要求

大量施工经验表明，选择高质量的水泥能够有效规避大体积混凝土发生裂缝现象，主要是由于大体积混凝土开裂的原因之一就是水化热，即在水泥水化过程中，由于水泥品种的选择不当，水泥的质量存在较大问题，释放出了较大的热能，即水化热，从而导致了大体积混凝土出现裂缝。为降低大體积混凝土发生裂缝的可能性，就应当减少水化热现象的产生。在大体积混凝土的浇筑施工中，掺和剂和外加剂适量加入其中，可以有效地改善混凝土易性，从而控制大体积混凝土，使其减少裂缝的产生。

2.2 施工温度控制

在进行大体积混凝土浇筑作业的过程中，为了提高相关施工作业的质量，除了加强对于混凝土的配制之外，还需要进一步加强对于混凝土温度裂缝的控制。关于相关的措施，笔者进行了总结，具体内容如下：

（1）合理选择配合比。在进行大体积混凝土温度裂缝控制的过程中，需要相关技术人员严格控制砂、石级配以及含泥量的配合比，并在实际的配制过程中适当加入定量的减水剂（粉煤灰）。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆相关的工程实践显示，在实际的作业过程中加强对于混凝土配合比的优化以及选择，能够在最大程度上实现水泥用量以及水化热程度的降低，并由此推动混凝土的强度、和易性以及可泵性的提高；

（2）降低混凝土入模温度。此外，为了减少大体积混凝土出现裂缝的问题，需要相关技术人员加强对于混凝土入模温度的控制。在这一过程中，为了有效地实现对于浇筑温度的降低，需要相关的技术作业人员采用低温水、砂表面覆盖等方法。除此之外，还需要加强对于混凝土运输时间的缩短，并将混凝土的初凝时间逐渐延长到5小时以上。再者就是在进行浇筑的过程中，需要逐渐减缓浇筑的速度，继而由此提升混凝土热量散发的速度，实现水化热峰值出现的延迟，防止因温度过高而出现了混凝土表面高温状况。在这一过程中，还需要技术人员将混凝土入模的温度控制在18℃以下；

（3）控制拆模时间。在进行混凝土拆模的过程中，需要相关技术人员加强对于相关温度的测量以及监控。事实上，只有当混凝土拆模后的表面温度与内部温度差小于25℃的时候才能以进行侧模拆除作业。若其温差大于25℃的时候，则需要相关技术人员加强对于保温措施的采取，继而由此减小温差；

（4）及时掌握混凝土温度动态变化。在施工过程中，除了上述的措施之外，还需要相关人员加强对于混凝土温度的动态监测。在这一过程中需要相关的技术人员加强对于测温点的埋设，并以此为基础推动相关记录工作的开展。在相关工作开展的谷草中，之所以加强对于混凝土温度动态变化的监察，主要是加强对于混凝土内部的高温与表面温度的掌握，继而由此采取恰当的温控措施，带动大体积混凝土质量的提升。

2.3 混凝土振捣

混凝土泵的过程中会存在结合倾斜边坡，结合该边坡在铸造之前和之后的所有设置振动器，振动器的许可，同时在每个放电位于中部倾斜的混凝土，钢筋和混凝土的手指，底层以上内容，建立的目的是保证混凝土振动器混凝土卸载点可以更顺利地通过表面层，然后将其导入到较低的位置，在中间混合可以提高混凝土振动器的底层的压实度，可以保证混凝土振动器可以成功地流到下部的配件。

2.4 大体积混凝土养护

大体积混凝土结构浇筑完成后，养护工作是非常重要的。首先，在混凝土浇筑工作之后，在具体的工作，需要将其表面的混凝土压平，然后用塑料薄膜覆盖混凝土结构的温度，并根据需要增加或减少建设覆盖薄膜保温材料。一般在中午的散热，晚上覆盖保温材料，保温。用于塑料的底织物层的下面，时间，温度的变化，根据房屋的结构，将软管降水进行适当的补充。直到大混凝土开始渗水，在对混凝土表面进行搓压，降低“起粉”的现象。

3 结语

总之，随着时代的发展，我国的建筑行业在实际的运行过程中获得了长足的进步。在这样的背景之下，为了适应时代发展的需求以及推动高层建筑的建设，相关部门逐渐加强了对于大体积混凝土浇筑施工技术的使用。

参考文献

[1]陈汉清.大体积混凝土温度裂缝的成因及预防措施[J].河南建材，2016，（01）：131-134.

[2]董姗姗.关于建筑工程大体积混凝土施工技术的研究[J].科技与企业，2016，（04）：133.

论文作者:毛治平

论文发表刊物:《防护工程》2017年第5期

论文发表时间:2017/7/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6d04279208f90370d0f02c4e.html