# 浅析工民建施工技术与质量控制论文_刘奇

内蒙古通辽市奈曼旗中兴建筑材料检测中心 内蒙古通辽市 028300

摘要：工民建施工技术和质量控制是当前整个社会都在普遍关注的一个热点问题，其直接影响到人们正常的生产生活和切身利益,需要分解其施工技术要点，并研究质量控制措施。

关键词：工民建；施工技术；质量控制

前言

随着我国建筑行业尤其是房地产行业的飞速发展，工民建施工技术和质量管理问题成为了人们普遍关注的焦点，也是推动社会进步和经济发展的主要动力之一。

一、现阶段我国工民建施工技术要点

1、工民建混凝土技术

混凝土的施工技术和施工要点对工程质量的提升有着重要的作用，尤其是在高层建筑工程施工的过程中，须加强对混凝土施工技术及施工要点进行严格控制。高层建筑多为高空作业，工期较长，因而受到外界环境的影响较大，特别是天气变化的影响，新疆雨、热不同期，这给建筑施工增加了难度。尤其是天气变化对混凝土强度产生较大的影响，不利的气候条件严重阻碍了高层建筑质量的提升。因而，在施工技术开始之前，必须根据高层建筑施工的自身特点来配置和选用不同等级的混凝土等级，并按照施工技术要求进行强度试验。同时，要根据不同的施工环境对混凝土配比进行适当调整，严格控制水灰比、细度等配合比例。此外，还要针对混凝土的具体情况，制定相应的季节性措施，做好支撑系统，严格计算，详细绘图，保障混凝土的质量，进而保障高层建筑的整体施工质量。在冬季要采取运输设备保温，混凝土泵机的保温采用外径Ф48毫米，壁厚2.5-3.5毫米的钢管搭设钢管排架，在钢管排架顶部及四周需要铺设棉被进行保温。其中，泵管可以采用外包玻璃棉毡的方式进行保温，需要用玻璃棉毡采用8#铁丝绑扎牢固。此外，还应注意的要求是，泵管中残余混凝土可用热水进行冲洗干净，也可采用风力吹除，不可采用冷水进行冲洗。在工作停顿或结束时，必须立即用热水将运输设备及混凝土拌和机洗净。当恢复运输时应先给设备加热。

2、钢筋工程施工的技术措施

新疆地区冬季寒冷而漫长，北疆的平均温度在-11℃左右，南疆在-5℃左右,冬季对钢筋工程施工影响较为严重。因为气温过低会使钢筋塑性及韧性降低、脆性增加、钢筋的力学性能发生变化、屈服点和抗拉强度增加、伸长率和抗冲击韧性降低、加工性能下降。而化学成分组成、焊接技术、直径大小、冷拉技术及工艺缺陷的影响则会造成钢筋冷脆的倾向。其中钢筋最主要的施工技术是负温冷拉和负温焊接，且冷拉钢筋的闪光焊或电弧焊应在冷拉前进行。

（1）钢筋负温冷拉

钢筋在负温下冷拉，其温度不低于-20℃。负温冷拉可采用控制应力和控制冷拉率两种方法。用作钢筋混凝土结构的预应力筋，宜采用控制应力的方法。在采用控制应力方法冷拉钢筋时，其控制应力及最大冷拉率应符合国家规定。

（2）钢筋负温焊接

负温焊接主要有闪光焊、电弧焊两种焊接方法。在温度低于-5℃的条件下进行这两种焊接，当温度低于-20℃时，不得进行焊接，风力超过4级时，应采取挡风措施。除以上这些钢筋施工工艺外，还应注意钢筋的腐蚀防护，主要采取以下措施：阻锈剂、阴极保护、防渗涂层、环氧涂层钢筋等。除此以外．近年来国外一些工程采用非金属筋，主要包括聚合物筋、碳纤维筋、玻璃纤维筋等。通过以上施工方法进行施工，可以减少钢筋的腐蚀，大大增加钢筋混凝土结构的耐久性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、工民建施工质量控制中存在的问题

1、工民建自身施工的复杂性

工民建的施工过程相对来说比较复杂，参与施工的人员比较多、投入的物资材料也比较多，决定这一现象的原因主要是因为建筑行业一直以来就是一个劳动密集型的产业，在工民建的施工现场通常会投入大量的劳动力，在施工现场，人员比较冗杂，在管理上难以实现对每个员工的有效控制，施工过程中，由于某个施工人员进行违规操作所形成的质量问题也十分常见；在工民建施工中，需要投入的物资材料较多，给质量控制带来了一定的难度，再者，物料的质量等级参差不齐，很难实现对施工过程的精准控制。

2、施工单位和施工人员缺乏质量安全意识，对于责任划分不明确

安全意识是工民建施工中的关键，工民建施工工程的质量直接关系着人们的生命财产安全。很多工程施工的人员对这点并没有充分的认识，尤其是一些单位为了减少成本，在施工材料的选择上一味的选择价格低廉的产品，还有一些为了赶工程的进度，而一味的将工作重心放在效率上，无视质量的控制，在进行施工的时候并没有把工民建施工工程的质量摆在重要的位置。没有对相关的安全生产以及建筑法律、法规进行学习，所以不能将安全意识的相关内容及时地贯彻落实到工民建施工中的质量控制上，致使施工操作人员的安全意识比较薄弱。

3、质量检查不符合标准，存在管理漏洞

工民建的施工管理是一项复杂的系统工程，涉及到的范围和程序都十分的广泛，它会受到很多因素的影响，影响的范围也很难进行系统的统计，所以常常采用抽样调查的方式，这样的检查方式必然会带来许多质量安全隐患，出现诸多施工环节不完全符合相关标准规定的现象，这是和国际标准相差相对较远的。

三、工民建施工中质量控制的措施

1、提高工民建施工队伍的素质

工民建的施工队伍比较庞大，组织结构也比较复杂，包含了技术人员、施工人员和管理人员在内的队伍，由于人员的素质参差不齐，对知识技能的掌握程度也存在差异，要想实现工民建队伍的整齐一致，就要对工民建人员进行专业技能的培训，在进行培训时，可以采取多种不同的方式，可以定期组织施工人员参加有关知识与技能培训，通过集中的组织培训和学习进行业务能力的培训，也可以聘请专家进行现场的亲临指导，组织相应的行业学习，只有不断的加强工民建队伍的业务素养，才能提高工程的整体质量，才能够使施工管理工作顺利的开展下去，与此同时，使工民建企业在激烈的市场中站稳脚步。

2、明确各方的职责和权限

要想落实各项计划和安排，加强对施工质量的控制，必须建立相应的责任制，将具体的工作落实到相关的单位和个人。不仅要明确每个工作岗位的责任人，还要明确每个施工环节的责任人。让每个部门和责任人都明确自己的职责。建立完善的奖惩机制，对于严格贯彻落实各项工作的部门和个人进行奖励，而对于没有落实各项工作的部门和个人采取相应的惩罚。发挥激励作用，调动员工工作的积极性和主动性，保证施工质量控制的各项措施能够得到有效的贯彻。

3、加强材料管理

在任何中建筑类型中，材料都占有非常重要的地位，不仅仅能够帮助整体的建筑提升质量，同时可以让居住环境在不同程度上符合居民的要求。因此，今后的工作需要有效加强材料管理，避免偷工减料的情况发生，同时要将材料本身的质量提高，这样才能将工民建施工技术更好的应用。

结束语

工民建工程是一个比较复杂的管理工作，对其进行质量控制是十分必要的，它影响了工程项目的投资成本的回收和施工企业的经济效益，要找到合理的途径进行质量控制。

参考文献:

[1]凌伟壮.提高工民建施工质量控制要点分析[J].现代装饰（理论），2011

[2]林莉.探讨工民建混凝土施工的质量控制策略[J].科技与企业，2012

论文作者:刘奇

论文发表刊物:《防护工程》2017年第25期

论文发表时间:2017/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6d0bbbc4cbcbc37f7e0a4159.html