# 浅析建筑土建工程与电气安装工程的施工配合论文_高龙俊

江苏东河建设工程有限公司 江苏盐城 224000

摘要：现阶段，随着社会的发展，我国的建筑工程与电气安装的发展也越来越迅速。对于建筑工程来讲，如果将建筑工程比作计算机，那么土建过程就相当于计算机的硬件部分，装饰装修工程相当于电脑的外壳，通风系统相当于计算机的散热系统，而电气工程就是计算机的是计算机的CPU部分，提供所有硬件运行所需要的能源。由于目前智能化大楼不断建设，电气工程的重要性不断提高，对建筑工程的使用功能有着非常巨大的影响。后期的电气工程更是关系着消防系统、应急照明系统、保安监控系统等等，因此必须保证电气工程的施工精确性。

关键词：建筑土建工程；电气安装工程；施工配合

引言

变电站工程施工投资大，其对技术的要求较高，且土建工程基础施工是为输变电设备服务的，因此必须加强安全管理。变电站的土建工程不但要有较高的质量，而且要保证变电站各电气设备能安全运行。变电站土建工程基础施工是整个变电站工程的基础，关系到整个工程的运行和使用，但变电站工程施工面临的条件十分复杂，在对其进行基础施工时应结合工程施工特点，根据当地水文地质调查资料采取合理的土建工程施工方案，同时做好安全管理。

1土建施工与电气安装二者关联

建筑工程通常具有一定程度的繁杂性，同时可以在一定程度内划分为设备设施工程，给水排水，工程电气工程等。在具体施工过程中，不同工程之间相互独立又彼此影响，在各个领域存在知识交叉，从独立角度而言，不同工程都具有其独特的专业性质，同时具有成型的监管办法，施工措施和理论依据，在技术管理方面也存在很大的差异性。虽然建筑工程具有较高的复杂性，但是在进行工程建设过程中，也不能忽视其整体性和协调性。如果在进行具体施工作业时没有做到重视工程统一性，就会使其不同组成部分成为单独的个体，在设置施工计划时无法进行工程成本的科学计算。在所有工程项目内，土建施工工程与电气安装工程最浅的关系最为紧密，电气安装无法脱离土建施工单独作业。在现代科技高速发展的今天，电器设施在建筑行业中的作用更为明显，因此在进行电器安装过程中，必须确保能够与土建施工进行相互配合，从而更高程度的保障工程开展的有序性。

2土建工程概述

土建工程施工工程量大、投资量大且对技术的要求很高。因为变电站工程对于整个输配电系统的安全运行具有至关重要的作用，所以要求施工所需材料、机械设备等都是符合要求和先进的，精密度和综合自动化程度都很高，自然对资金的需求量大。同时，土建施工受到地形地貌的影响，在施工前必须做好实地勘察和调研工作，在分析各资料信息的基础上合理选择变电站建址。一般来说，变电站建设的区域地形地质条件差，地形起伏大，施工难度较高。而且不同的变电站占地面积不同，建筑物种类多样，结构互相独立又互相关联的变电站在电压等级选择、出线规模以及设备布置方式上均不同，因此土建工程施工在前期规划设计的时间较长。一般建设过程包括可行性分析、初步设计、施工设计、试运行等阶段，变电站建设的质量也和这些阶段密切相关。此外，因为土建工程的特殊性，所以涉及的参与方很多，需要业主单位、机械设备和材料供应商、设计单位、施工单位、监理单位等互相协作，尽量避免在土建工程施工中出现现场人员多、流动性大而引起的管理问题。

3建筑土建工程与电气安装工程的施工配合

3.1做好施工前一系列准备工作

在变电站土建工程基础施工之前要做好技术、人员、物料上的准备，包括到施工现场开展调研，对水文地质条件进行分析，并结合这些资料合理选择变电站建设的地址，做好技术交底和图纸会审工作，及时发现并解决图纸上的问题。同时，要求结合现场情况制定施工计划、做好人员、材料和设备的合理安排，所有现场人员掌握工程项目的内容和施工要求，在工期规定范围和合同要求下严格按照施工流程开展作业。要注意的是在图纸会审时应明确施工技术要求和施工应遵循的原则，及时发现合同中存在的问题，避免后期出现合同经济纠纷。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此外要做好制度、技术和设备材料方面的工作，结合项目实际情况制定合理的制度，在开展项目之前做好对新技术、新设备和新材料的检测，合理选择分包单位，要求所有施工人员掌握施工所需的技术和设备操作方式，在规定时间内保质保量地完成施工。

3.2结构工程施工阶段配合

在土建工程的施工阶段，施工人员应当根据混凝土浇筑的进度和相关工序做好线管的埋设工作，这是整个电气工程的施工要点，不仅仅影响着土建工程的施工进度和质量，也影响着后续的电气工程的施工质量，所以应当引起足够的重视。当混凝土板的钢筋绑扎完成后，或者双层混凝土板的顶层钢筋没有绑扎之前，施工人员应当按照相关的设计将暗盒和线管的位置敷设好，并且采用扎丝将其固定好，如果线管采用的是镀锌钢管，则可以将镀锌钢管焊接在钢筋网片上，预埋线管时应当注意在盒中应当采用填充物填充号，并且封好盖板，防止浇筑混凝土的时候灌入线盒中，在混凝土浇筑振捣过程中，电气工程施工人员应当有人看管，防止混凝土振捣破坏线盒。

3.3安装阶段配合施工

电力工程安装工作不仅是电力工程安装人员的工作，还需要土建施工人员的辅助，电力工程安装人员同土建施工人员共同进行电气设备安装工作。在进行电气设备安装的过程中，应该按照相关安装制度进行安装，特别是土建施工人员，由于并不是专业的电力工作人员，所以容易出现一些工作失误，当土建施工人员同电力工程安装工作人员有意见分歧的时候，一定要根据具体的情况进行分析，然后探讨出能够解决当前问题的安装计划，还要检查好预留口的设计是否符合要求，确保安装工序完成之后能够安全有效的投入到工程中使用。另外，电力工程安装设备、材料对环境要求比较高，容易受到外界因素的影响，进而阻碍电力工程的安装工作。比如电缆是常见电力安装设备，应用十分广泛，而电缆的质量容易受到外界因素影响，制约电气设备的安全运行。所以在施工之前，要加强电气设备和材料的监管，保证电气设备和材料的质量符合要求，从而确保电力工程安装工作安全有效的进行。

3.4后期的协作管理工作

在变电站工程施工的后期阶段，还应该对两方面的工作加强有效措施的保护和处理。首先，在对电力电缆和二次控制电缆的铺设工作完成后，土建工程施工人员需要对重要的电缆出口进行密封处理或者采用加盖护板的方式，来有效地减少其他影响因素对电力系统造成的不良影响和干扰。其次，在进行批灰操作之前，先关工作人员应该再次根据图纸与施工现场实际情况进行全面检查和对比，必须确保两者数据信息或其他方面环节不存在误差或者误差在标准范围内，只有完全确定好之后，才可以进行下一步的施工操作。由此可见，在对变电站工程施工后期环节，电气安装人员和土建施工人员更应该加强合作和协调，共同管理，还要保证户外电气设备的有效安装，保障工程的质量。

3.4电气安装工程中应该注意的问题

在建筑工程实际施工过程中，需要在土建施工前进行一些电气安装工作，有些需要在土建施工后进行，这就决定了电气安装工作与土建施工之间关系密切，互相影响。在一些大型设备安装工作中，要确保土建施工能够给予一定程度的协调，如铺路等。在具体施工过程中，施工部门应与电气安装等部门紧密合作，共同探讨建设考虑的具体问题，以便制定详细的施工计划，减少运输问题重复。电气设备安装的电气安装施工应严格把关，确保其安装位置的准确性，最终实现所有电气设备的良好运行，以最大限度的减少安装不恰当问题等对电气安装和土建施工质量产生一定的不良作用。

结语

综上所述，在工程建设施工过程中，电力安装和土建施工对建筑工程整体质量造成直接影响，所以为了保证工程的顺利开展需要做好电力工程安装和土建施工的配合工作，从工程设计方案一直到验收工序，电力安装人员必须与土建施工人员密切配合，做好各个步骤的工作，就不会给后期施工带来严重影响，保证电力工程安装和土建施工的有序进行，提高建筑工程质量，推动我国建筑行业的长期稳定发展。

参考文献：

[1]董非，陈秋冬.土建工程基础施工技术分析[J].低碳世界，2018（1）：81-82.

[2]陈彪.建筑工程土建施工现场管理有效方法研究[J].现代物业（中旬刊），2018（10）：129.

论文作者:高龙俊

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6d14da2a9bdb05a2562400d9.html