# 浅析建筑给水排水节能设计论文_羡巨智1,周艳2

羡巨智1 周艳2

山东同圆设计集团有限公司 山东省济南市 250101

摘要：当今世界经济迅速发展，城市对水源的需求不断增加，这让城市供水量在这些年呈现明显的增长，但是我们知道中国是一个缺水的国家，在这样的供需不平衡的情况下我们必将陷入缺水的困境。因此，在建筑给水排水工程设计过程中，我们不仅要强调使用功能完善、对环境无危害，还应充分考虑到节水、节能因素。因此，我们必须全盘考虑，避免浪费水和能源，合理开发和利用能源，促进经济社会的可持续发展。为实现节约资源的国策，做出自己的贡献。

关键词：建筑给排水；节能；设计；措施

引言

我国经济的持续快速发展发展过程，对环境保护提出了严峻考验，各个城市不同程度地存在着环境污染的问题。考虑到建筑给水排水中在节水节能方面潜能巨大，建筑给水排水设计人员应注意不断地学习新技术、新材料，力求设计的建筑产品达到既节能又环保的高标准。

一、建筑给排水节能设计所具有的重要意义

1、推动着经济发展和社会进步。能源是人类生存与发展的重要基础，经济的发展依赖于能源的发展。近年来，随着能源危机进一步加剧，水资源逐渐紧张，对于水资源的保护、中水利用以及污水治理受到世界各国重视。在建筑领域，检验建筑物是否节能的标尺是给排水的设计如何能达到节能，因此，做好给排水节能设计十分必要的，这对建筑给排水节能设计具有深远的意义。

2、保护环境的需要。改善生存环境，提高生活质量的一种有效的方法就是提倡建筑给排水节能，减少污染物的排放。

3、提高人民生活质量水平的需要。随着整个国民经济的持续快速发展和人民生活水平的不断提高，人们更加向往舒适的建筑生活环境。而在当前水源十分短缺的状况下，节能就显得尤为重要了。在满足合理舒适要求的前提下，建筑给排水节能设计通过技术减少水耗，提高水源的使用效率，以满足建筑给排水节能的要求。

二、建筑给水排水设计中节能存在的问题

建筑的给水排水系统运转过程中会产生大量的能源消耗。目前，建筑给水排水系统中造成能源损失浪费主要有如下几个方面：

1、给水排水配件浪费

（1）管道、水龙头这种给排水基础设施的质量问题会带来一定的能源浪费，例如，很多管道由于质量问题会造成水资源浪费，在建筑施工过程中，常常由于机械设备老化，水资源利用率偏低；

（2）在很多建筑的厨卫设计中，冲洗水箱等设备完全没有涉及到节能因素，例如建筑卫生间内的浴缸、马桶等器具往往造成极大的水资源浪费。

2、再生水使用率偏低

很多生活用水、雨水等经过相应的处理净化后，可以被建筑循环使用，但是很多时候由于没有相应的设备技术，这些再生水的利用率偏低，很多中水资源被浪费。

3、供水系统造成巨大浪费

供水系统造成的浪费主要体现在三方面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先，建筑给水排水设计中，仍然会出现超压出流的现象，这种现象不仅会影响人们使用，而且还会造成水流喷溅，造成浪费，还会产生一系列的设备损失问题；其次，热水供应系统设计不合理，我国建筑中热水供应系统存在普遍的浪费现象，主要因素是热水系统开启后，往往最初的一段时间水温没有达标，这些水会被用户放掉，就白白浪费了；此外，消防用水存储过多，不仅造成了水资源的浪费，还造成了消防设备日常维护费用的增加。

三、建筑给排水节能设计措施

1、有效利用市政管网的余压、分区供水、节能供水设备设施使用

随着我国经济持续快速发展和城市规模的不断扩大，土地资源越来越趋于紧张，为了提高土地资源的利用效率，城市建筑出现了越来越多的小高层、高层，甚至超高层建筑，这些建筑的楼层远多于五层，且一般多层住宅楼层均在5层以上，供水压力要求必须采用二次加压。合理利用市政管网压力，采取分区供水的供水方式并应用新型节能供水设施，可以有效降低二次供水加压的能耗。

2、采用节水型管材、卫生器具及配水器具

在水的输送过程中，以往给水管道使用的镀锌钢管容易生锈，必然会影响水质，并且经过一段时间闲置后，再次使用时会有锈水流出，造成浪费。因此，采用优质管材、阀门，也可以起到节能节水的效果。

卫生器具及配水器具位于供水系统的最终端，是水的最终使用单元，它的节水性能对给排水系统整体节能效果起着举足轻重的作用，因此卫生器具和配水器材的选择应该在满足使用功能的前提下，应用新型节水节能卫生器具和配水器材。对于厨房、淋浴、盥洗等用水器具的节水则主要从改善给水配件的性能来实现，如采用充气水龙头、脚踏开关淋浴器、节水延时自闭阀等，该类配件均能在不同程度上起到节水节能的效果，并且节能效果和建筑高度成正比，即建筑物越高其节能效果越明显；公共卫生建筑内，应采用目前较为先进的光电数控控制或红外线作用的器具。对水的节约就可以减少输送水过程中的能源的消耗，从而达到节能的目的。

3、合理设置建筑给水系统的设置方式

在建筑工程给排水设计中，应将生活给水系统与消防给水系统单独设置。根据相关规范规定，消防给水系统与生活给水系统对于供水压力的要求不同。如果按照消防给水系统的水压要求设置供水压力，则会造成生活给水系统的供水管道超压，因而容易造成供水超量，如采用加压法对其降压节流处理，又会消耗大量的电能。相反，如果按照生活给水系统的压力要求分区，就会造成水泵机组数目的增加。因此，为了达到节能的目的，应该将两系统分开设置并单独设置竖向分区的压力，减少能耗。

4、利用太阳能制备生活热水

对于建筑给排水系统中合理使用清洁能源，对于有效地减少传统能耗需求，实现建筑节能具有重要的意义。太阳能作为清洁能源，取之不尽，用之不竭，是节能的重要途径，目前对太阳能的利用形式主要集中在太阳能热水器方面。太阳能热水器是由集热器、储水箱、给水箱、循环管、循环泵、配水管等组成。对于多层住宅，选择在住宅楼楼顶给每户安装一台家用太阳能热水器；对于高层住宅，选择采用阳台壁挂式太阳能热水系统，即在每户朝南阳台墙壁安装一套超导热管集热器，用于水的加热。利用太阳能制备生活热水，既节约能源又保护环境。

5、推广中水回用技术

中水来源于建筑生活排水，包括人们日常生活中排出的生活污水和生活废水。生活废水包括冷却排水、沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水和厨房排水等杂排水。中水回用技术系指将小区居民生活废（污）水集中处理后，达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等，从而替代出等量的自来水，这样相当于增加了城市的供水量，达到了节约用水的目的，同时减少了污水的排放量，减轻对水体的污染。它是实现污水资源化、节约水资源的有力措施。

结语

住宅建筑的给水排水管道系统布置的是否合理，关系到人们的日常生活。在设计、施工以及维护各个环节上都应严格把关，做到设计合理、材料合格，按操作规程施工，并加强使用过程中维护管理。寻求最佳的排水管道系统方案，提高人们的居住环境和生活质量。要提高居民生活质量，那就必须确保给排水管道质量安全、可靠，并保证不出现水体受污染、管道渗漏等情况。

参考文献：

[1] 吕世松，马惠森.建筑给排水节能问题[J].科技传播，2011（21）.

[2] 黄德中，沈吉宝.建筑节能技术综述[J].太阳能学报.2008，（06）.

[3] GB50368―2005，住宅建筑规范[S]．

[4] 李宏燕.住宅给水排水设计探讨[J].攀枝花学院学报，2006，5.

论文作者:羡巨智1,周艳2

论文发表刊物:《基层建设》2015年16期供稿

论文发表时间:2015/12/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6d19a90af1b0ca0c1e52fa46.html