# 建筑智能化过程中的节能探讨论文_梁冬生

深圳达实智能股份有限公司 广东深圳 518000

摘要：当前我国建筑业逐渐走向成熟，建筑施工正在向着智能化设计方向发展。建筑智能化是建筑行业发展过程中与先进技术、理念相结合的产物，建筑智能化的发展不仅可以满足社会经济发展的需要，还可以为用户提供更为舒适和温馨的使用体验。建筑智能化建设设计过程中，需要贯彻节能设计思想，从建筑智能化规划方面出发，注重节能规划，在做好节能控制工作的同时实现节能管理，进而促进我国建筑行业的持续稳定发展。

关键词：建筑智能化；过程；节能探讨

引言

随着市场经济的快速发展，各行业迎来了极大的发展机遇，但是随着行业消耗的不断加大，对环境造成了一定的影响，可持续发展的目标成为了各行业寻求发展的重要内容。建筑行业作为城市发展的重要标志，因此，需要加强对智能化建筑电气节能优化设计，促进智能化建筑的发展。

1发展建筑节能的必要性分析

随着经济的发展和建筑行业的进步，建筑能耗也随之增多，而且当今时代大多数新建房屋，有一半以上属于高能耗建筑，空调负荷和采暖能耗每年都以20%的增长速度攀升。这些惊人数据的背后，消耗掉的是我国的非可再生能源，甚至也威胁了未来人类的生存安全。因此，大力推进建筑节能在建筑领域的应用，一个最重要的指标就是要提升可再生能源的利用效率，只有这样才符合可持续发展的硬道理,是贯彻落实节能减排政策的需要。随着人们物质条件的不断优越，相关部门推行节能减排政策得到了人们广泛的认同和各行各业付诸行动的支持，该政策也在一定程度上促进了节能减排技术在智能化建筑中的应用和推广。而相关政策的相继推出，对建筑行业的发展和进步也提出了全新的要求和指令，想要促进智能化建筑的发展，促进全社会的发展和进步，就要不断促进建筑节能的应用，这与绿色环保理论和政策是不谋而合的。

2智能化建筑电气节能技术现状

2.1我国实际技术的应用有限

在当前的智能化建筑电气节能技术的应用中，实际应用效果难以取得有效的突破。这种现象的主要原因是电能设备的质量安全监督中存在一定的漏洞，技术人员的实际应用技术中缺少实践论证，电气设备在实际使用中的实用性较弱，且在使用中，由于受技术限制，实际的智能化与自动化水平较低，以及没有实际附加设施作为辅助使用，导致在实际落实中，电气节能优化方案存在不少限制，真实的节能效果难以发挥。

2.2电气设备系统选择不合理

在智能化建筑的建设中，电气设备系统的选择与使用对电能的消耗影响重大，其中尤以照明设备的耗电量最大，但是在当前的智能建筑中，我国以照明设备为主的多种控制系统设计中存在不合理现象，导致电气节能系统的发展难以有效实现。

3智能化建筑电气节能优化设计措施

3.1配电系统节能优化措施

电气节能的优化需要对用电设施功率与用电设施的符合容量等信息准确掌握，能够确保对供电节能设备的合理运用，从用电设备中的变压器作为节能设计的第一步，对其中的负载情况加以合理的调整，确保实际消耗成本与用电设备要求相符合，对负载进行合理的分配，以此作为选择变压器的基础内容，确保变压器的负载情况与驱动负载能力相适合。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当电力设备中所使用的导线电阻率较高时，则电能消耗同样会高，因此可以选择较低的电阻率导线减少电能损耗，以及在线路布局中尽量确保线路的直线走向，减少导线长度，降低电耗。

3.2电梯系统节能措施

现阶段我国城市建设主要以高层建筑为主，所以电梯成为建筑工程必备工具。据统计，我国目前所使用的电梯数量已经超过100万台，经过粗略的估算，则会岑电梯每个月的电能消耗量已经达到的24.33亿度电，成为建筑工程中最值得进行绿色化和智能化的结构。此外，电梯还包括自动人行道和自动扶梯等设备，因为后期管理和养护不到位，或者选用的电梯不适用，导致其在正常运转的基础上浪费了较大的电力能源，并且加速了电梯设备的磨损速度和老化速度，为使用企业造成了更大的资金成本。所以针对这个情况，建筑工程在建设时，我们要在设备的选择方面进行严格的规范，选择具有节能的电梯，虽然期初期采购费用较高，但是站在其运行的整个生命周期来看，具有良好的节电效果，保证其绿色功能的实现。目前，自动扶梯的控制系统已开始采用微电脑控制，主要有三种运行方式：自动运行方式、Y-△运行方式、变频运行方式。根据三种运行方式的特点，采用变频调速控制自动扶梯运行是最佳的扶梯节能方案，节能效果和使用效果最好。

3.3促进太阳能的利用

首先是太阳能制冷。一是通过光和电的转换，用电力系统推动整个空调压缩机进行制冷；二是对光和热进行调整，用热能来进行制冷。第一种设计原理比较简单，但是其成本和造价还相对较高，因此应用范围不广。国内利用太阳能制冷通常以第二种方法为主，例如吸收式制冷、蒸汽喷射式制冷以及压缩式制冷等。其次是太阳能热水器，以结构来划分，分为管板式、热管式、真空管式以及聚光式等。而太阳能热水器除了用于人类的洗浴需求之外，还可以应用到养殖、干燥等工农业技术当中，具有很高的利用价值。最后是太阳能热发电，在建筑设计中以集热器为基本载体，将搜集到的太阳能辐射转换为热能用来发电或者是建筑生产等。

3.4楼宇自动化系统中的运用

楼宇自动化系统主要是通过对计算机、传感器以及自动控制等技术的运用，来更好地管理与控制楼宇中的设备，进而为建筑设施的稳定、高效运行提供保障。楼宇自动化系统指的是对建筑中的供配电、给排水、电梯、空调、通风以及照明等系统进行监控与管理的系统。楼宇自动化系统不但可以控制机电设备的开启与停止操作，同时还能够更好地检测与储存设备运行情况与故障报警信号，以保证楼宇内设施的正常运行。此外楼宇自动化系统不但能够进行自动控制，还能够实现就地与远程的有效控制，同时还能够自动生成一系列系统报告。其中，通过对楼宇自动化系统中的变频节能技术等的运用，能够大大缩短设备的运行时间，使设备的运行强度降低，最终达到节能降耗的目标。

3.5智能照明系统中的运用

智能照明系统指的是通过对照明接触器、传感器等先进技术的运用，在建筑物的外部与内部分别安装节能灯具，并应按照建筑物自身的照明需求，选取适宜的照明水平，这样不但可以满足建筑照明需求，同时还能够实现节能降耗的目标，对延长灯具的使用寿命具有十分重要的意义，同时还能够实现多种效果的照明。除此之外，在建筑中应用智能照明系统，还可以更好地调节与采集自然光，同时还能够实现对自然光的充分利用，有利于节约能源，达到节能减排的目标。

结束语

对技术的优化设计主要目的是实现节能减排，随着社会的发展，智能化建筑的重要性在城市化建设中日益凸显。虽然在当前的电气节能设计中依然存在一定的问题，但是随着优化措施的不断实施，最终会促进电气节能设计水平的发展，促进智能化建筑的发展。

参考文献:

[1]胡田.建筑智能化过程中的节能研究[J].中国新通信,2017,19(19):123.

[2]李志强.建筑智能化过程中的节能策略研讨[J].江西建材,2017(11):38+42.

[3]黄祖兴,张益维.建筑智能化过程中的节能探讨[J].智能城市,2017,3(01):25.

[4]曾春明.建筑智能化过程中的节能探讨[J].建材与装饰,2016(38):154-155.

[5]钟志贺.建筑智能化过程中的节能探讨[J].科技展望,2016,26(20):38.

[6]余志炜.建筑智能化过程中的节能探讨[J].福建建材,2016(03):98-99.

论文作者:梁冬生

论文发表刊物:《防护工程》2018年第36期

论文发表时间:2019/4/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6d302119a9bc176938e0d145.html