# 汽车发动机怠速成抖动现象的原因及排查方法探讨论文_王书豪,王维

王书豪 王维

东风柳州汽车有限公司 广西柳州 545000

摘要：随着现代汽车工业的迅猛发展和人民生活水平的日益提高，人们对汽车故障的检测和诊断能力也有了深刻的认识。发动机怠速抖动是汽车使用中常见故障之一，尽管现在大多数的轿车都有故障自诊断系统，这通常是由不受电控单元（ECU）直接控制的执行装置发生故障或传统机械故障。本文主要阐述了汽车发动机怠速抖动，分析了导致发动机产生怠速抖动现象的故障。提出了发动机怠速抖动故障的排查方法。

关健词：发动机；怠速；抖动现象；原因；排查方法

从目前国内、外对汽车发动机怠速抖动的研究情况来看，主要侧重于具体的故障原因分析及故障排查，甚至是具体车型的故障分析，且没有进行系统深入的分析，也没得出系统的科学的解决方法，无法指导实践。故而，从理论上对发动机怠速抖动的形成机理进行研究十分必要，一方面可以根据理论研究出一套有效的排查故障的方法提高社会效益和经济效益，另一方面，也可以为发动机的设计、改进及实际运用提供指导。为解决维修工作效率，提高经济效益。

1、汽车发动机怠速的基本概述

1.1发动机怠速定义

汽车发动机怠速是指发动机运行中，节气门全关，汽车处于空档，车速为零，发动机维持最低转速的稳定转速，这时发动机就处于怠速状态，它是维持发动机对外没有输出功率时的最低转速。怠速不是一种速度，而是一种工作工况!怠速转速可以通过调整怠速马达、节气门大小等来调整其高低，直到调整到怠速转速发动机不抖动、耗油最少时的最低转速为最佳。但是现在的汽车多是电喷车，发动机配有电脑就无法人为调整怠速了。

1.2发动机怠速作用

怠速是克服发动机本身的运转阻力，维持发动机最小转速，以便于驾驶员在各种情况下行驶和临时停车提供便利的工况。如在等信号灯，或交通拥堵路段，虽然时间很短，但是暂时让发动机熄火，便能带来节能减排效果。

2、汽车怠速发抖的原因及排查方法

2.1热车怠速不稳或熄火

2.1.1故障现象：发动机冷车时怠速正常，热车后怠速不稳，怠速转速过低或熄火。

2.1.2故障原因：（1）怠速调整过低。（2）冷却液温度传感器有故障。（3）怠速控制阀有故障。（4）火花塞或高压线不良。（5）电脑搭铁不良。（6）氧传感器故障或失效。

2.1.3故障诊断与排除：（1）故障自诊断。如有故障码，则按所显示的故障码查找故障原因。（2）按正确的程序，检查发动机的初始怠速转速。若转速过低，则应按规定程序调整。（3）检查冷却液温度传感器。（4）检查怠速控制阀有无工作。（5）检查各缸火花塞情况，视情况更换火花塞或调整火花塞间隙。（6）测量各缸高压线电阻，若阻值大于25k，或高压线外表有漏点或击穿的痕迹，则应更换高压线。

2.2热车怠速过高

2.2.1故障现象：发动机冷车时能正常快怠速运转，但热车后仍保持快怠速，导致怠速转速过高。

2..2.2故障原因：（1）节气门卡滞或关闭不严。（2）怠速调整不当。（3）附加空气阀故障。（4）怠速控制阀卡滞或控制电路故障。（5）冷却液温度传感器故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（6）空调开关，动力转向器压力开关有故障。（7）曲轴箱强制通风阀故障。（8）进气系统中有漏气。（9）发电机充电电压过低。

2.2.3故障诊断与排除：怠速转速过高是由怠速时进气量过多或发动机控制信号错误引起的。造成怠速转速过高的原因有进气温度传感器、冷却液温度传感器、节气门位置传感器、空气流量计/进气压力传感器故障，开关信号故障，怠速控制阀故障，节气门体故障，喷油器故障，真空漏气，发动机控制单元故障或匹配设定不当等。排除发动机怠速异常过高的故障时，应执行以下步骤。（1）检查怠速时节气门是否完全关闭，节气门拉索有无卡滞。用手将节气门摇臂朝关闭的方向扳动，如果发动机怠速能下降至正常转速，说明节气门卡滞关闭不严。若节气门拉索卡滞，应更换拉索；若节气门轴卡滞，应拆卸、清洗节气门体。（2）按该发动机的规定程序，重新调整怠速，对发动机电脑重新设定。所谓对发动机电脑进行重新设定，即清除发动机电脑中的故障记忆，让其重新学习怠速。对于大多数电控发动机，当发动机达到正常温度，怠速阀全关时，基本怠速转设为（500加减50）转/分钟。如调整、设定无效、则应做进一步的检查。（3）检查进气系统管接头、真空软管等处有无漏气。（4）进行故障自诊断。如有故障码，则按所显示的故障码查找故障原因。有条件可进一步读取动态数据流，主要观察发动机的负荷信号、怠速控制阀开度或控制步数、发动机进气系统压力信号、冷却液温度信号、各开关信号等。（5）检查冷却液温度传感器。若拔掉冷却液温度传感器线束插头后，发动机怠速转速恢复正常，则说明冷却液温度传感器有故障，向电脑输入过低的冷却液信号。值得注意的是：在拔掉冷却液温度传感器插头后，发动机故障警告灯会亮起，此时电脑的失效保护功能起作用，自动将冷却液温度设定为80度。在重新插上冷却液温度传感器线束插头后，电脑仍或留下冷却液温度传感器的故障码。对此，可接上电脑检测仪将故障码清除，或在发动机熄火后拆下发动机电脑熔丝，持续约30秒，以消除电脑中的故障码。（6）用钳子将包上软布的曲轴箱强制通风阀软管夹紧。如果发动机转速随之下降，则说明曲轴箱强制通风阀在怠速时漏气，使发动机进气量过大，影响怠速，应更换曲轴箱强制通风阀。（7）检查附加空气阀。用钳子将包上软布的附加空气阀进气软管夹紧。如果发动机怠速转速能随之下降至正常转速，则说明附加空气阀在热车后不能关闭，应检查附加空气阀电源线路是否正常。如正常，则应更换附加空气阀。（8）检查怠速控制阀。在发动机熄灭后拔下怠速控制阀线束插头，待启动后再插上。如果发动机随之变化，说明怠速控制阀工作正常；否则，应检查控制线路或更换怠速控制阀。

2.3怠速上下波动

2.3.1故障现象：怠速时发动机转速不断地上下波动。

2.3.2故障原因：（1）怠速开关调整不当，在怠速时开关不闭合。（2）喷油器雾化不良或堵塞。（3）空气流量计有故障。（4）怠速控制阀或怠速控制电路有故障。（5）冷却液温度传感器信号不正确。（6）氧传感器失效或反馈控制。

2.3.3故障诊断与排除：（1）进行故障自诊断。要特别注意有无怠速开关、冷却液温度传感器、空气流量计、氧传感器、怠速控制阀的故障码。如有故障码，应检查相应的传感器及控制电路。（2）怠速时逐个拔下各缸高压线或喷油器线束插头，检查发动机各缸工作是否均匀。如果拔下某缸高压线或喷油器线束插头时，发动机转速下降不明显，说明该缸工作不良，应拆检该缸火花塞和喷油器。（3）检测节气门位置传感器，若节气门位置传感器内的怠速开关在节气门全关时不能闭合应从新调整或更换节气门位置传感器。（4）用汽车电脑检测仪，可以通过测量冷却液温度传感器，若冷却液温度传感器传给发动机电脑的冷却液温度数值和实际冷却液温度不符，说明冷却液温度传感器有故障应更换。（5）用电脑检测仪或万用表、示波器检查空气流量计，如有异常应更换。

3、排查汽车发动机怠速抖动故障原因的规律。

排查汽车发动机怠速抖动故障原因的排除工作是有规律可循的。有两点可供参考；一是分析怠速抖动故障原因的指导思想，凡是直接或间接引起发动机各缸气体作用力不平衡的故障都有可能导致发动机怠速抖动；二是当怠速抖动较严重时，应首先查找直接原因（直接引起发动机各缸气体作用力不平衡的故障）。这可避免无用功。

4、结语

汽车发动机怠速时，由于发动机的各种故障引起个别缸气体作用力减小或增大，使各缸进入得实际气体量发生变化，或者由于喷油系统的故障而导致进入各缸的混合气空然比不一致（过浓或过稀）再者就是点火系统的故障等都可引起各缸的功率不到平衡，使发动机反倒力矩不平衡而产生怠速时成抖动的现象。以上只是个人见解，不足之处请同行指正。

论文作者:王书豪,王维

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6d46cb79df5574b03722612f.html