# 探讨园林绿化工程中反季节栽植施工技术的应用论文_黄鑫

台州市路桥区园林管理处 浙江台州 318000

摘要：近年来，随着经济的迅猛发展、我国正处于新型工业化加速推进新型城镇化阶段。在城市建设过程中，创建优良的生态环境、保护城市环境逐渐成为城市建设的重点。在城市生态文明建设过程中，反季节栽植由于其见效快、景观显著的特点而被广泛应用于绿化建设中，成为园林绿化建设中必不可少的重要手段和技术措施。反季节栽培一般在夏季、冬季移栽，相对于春季、秋季以及雨季正常状况下的栽培植株来说其移植成活率一般比较低，因此为了保证园林绿化工程质量优良，研究与总结反季节的绿化施工意义重大。

关键词：反季节栽植；园林绿化；措施

1：反季节栽植的特点

1.1成活困难

反季节树木移植时，处于树木生长旺季。一方面，由于地上部分水分蒸腾量较大而根系吸收的水分却大量减少不能满足地上部分对水分的需求。同时，另一方面移植后的树木新根系的形成还需要一段时间，因此在短期内树木地上地下两部分吸收与消耗水分的量不能达到动态平衡，容易造成植株失水死亡。另外，在进行移植时需带的土球较大，在起挖、搬运、栽植过程中容易造成其破裂从而导致土球内包含的根系崩裂，造成植株移植成活困难。

1.2.移植成本高

反季节树木移植时技术难度一般较高，常常需要动用多种机械来共同完成施工。为了提高移植后树木的成活率，从移植前的准备工作至移植后的后期养护都需要进行如重抹头、强修剪、树冠喷水、遮阴、喷洒蒸腾抑制剂等特殊必要的补救措施，，均需要耗费巨大的财力、人力、物力等工程成本。

1.3 能尽快取得绿化效果

反季节树木移植错过了树木的黄金移植期，一般都是在特定的时间内完成施工。因此能够在短期内达到较好的景观效果，较快的发挥园林树木的景观功能与生态效应[1-2]。

2：反季节栽植施工前处理

2.1 制定合理的移栽方案

在工程动工前，施工单位应制定较适合季节移植更为详备完整的的施工方案[3]，包括施工前预算、施工进度计划、机械准备、人员安排、现场准备等众多要素，务必做到每个环节都有专人严格把关、统筹安排，保证移栽顺利进行[4]。

2.2 土壤的处理

由于植株主要依靠根系来吸收水分，根系均置于土壤中，土壤的状况对根系的影响重大。土壤内温度高低、含水量的多少、土壤紧实度、土壤中营养成分等均会对植物促发新根的形成有密切的关系。因此在进行反季节移植的苗木时，必须保证种植土的厚度适宜，土质肥沃、疏松、透气性以及排水性良好。对于排水不良的种植穴可在穴底部铺上10cm左右的砂砾石或铺设渗水管、盲沟以便于排水。由此可见，种植土的好坏是植物生长的关键所在，但是这一环节在移植过程中往往重视不够，造成绿化资源的浪费。

2.3 植株选择

反季节栽植选择尽可能挑选长势旺盛、根系发达、侧根多、树形匀称、无病虫害的健壮苗木。苗木选用必须选择带土球苗，土球直径一般不低于苗木胸径的10倍，特殊品种亦有特殊要求。为了保证栽植后的缓苗效果，须提前1周从苗圃刨苗，遮阳网遮阳或无纺布包装后立刻回栽并适当浇水。1周后起苗运至现场栽植，以确保成活率，缩短缓苗期。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3：移植

3.1 断根处理

大树移植前的断根处理，通常情况下非适宜季节树木移植均是临时决定，或是迫于需要紧急施工。对于五年内未做过移植或者断根的大树，时间条件允许的话，一般在移栽前1～2 年的立春天气刚转暖至萌芽前或秋季落叶前进行断根处理，确因工期时间紧张的话，至少提前半年断根。即围根缩坨，利用树木根系的再生能力，断根刺激，促使树木形成紧凑的根系和发生大量的须根。

3.2 种植前修剪

苗木移植时根系受到伤害，短期内吸收水分的能力变弱，为了减少苗木叶面的蒸发和呼吸作用提高成活率在反季节栽植苗木时必须对苗木进行栽植前的修剪。修剪主要分为根部修剪与枝冠的修剪。（ 1）根部的修剪。常用的修剪方法：剪除劈裂根、断根、病虫根、枯根、短截无细根的主根等，确保剪口的整齐、平滑，保持苗木整体的平衡。（ 2）枝冠的修剪。在保持苗木整体形状的情况下，可修剪苗木全部枝叶的3 /5，主要留住新生强枝和主生长枝。需要注意的是当修剪直径在2cm以上的大枝或粗根时，截口须削平并涂上防腐剂。另外不适当的修剪方式容易造成树形的破坏，或修剪量不当造成植物脱水死亡。修剪量一般需要根据树种及其根系分布情况来控制，其中落叶树要进行强修剪，剪除不必要的徒长枝和部分侧枝，保留好骨干枝。

3.3 挖掘

反季节树木移植时均要求带土球挖掘，以保证足够的根系来吸收水分。土球的直径和高度的大小一般根据树木胸径的大小与根系类型来确定：须根类型的树木须根发达，主根较浅，土球直径以大为佳，但不宜挖深，土球过小，会伤害根系；土球过大，容易散坏且运输困难，成活率低。直根系树木主根发达，须根少，土球宜挖深，直径以小为佳。

3.4 栽植技术

栽植时间应该尽量避开高温时间，上午10点前，下午四点后为佳，冬季需避开极其严寒日子。种植穴一般需提前挖掘好，能够做到随到随栽，对于来不及栽种的苗木，也要及时假植好，并遮荫处理。在将苗木放入穴中时，需将树冠最丰满面朝着主观赏方向。树木扶正回填土时，需要用生根粉对土球表面的伤口进行处理，保持苗木直立，然后拆除草绳、蒲包等包扎材料。开始填土至穴深2/3 时浇水，边浇边夯实，直到与地面平，最后在树木周围筑高20～30cm的围堰便于浇水。

3.5 栽植后养护管理

反季节栽植后需要进行细心的养护管理，否则容易造成移栽的苗木死亡。栽植后的养护管理主要从三方面进行。一：保持树体内水分代谢平衡。移栽当天一般需要浇一次定根水，三天后浇第二次，一个星期后浇第三次水。务必确保每次浇水都要足透，使得土壤与根系能够紧密结合连成一体。浇水三次以后可根据土壤水分需要及时进行补水。另外不同的季节也需要注意浇水的不同，冬季一般水较少，可适当浇水，夏季雨天后需要注意排除多余的积水防止泡根影响树体生根。对于植株地上部分也需要及时喷水保湿，喷水时最好保证完整、细且均匀。另外，除了浇水喷水等保湿措施外，用草绳、蒲包等具有一定保湿、保温效果的材料严密包裹树干和相对较粗壮的分支、遮阴等均是可取的保湿措施。二：对于一些高大的乔木栽植后，由于地上部分粗壮，地下根基部分尚不能起到完全的稳固效果，因此需要进行适当的支撑，防治浇水或其他大风吹刮等过程中树体发生倾斜。三：植株移植后处于生长相对较弱的时期，自身免疫系统比较弱各种病虫害容易传播，因此病虫害的防治工作需要及时开展。

结束语：

目前见效快、景观显著的反季节栽植已普遍应用于城市绿化施工中，其技术的实用性、可靠性和可操作性均已得到广泛的实践证明。它的应用解决了植物非生长季节进行绿化施工的难题，满足了城市建设发展的需要，大大延长了绿化施工期，有一定的经济与社会效益。随着城市生态文明的建设，根据植株生长的客观规律出发，具有计划性和预见性，适时合理地安排好反季节栽植技术必将在园林建设工程中发挥着举足轻重的作用。

参考文献：

[1].李雷鹏.绿色植物在改善环境方面的效应初探[J].东北林业大学学报，2002，30（3）：63-64

[2].韩阳，李雪梅等.环境污染与植物功能[M]，化学工业出版社，2005，（7）：284-285

[3].陈龙兴.浅谈大树移栽技术与养护[J].上海农业科技，2007（6）：95

论文作者:黄鑫

论文发表刊物:《基层建设》2016年1期

论文发表时间:2016/5/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6d5af0490cba6f5a3a78d7c2.html