# 渠道衬砌机在南水北调新乡明渠段的应用研究论文_李周良

中国水利水电第四工程局有限公司

摘要：南水北调作为重要的水利工程，对国家资源利用功在千秋，整个工程跨越南北，有效解决华北地区缺水的问题。其中新乡段作为河南省境内重要的一段，对工程整体质量影响不言而喻。本文对渠道衬砌机在南水北调新乡明渠段的应用进行研究，希望可以起到一定借鉴意义。

关键词：渠道；衬砌机；新乡；南水北调

前言

南水北调新乡段全长73.6公里，是南水北调总工程中的重要一环，其中各种大型机械设备的运用起到了重要作用，渠道衬砌机更是功不可没。渠道衬砌机应用的领域主要在渠坡混凝土衬砌上。

1渠道衬砌机相关概念分析

渠道衬砌简言之利用混凝土等衬砌技术对渠道进行支护加固，避免渠道出现坍塌，确保渠道质量提升[1]。一般渠道衬砌在修建中难度比较大，类似于南水北调大型水利工程往往会利用渠道衬砌机进行修建，以确保衬砌质量，提升修建速度。利用渠道衬砌机进行渠道修建优势明显：第一，通过渠道衬砌机修建渠道可以尽可能保证混凝土表面光滑、美观，增添渠道的可观赏性；第二，渠道衬砌机可以高频振捣。利用渠道衬砌机相关辅助设备可以高频率振捣，避免混凝土出现气泡裂纹等情况，提升衬砌质量；第三，衬砌机耗能少、功能稳定。渠道衬砌机在运行中性能更加稳定，耗能也比较少可以尽可能的减少成本浪费，提升渠道衬砌性价比；第四，操作更为便捷。渠道衬砌机配有减震装置与电动开关，可以使操作更为舒服便捷，提升衬砌修建质量。

2渠道衬砌机在南水北调新乡明渠段的应用分析

2.1新乡明渠段工程设计

为了确保整个南水北调新乡明渠段的质量，在修建时尽可能贴合南水北调各渠段的质量。参考某桩号河段明渠参数，渠道底部宽21.00m，渠道底部高程在69.986-69.978m，纵坡保持在1/25000.00，内边坡13.01m，渠道内设计水深5.00m以上，反滤厚度保持在20cm，混凝土厚度10cm，平整度控制在10mm以内，在修建时，全程采用的衬砌机进行机械化操作。

2.2渠道衬砌机具体系统分析

在新乡明渠道修建中采用渠道衬砌机需注重衬砌机质量，衬砌机系统及功能。具体可参照如下：第一，安全系统。安全系统确保整个施工安全的重要保障，采用的渠道衬砌机安全系统包括多个安全控制系统，囊括了错误操作紧急制动、行程安全系统、防撞安全系统等；第二，行走系统。采用的0-10.00m/min可控衬砌机，保证整个衬砌过程机器的运行平稳；第三，布料系统。布料系统采用三部分布料系统，保证主输送带600.00mm，副输送带500.00mm，这样可以根据施工的具体情况适当作出调整，保证施工的质量提升；第四，升降系统。升降系统采用精准度更高的独立涡轮杆升降机，以满足不同渠道地段差异化，提升衬砌质量。第五，振捣系统。在振捣系统选择上需要选择平板式振捣器，对混凝土进行振捣，之后进行表面振捣提浆，全面确保混凝土水灰密实度。第六，摊铺系统。在摊铺系统选择上选择更为全面的自动化系统，包含了摊铺专业车、科学分料器、压辊等组成，确保混凝土表面光滑[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3新乡明渠段应用程序分析

3.1施工准备工作

在进行明渠衬砌施工之前做好准备工作，为之后的衬砌工程修建打下良好基础。首先，做好材料准备。施工单位要按照衬砌建设标准，选择施工所需原材料，并将原材料适当地运送到施工现场。并做好施工现场原材料的管理工作，避免原材料出现质量问题，影响明渠段衬砌修建质量。其次，调试设备为下一段运用提供保障。相关技术人员需要对衬砌机进行调试，确保衬砌机各系统可以正常运行，并及时对出现的故障进行维修，确保施工中设备的正常运转，确保施工有序推进。相关技术人员在设备调试与检查中需要注重细致全面，可以做施工前的调试试验。可以按照下列调试程序进行调试：调试主系统-调试主输送带-调试副输送带-调试振捣车-调试摊铺车-调试整车控制系统-整车系统运行调试等，全方位检测衬砌机的功能，确保衬砌机可正常使用。

3.2施工控制

待一切准备就绪之后进行衬砌施工，在施工中相关人员需要做好各项控制工作，确保衬砌施工质量。首先，相关人员需要做好施工流程控制，结合施工人员、衬砌机施工情况适当控制施工程序确保施工有序推进。施工中需要先修建主渠道-确保主轨道平直具备一定承压能力-坡面衬砌施工-渠底衬砌施工。其次，做好辅助性施工。相关施工人员需要等衬砌机施工结束后，对施工底端进行再处理，进一步提升衬砌质量。当衬砌机施工结束后，需要做好精准测量埋设渠道底部、渠坡排水系统施工等，全面提升衬砌施工质量。再次，做好混凝土施工控制工作。控制混凝土运输的实践，卸料时间控制在42.50min左右，避免时间过程导致混凝土出现干涸。

3.3施工检测与维护工作

待衬砌基本施工结束后，需要对施工质量进行精准测量，并做好混凝土结构维护工作，避免出现裂缝等质量问题。首先，相关人员做好精准测量与磨平处理，测量机器施工结束渠段具体质量情况，对于质量不符合的地方再次进行调整施工，提升衬砌质量。放线精准测量要在浇筑后1小时之后开始，采用磨光机（900.00mm）进行人工磨平处理。其次，相关施工人员做好维护工作。待磨平处理重复两次后对混凝土做喷喷护工作，并用保温毡遮盖28d。在精准度测量方面，需要控制的平整度无论是横向还是纵向都符合设计，符合新乡明渠道图纸要求。抽样切缝检查质量，切缝检查保留2.00-3.00cm、宽度控制在9.00-12.00mm，尽可能确保混凝土质量与土工膜质量。

结束语

综上所述，渠道衬砌机在南水北调新乡明渠段的应用对于新乡明渠道修建的质量提升与修建速度提升作用明显，相关施工单位可以结合实际施工情况适当选择衬砌机进行衬砌修建。

参考文献：

[1]张冰，苏建伟.渠道机械化衬砌工艺与质量控制[J].河南水利与南水北调，2018，（6）.69-71

[2]石自堂，孙春光，朱雨平，等.U型渠道土方掘进衬砌一体机的工程施工及应用[J].中国农村水利水电，2017（3）：136-139.

[3]马惠.混凝土衬砌渠道防渗技术研究[J].河南水利与南水北调，2017，45（7）：42-43.

论文作者:李周良

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6d729cd37955bb89cce39907.html