# 高层住宅现浇混凝土外墙外保温体系的施工实践论文_冯兆旭

鸡西矿务局建筑公司

摘要：在高层住宅建筑施工中应用到的技术非常多，建筑外墙外保温技术就是其中比较重要的一种技术，该技术的应用既能够起到保温的作用，同时还能够减轻建筑自身的重量。本文首先介绍了该技术在高层住宅建筑施工中应用的重要意义，其次概述了其优势，最后探讨了其应用，仅此提供借鉴。

关键词：外墙外保温技术；建筑设计；应用

外墙外保温技术在高层住宅建筑施工中的应用非常频繁，其应用的现实作用也比较突出，因此对其应用进行探讨具有一定的现实性，外墙外保温技术因为应用实践比较广，因此其技术比较成熟，因其对建筑外墙具有一定的保护作用，所以在四季变化比较明显的地区其应用更加的广泛。

1、外墙外保温技术在高层住宅建筑施工中的发展现状

我国自上世纪90年代开始大力发展和实施外墙保温技术，在二十多年的发展中，外墙保温技术有了极大的发展，外墙保温材料也有了很大的改进与完善。从内保温技术到外保温技术和夹层保温技术，我国的外墙保温技术经历了多次的创新与发展。

在最初采用外墙保温技术时，是采用的内保温技术，内保温技术虽然具有施工简便、造价较低的优点，但其却不利于用户的二次装修、减少了用户的室内有效面积，且保温效果并不是很理想，因此很难受使用户接受内保温技术的应用。在此情况下，外保温技术应运而生，极大的解决了内保温技术在应用中的缺点，迅速成为当前外墙保温技术中应用最广泛的节能建筑技术。

2、外墙外保温技术在高层住宅建筑施工中应用的重要意义

建筑外墙保温技术总体可以概括为两种，一是外墙外保温，二是外墙内保温，这两种保温方式对建筑外墙来说都能够起到保温的效果，本文主要针对建筑外墙外保温技术进行探讨。建筑外墙保温技术也是建筑建设期间的重点内容，也是建筑能够充分发挥使用价值的关键，外墙外保温技术在建筑设计中应用具有必然性，而这种必然性主要体现的是其应用的重要意义方面，其中表现最突出的是建筑能源方面。

目前世界各国对能源的需求量都非常大，致使地球上的不可再生资源储存量越来越少，资源储存量与开发程度已经呈现出严重的不协调性，因此现代研究人员都在加大可再生资源的研究力度，尽快利用可再生资源来代替储存量越来越少的不可再生资源，这是世界人员共同的渴求，这对世界经济的发展也有重要意义。而最为世界资源消耗量比较大的建筑行业，其采取的建筑各项设计技术都之间影响着建筑材料的损耗。以我国的建筑行业为例，建筑行业的消耗能源量占总体经济增长消耗量三成左右，因此如果在选择合理的建筑技术，随着建筑规模的加大，其能源消耗量，将进一步的加大。而在建筑设计中，能源材料消耗量最大的部分就是建筑外墙维护结构，传统建筑维护结构设计方法，无法降低能源消耗，但是外墙外保温技术则可以实现这一目标，在保温的同时，降低了建筑自身对热量的消耗，也就是只用少量的能源材料，就能够达到与传统外墙保温技术相同的效果。这种外墙保温技术十分有效，其推广力度也比较大，其在建筑设计应用的重要意义也基于此。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、外墙外保温技术优点

外墙外保温技术不仅具有节约建筑材料，降低建筑对热量的消耗的作用外，还具有其他方面的优势，笔者总结如下：

首先，消除热桥，传统的建筑挖墙保温技术热桥现象比较明显，因此很多都不能满足保温的要求，而外墙外保温技术，使用的保温层需要与墙体进行点状固定处理，一般情况下，都需要将其固定在建筑外墙主体结构之上，这样做的目的就是确保保温层连续，不会出现断裂，层与层之间存在裂缝等，进而也就游侠的防止了热桥现象的出现；其次，通过使用这种外墙保温技术，建筑墙体自身的重量有所减轻，这样既能够有效的扩宽建筑空间的使用面积，进而提高建筑空间的利用价值；再次，热稳定性能非常合理，因为外墙外保温技术在构造方面层次分明合理，因此其热稳定效果比较持久，通常情况下，都是将具有高传热以及储热效果建筑材料安放在建筑外墙主体结构中，而具有低传热并且保温材料都安放在建筑外墙的外侧，这样不仅提高了建筑外墙的保温效果，而且也能够保证墙体吸收更多热量，这样居住空间中热能能够得到最大程度的发挥；最后，对建筑主体结构具有一定的保护作用，因此建筑外墙外保温主要是针对外墙外侧进行保温处理，这样在自然条件变化比较明显的地区，对建筑外保温影响将十分明显，促进建筑墙体温度平稳的变化，使得建筑结构不会出现热应力，进而建筑外墙也会大大降低出现裂缝的机率。

4、外墙外保温技术在高层住宅建筑施工中的应用

4.1聚苯颗粒保温料浆外墙外保温

将聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）加工破碎成0.5 mm～4 mm的颗粒，作为轻集料来配制保温料浆；将保温浆料抹在墙体外侧作为保温层，并在外表面再做抗裂保护层、抗渗保护层和饰面层；可避免外墙保温工程中因使用条件恶劣造成的墙体表面空鼓、面层出现裂纹等现象。这与其他外墙外保温技术相比，在达到同样保温效果的前提下，其建筑造价低。适用于寒冷地区、夏热冬冷和夏热冬暖地区民用建筑混凝土或砌体外墙外保温工程。

4.2EPS板薄抹灰外墙外保温

EPS板，即膨胀聚苯乙烯泡沫塑料板。该技术以聚合物砂浆作粘结剂，将EPS板固定在墙体外侧（也可采用以锚栓做辅助的粘结固定方式），并在外表面涂刷一道界面剂，然后抹聚合物砂浆底层，用作粘结剂或保护层；抹聚合物砂浆后立即压入网格布，并使其紧贴底层聚合物砂浆，不得使网格布皱褶；待底层聚合物砂浆干至不粘手时，再抹面层聚合物砂浆，抹灰厚度以盖住网格布为准；表干后施工装饰面层。适用于新建建筑和旧有房屋节能改造的各种外墙外保温工程；也可用于外墙内外保温和阳台的内外保温。

4.3EPS板与墙体一次现浇注成型外墙外保温

该技术是将内侧面开有水平方向齿槽，并在内外侧表面均满喷界面砂浆的EPS板，置于墙体外模板内侧，同时设置若干锚栓作为辅助固定件，待浇灌混凝土后，墙体与EPS板一次浇筑成型为复合墙体。模板拆除后，在EPS板外侧表面再抹（或不抹）聚苯颗粒保温浆料找平层，表面再做耐碱玻纤网格布抗裂砂浆保护层和饰面层。该技术解决了外挂式外保温的主要问题，在施工过程中，由于外墙主体和保温层一次成活，大大提高了施工效率，缩短了施工周期，且保证了施工人员的安全。

5、结语

综上所述，可知对建筑外墙外保温技术在建筑设计中的应用进行研讨意义重大，但是其作用的发挥需要对建筑材料进行正确的选择，一般情况下，其应用的材料有聚苯颗粒、EPS板等，在施工时，既要注意其保温性，同时还需要注意其节能性与安全性，不能顾此失彼。

参考文献：

[1] 贾图壁.外墙外保温技术领军人物黄振利十年呕心——千万平米大写“节能”[J].建设科技.2004（22）

[2] 胡铁明，张忠，刘晓群.剪力墙结构住宅外墙外保温技术现状分析[J].沈阳大学学报.2005（02）

[3] 温俊.浅析外墙外保温技术在住宅设计中的应用[J].科技信息.2011（08）

论文作者:冯兆旭

论文发表刊物:《基层建设》2016年4期

论文发表时间:2016/6/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6d7aebfb92cdc20e0ecee9a5.html