# GPS手持定位仪在森林调查上的应用论文_樊金才

樊金才

大兴安岭地区韩家园林业局森调队

摘要：森林调查有助于有关部门了解到我国森林资源现状，而后有关部门依据调查结果制定相应发展方案，以此促进我国林业资源持久发展。由此可见，森林调查非常重要。现如今，工作人员通常会选择应用GPS手持定位仪来进行森林调查，该设备的应用不仅提升了森林调查的效率，也提升了森林调查的质量，为森林资源合理开发运用提供了精确的数据分析。本文主要通过对GPS手持定位仪的特点介绍，对GPS手持定位仪在森林调查上的应用进行了探讨，仅供参考借鉴。

关键词：GPS手持定位仪；森林调查；应用

GPS手持定位仪主要功能就是采集数据，具体多方面优势，比如格式丰富、电池兼容性强，储存空间非常大。该设备运用的是人体工程学原理，融入了蓝牙技术、通讯技术等多个技术。GPS手持定位仪能够为参考站监控中心提供各种类型的解决方案，基本上能够满足用户各种需求。正是基于GPS手持定位仪有着如此多的优势，其在森林调查中才得到了非常广泛的应用。

一、GPS手持定位仪的应用优势

1、多功能。GPS手持定位仪既能够对目标点进行有效定位，还能够对经营小班面积进行相应的求算。此外，还可以用来对树种分布情况进行有效的测定，对森林防火具有非常突出的作用。现如今，其在边界线区域划定等也逐渐渗透应用。GPS手持定位仪已经是目前森林资源实现科学管理不可缺少的手段。

2、自动化水平比较高。GPS手持定位仪能够自动完成很多方面的工作，以此减少工作人员野外作业时间，大大减轻了工作人员的工作强度。再加之，该设备可以进行自动导航，也能够自动求算面积，这都为工作人员森林调查节约了很多时间。而且由于GPS手持定位仪的计算精度比较高，并不需要工作人员反复进行计算，优势突出。

3、具有非常强的灵敏性，能够在短时间内定位。现如今所应用的GPS手持定位仪基本上应用的都是12通道，能够在极短时间内就捕获信号，适应性非常强，即便是在高山、河流等比较复杂的地形地势中，也能够快速定位。

4、能够精确定位。经过多年的发展，GPS手持定位仪功能越来越多，单电定位精度较之前相比，有明显提高。大量实验发现，森林调查中对精确的要求，GPS手持定位仪完全能够达到。

二、GPS手持定位仪在森林调查上应用时的注意事项

第一，在开始应用GPS手持定位仪时，工作人员要注意对其坐标参数进行相应的转换，否则会出现比较大的误差。通过实验证明，该误差至少在100m。另外，注意地图基准面，依据基准面来进行参数转换，这样才能够保证转换参数与地形图保持一致；第二，若GPS手持定位仪无法接收到各种信号，或者多次定位后都存在着明显误差时，工作人员需要将内存完全的清理干净，进行再一次设置，完成设置后在其附近找到地物再进行定位，用来检验重新设置后，各项参数的正确性，此种方法能够在比较短的时间内提升接收信号的速度。第三，按照实验定位模式直接应用3维定位模式，这是因为2维定位尽管速度快于2维，但是误差比较大，因此大多数情况下都会选择应用3D定位。第四，在确定林带目标点位置时，要参考卫片的公里网或地形图看目标点是否落在林带上，从而使定位精度更高。第五，为确保定位精度，在进人密林前就要打开机器，并尽可能保持均匀的移动速度。第六，因GPS信号被遮蔽等无法定位时，可在定位点附近利用GPS定位一引点，再利用罗盘仪进行二次定位。

三、GPS手持定位仪在森林调查上的应用

1、转换坐标参数

C璐卫星定位所测坐标属于WGS-84坐标系。在我国使用的坐标系有1980年国家大地坐标系和1954年北京坐标系。通过现地定点试验，WGS-84坐标系与我国坐标系之间的定位误差在100m左右，为此，必须探讨WCS一84坐标系与我国坐标系之间的转换关系，以解决现地绝对定位问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆利用WGS一84坐标系的X、Y、Z及a、f值，减去我国坐标系的对应值得出实现坐标系统转换的五个参数.而后，在省测绘局购买三角点坐标，三角点分布在全省各个要点部分，基本覆盖了全省范围。经GPS现地定位与测绘部门提供的理论值对比，最大误差不超过巧m，最小误差0m，平均误差不大于10m，现地定位精度完全能满足林业部门的要求。

2、参数设置

目前，林业生产上使用的GPS手持定位仪机型主要有GPS315、GPS12XCL两种，从应用的方法和功能上看两种机型基本接近。由于具体操作方法两种机型的说明书都很详细，这里只介绍一下其参数的设置方法。

2.1GPS315的参数设置

坐标系统（标位格式的设定）；出现首、辅坐标系，首坐标系选择USERGIRD（设置公里网坐标显示格式），辅坐标系选择LAT/LON（经纬度坐标显示格式）；在首坐标系中输入当地中央子午线经度，以谋圣为例，跨21和22两个6o带（带的确定：一种方法是按说明书的计算公式确定；另一种方法是看l：5×104地形图的横坐标值前两位数字，如22544，其所处的带即为22带），21带输入1230（1200一1260），22带输入1290（1260-1320），其它项目输默认值；图基准面（选择坐标系），首辅坐标系均选择北京54坐标系，并输入坐标转换参数。其中：a、f的值为手持定位仪的默认值，只须输入X、Y、Z值。

2.2GPS12XLC的参数设置

2.2.1坐标格式设置

坐标格式选择用户自定义输入、输出格式，如果需要经纬度输入、输出选择hdddo……（度分分或度分秒格式）。如果坐标格式设定为UseCird，还必需“E”输入定位点所在6°分区带中值，“SCALE”输入“1.0000000，，，”“FALS”‘E’输入“500000”，输入“0.0，，”

3.2.2坐标系统的设定

坐标系统选择User（用户自编辑坐标系统），输入相应的转换参数。

3、外业操作

3.1输入相应的目标点

输入或设计当天需去目标的坐标值，当机内储存的目标点数较多时，应把不用的航点删除。

3.2导航

3.2.1导航起始点的确定：导航起始点可任意选择，但应选在GPS接收卫星（至少三颗卫星）信号强的地方，即在距所设目标点较近和进入密林前比较空旷的地方选择。

3.2.2在导航过程中，在要接近目标点时，把导航画面转到“位置”画面。这时要注意GSP“位置”画面中的估计误差，估计误差小于15m说明当前位置准确，如果估计误差大于15m，应停下来等一下，让GPS作一下差分运算，以使估计误差小于15m。

3.2.3在导航过程中，如果导航画面的导航指针反应不灵敏，可借助手罗盘确定航向，用GPS确定距离。

3.2.4确定目标点。GSP“位置”画面显示的估计误差在山区小于1、平原小于10m时，GSP“位置”画面的坐标值与目标点的坐标值相等时，即可确定当前位置为目标点。

四、结语

综上所述，可知GPS手持定位仪在森林调查中的应用解决了森林调查很多方面的问题。随着GPS手持定位仪技术的成熟，其在森林调查中所起到的作用更会更大。为了保证该设备准确定位，在具体应用时，工作人员要有所注意，预先制定出应急预案，以便在突发情况时，没有任务准备而无法完成工作任务。

参考文献：

[1]张国庆，黄从德，郭恒，邓彪，唐宵，吴小山，李江，刘闯.高山峡谷区手持GPS样地定位误差影响因素分析[J].四川林勘设计.2008（01）

[2]王树忠.农场森林调查初探[J].林业勘查设计.2012（04）

[3]张黎莉.森林调查的目的和意义[J].科技创新导报.2011（12）

[4]林调.湖南的森林调查[J].湖南林业.2002（05）

[5]万雪梅，朱德海，张龙.蝗虫野外数据采集系统的研究与开发[J].农业网络信息.2006（01）

论文作者:樊金才

论文发表刊物:《基层建设》2016年2期

论文发表时间:2016/5/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6d7e96d32a7a2a202459a577.html