# 面向电力自动化机房的3D可视化拓扑管理系统的设计与实现论文_陈诚1,郭晓丹2,高翔3

（1、国网江苏省电力公司镇江供电公司电力调控中心 江苏镇江 212000;2、南京信息工程大学 江苏南京 210000;3、国网江苏省电力公司镇江供电公司电力调控中心 江苏镇江 212000）

摘要：国内各电力公司中自动化机房的稳定运行一直是电网公司实现稳定的电力数据流通的保障。而自动化机房中最重要、最基本的信息就是整个机房的拓扑系统。目前电网对于机房拓扑系统的管理还是停留在普通文档的水平。因此针对电网公司数据中心的自动化机房，本文提出了一种3D可视化拓扑管理系统，该系统能够高效的记录、管理、查询各种设备之间的详细互联情况。

关键词：拓扑、信息化机房、管理、3D

0引言

电力数据中心，是电力系统中应用服务运营的场所，也是电网发电、输电、配电、售电的数据交互连接桥梁与应用服务无缝集成的平台。随着计算机技术的高速发展，数据中心内各种信息的传递也显得越发。而对于数据中心本身的信息化机房的管理也显得尤为重要[1-2]。但是目前电网对于自动化机房的管理还停留在人工文档式的管理，大量的终端、服务器、端口信息都只是通过人工的方法进行管理和存储。这种方法不但容易出差错，而且查阅困难，工作人员在发生事故时完全不能第一时间发现事故的第一现场，极大的影响了工作效率。

因此，针对电网公司数据中心的自动化机房，本文提出了一种3D可视化的管理系统。这一系统能够通过2D、3D两种模式对机房的各个设备进行管理、查询。同时该系统能够实现多个设备之间的自动寻线功能，有利于网络拓扑结构的可视化管理。

1 机房网络拓扑的概念

计算机网络拓扑是指通信子网的拓扑构型，通过网中结点与通信线路间的几何关系表示网络结构，反映出网络中个实体的结构关系。因此为了满足现有自动化机房中“系统站点-机房-设备-端口”的层次化管理模式，管理系统中需要将设备的网络拓扑结构以树形图的方式直观的展示在用户的界面上。同时网络设备的具体属性也需要在拓扑图中的具体表现出来，尤其是端口号等信息需要详细标注。

2 机房网络拓扑系统的3D展示设计

首先本机房拓扑系统的设计采用了3D展示设计，而在进行三维场景展现时需要用到多个坐标系，通过坐标系的对比视觉场景和基准坐标的转换。在电脑中渲染三维图形时，图像的坐标需要进行两个步骤都变换。首先，图像的坐标需要由世界坐标系转换为三维场景中的定点坐标系。之后，相机需要将自身的坐标变换成能在在电脑二维屏幕上正常显示的视觉坐标[3]。

从图中可以看出，寻线算法首先需要设计一个数据结构Linechoice，用以存放设备与设备之间的连线信息。在Linechoice中，主要存放连线经过的节点链表，以及连线的长度、拐角次数，并重构了操作符“<”。其中拐角次数为连线途中经历的转折次数，如果连线为直线则拐角次数为0，如果是折线每转折一次拐角次数加1。以下为Linechoice结构：

struct Linechoice{

int z;

int length;

PointList points;

bool operator< ( const Linechoice& b)

{

if(this->z<b.z)return true;

if(this->z==b.z) return this->length<b.length;

return false;

}

};

4 总结

近年来，智能电网如火如荼的建设对电网信息管理的安全性、可靠性和经济性不断提出更高的要求。但是电网的自动化机房目前对其的管理和运营维护还处人工管理、现场维护等滞后的环境。本文针对数据中心自动化机房的管理现象，结合智能电网的发展原则，提出了一种管理系统。实现了2D、3D相结合的可视化的拓扑图管理，并通过自动寻线算法，实现设备的自动连线，便于用户添加多种设备。

参考文献：

[1]刘振亚中国电力与能源[M].北京：中国电力出版社，2012，60-61.

[2]张家柱，张振良.智能电网通信系统中网络架构的可靠性研究[J].电力信息化，2010，（7）：26-29

[3]姚楠，王开圣.基于三维 GIS 的电网视频监控系统[J].中国电力，2012，45（4）：96-100

[4]赵林，王丽丽，刘艳等.电网实时监控可视化技术研究与分析[J]. 电网技术，2014，38（2）：538-543

论文作者:陈诚1,郭晓丹2,高翔3

论文发表刊物:《电力设备》2016年第23期

论文发表时间:2017/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6d82447262f44c0e77e0fdcc.html