# 绿色生态理念在城市道路设计中的应用论文_虞辉

宣城市规划设计研究院(宣城市规划测绘院) 安徽宣城 242000

摘要：随着我国城市道路的不断建设和发展，在城市基础设施发展建设过程中，城市道路的科学合理设计变得非常重要，直接关系着城市的可持续发展，同时对于市民的安全出行、货物的良好运输都有着重要作用。因此在城市道路设计过程中，采用先进的城市生态设计理念，结合建设需要进一步考量，在遵循城市生态发展和生态理念设计的基础上更好的完成城市道路设计，对于城市生态环境发展和保护有着重要作用。通过在城市道路设计过程中加强绿色生态理念的有效应用，对于实现我国城市道路绿色生态环保非常关键。

关键词：绿色生态理念；城市道路设计；应用

城市道路设计是城市基础设施建设的重要组成部分，关系着城市的可持续发展、社会经济的增长、市民的出行等多个方面。随着我国城市化进程的不断加快，城市发展过程中，城市交流活动不断加强，这种情况下，城市的道路建设就变得非常重要，但是与此同时城市道路设计和生态环境之间联系也越来越紧密，逐渐引起了人们的思考，绿色生态理念对城市道路设计过程中如何更好的发挥功效，实现城市的可持续发展有着重要影响。

1.城市道路设计过程中的生态环保技术

1.1环保路面技术

第一，排水降噪沥青路面技术。这种路面技术是由较高黏度的沥青和开级配矿料共同形成的空隙率超过了20.0%的沥青混凝土路面，主要是铺设在道路的中上层结构中，这种路面拥有较大的空隙率，因此具有加强的排水、透水功效，能够降低车辆的噪声污染，提高地表水的利用率。

第二，温拌沥青混合料技术。这是在沥青路面设计过程中添加添加剂等加以发挥功效，降低了混合材料的加热摊铺温度，能够有效的起到节能功效，并且很多情况下热拌混合料都是采用温拌技术，有效的降低了能源消耗，实现了绿色生态设计过程。

第三，彩色沥青路面技术。利用彩色沥青混凝土材料等完成城市道路设计，通过选择将不同颜色的材料进行铺设，可以使得路面增加了生态效果，同时降低了路面的吸热量，避免在高温情况下出现热岛情况。

1.2道路排水和雨水资源的循环利用设计

道路排水和与水资源的循环可持续利用是城市道路排水系统设计过程中一个非常重要的问题，在道路设计过程中，需要充分的考虑到道路的排水功效，之后可以将雨水通过净化处理后进一步补充地表水和地下水，能够形成一种循环利用的模式。否则一旦遇到下雨天后，就会将这些垃圾和斜坡进行雨水冲刷，很容易造成水土流失，破坏城市生态环境。因此在道路设计过程中，要想实现有效的环境保护，当然在道路规划设计过程中，对于沥青、油料等原材料选择设计，路面设计阶段可以通过预先挖好排水沟、渗水池等进行保存，避免因为废料满溢后造成对地表水的污染，这样一方面污染了环境，另一方面还需要花费大量的物力、财力和人力等进行处理，因此在城市道路设计过程中，一定要充分的考虑到各方面的影响因素，采取有效的措施加以改善，提高城市道路的绿色生态效果。排水系统在水资源循环利用发展过程中，可以采用绿色生态理念进行设计完善，这样可以有效的实现地下水补充，避免因为过分开采地下水而造成城市高度的下降，影响了城市结构的稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3噪声防治技术

城市道路设计过程中做好噪声防治设计是非常重要的，通过利用物理屏障方式可以有效的将噪声进行隔离，这样使得噪声的传播距离明显延长，就可以有效的降低噪声的传播效率，从而降低对周围环境和居民生活的不利影响，在噪声防治过程中，需要选择适合的防治材料进行利用，提高噪声防控效率。也可以在道路上安装一些消音装置或者是噪音屏蔽装置等，当然这些装置的安装就必须要依赖先进的科学技术加以设计和研究。

1.4废弃材料利用（废橡胶或废橡塑沥青混合料）

对于废弃的橡胶或者是一些橡胶沥青混合料在绿色生态规划设计过程中，当前采用的主要工艺就是开展湿法生产方式，可以将橡胶粉和温度较高的沥青进行混合，之后形成的稳定混合物，进一步将其和相关的材料进行混合后，可以形成保护城市道路和城市环境的材料，这种废弃材料利用方式也是发挥了橡胶沥青材料的抗低温、抗冻裂、耐高温且性质稳定的特性。

1.5绿色照明设计

在城市道路设计过程中，为了保证城市道路建设完成后运行的安全有效，需要对其进行绿色照明设计，绿色照明设计主要是为了实现高效节能、环保、安全、舒适等多方面的功效，进一步降低能源消耗，来获得足够的道路照明利用，这样可以降低对大气的污染，保证城市道路照明设计的安全、舒适，使得道路灯光光照效果更加清晰、柔和，同时也不会产生紫外线、眩光等有害光照，更不会产生光污染，实现了有效的城市环境保护。

2.绿色生态理念在城市道路规划设计中的重要应用

绿色生态理念是当前我国城市发展建设过程中，对各行各业所提出的基本要求，城市道路设计的绿色生态就是采用最科学、环保的生态保护理念来完成城市道路的生态设计，从城市道路设计的各个阶段和过程等各个方面进行充分的了解和把握，能够有效规划城市道路设计理念。

城市道路规划设计就是利用城市生态理念完成道路设计的一个重要过程，也是利用城市生态理念来进行道路规划设计的一个重要指导方针，在城市道路设计过程中，采用预防为主、防治结合的规划设计方式能够有效的提升城市道路的生态建筑功效。

在道路规划设计初级阶段，需要将主体工程和环境保护融为一体，采用破坏植被少、环境影响小的设计路线和设计方式，能够妥善的处理建设生态环境保护两者之间的关系，在设计过程中，能够尽可能的降低对城市环境带来的不良影响，为动植物生长繁殖提供必备的生存空间和生存条件，在道路规划设计过程中，需要综合考虑到道路建设对于生物种群的影响，尽量的避免对生物链造成损伤和破坏，能够在城市道路绿化设计过程中，加强对城市生态道路的建设和规划设计，在道路绿化设计过程中，能够在道路周边草地灌木丛乔木群等植被中做好种植管理，有效的保证城市绿化景观符合动植物的生活方式和人们的审美理念。在道路规划设计过程中，能够以保护自然、遵循自然条件为基本的原则加以利用，使得绿化实施后的景观和周围的建筑、景色等融为一体，互相融洽，同时采用绿色生态理念完成的景观设计和规划，必须要在整个设计规划过程中，对其设计思路进行科学认识和掌握，对于政府部门需要对其进行严格的审查和监督管理，对于没有达到规划标准要求的设计理念进行科学审核，从而不断提高城市道路设计的准确性，使得城市道路设计规划更加的符合绿色生态理念。

3.结束语

城市道路规划设计过程中，一定要充分的结合当前我国城市绿化发展建设需要，能够将道路规划设计和绿色生态理念相结合，在城市发展过程中，构建绿色生态道路系统，更好的推动城市环境和经济的可持续发展，实现人与自然的和谐相处，不断的提高我国城市道路的使用周期，实现对城市道路的绿化生态建设，保护环境，促进我国城市的可持续发展和进步，不断提高城市道路经济效益和社会效益。

参考文献：

[1]蒋育红,何小洲,过秀成. 绿色交通理念在城市道路设计中的应用[J]. 安徽冶金科技职业学院学报,2005,01:73-77+82.

[2]张锡象. 绿色生态理念在城市道路绿化中的应用——以漳州北江滨路及沿江景观工程规划方案设计为例[J]. 中国林业,2008,10:39.

[3]朱连利,朱辰辰. 生态补偿在城市道路规划设计中的应用[J]. 中华建设,2014,11:70-71.

[4]张席洲,郭继杰,张婷婷. 集成适应理论在城市道路景观设计中的应用[J]. 城市问题,2007,11:25-28.

论文作者:虞辉

论文发表刊物:《基层建设》2016年9期

论文发表时间:2016/8/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6d879054829fd25bf66fa0ac.html