# 市政道路排水施工的施工要点及质量控制论文_吴国飞1,邱建江2

1作者33900519871208XXXX 杭州市 311215；2作者33012119740908XXXX 杭州市 311215

摘要：城市化建筑进入了快速发展阶段。而城市基础设施建筑不仅关系到城市整体建设水平和进程，而且与人们的生活息息相关。尤其是市政道路排水管道工程，其质量受到了广泛的关注。对此，本文对市政道路工程中排水管道的施工技术要点进行了详细的分析，以期可以给我国市政道路工程排水管道工程的质量提升有所参考。

关键词：市政道路排水施工；施工要点；质量控制

1市政道路排水管道重要性

市政道路排水管道施工具有重要意义，主要体现在以下两个方面：一是可以保护地面道路。城市路面积水问题比较严重，特别是在夏季降水比较集中，若排水不畅容易对地面道路造成破坏，故排水管道作为城市排水系统重要组成部分在城市道路保护方面有重要作用。提高排水管道施工质量能够保证其良好的排水性能，可以将路面雨水快速排出，从而避免雨水过度冲刷对路边坡及路基造成破坏。若排水系统出现问题，会导致雨水大量存积，在积水的渗透作用下，路面结构强度会有所降低；若积水长时间不能排走，会严重破坏路面结构，甚至出现路面沥青剥落的情况，这将严重影响城市交通并且存在安全事故隐患。二是可以保护道路路基，保证城市道路路面承载力的关键就是路基，而路面积水会对路基稳定性造成不良影响。特别是进入冬季，渗入路面内部结构的雨水会因气温过低而结冰，在雨水结冰产生的膨胀作用力下会严重破坏路基结构，甚至产生路基倾斜、滑动等状况，破坏道路稳定性。所以，要重视排水管道工程施工，提高城市道路排水能力，保证道路稳定与安全。

2排水管道施工存在问题

2.1管道错位

管道错位问题会导致严重的积水及倒坡现象，该问题在管道工程中常有发生，其形成原因主要有：一是施工方案设计不合理。有的施工单位对测量及勘查工作不重视，测量不够精确导致基本数据与实际情况存在偏差，勘查工作不到位，甚至有的勘察人员未深入现场调查，不了解现场的地形地质，导致方案设计存在缺陷，从而造成管道错位问题。二是积水腐蚀问题，在排水管道长时间使用过程中，若长期存有积水，在积水腐蚀作用下会造成管道结构破坏，甚至导致管道错位。此外，由于流水的冲击作用，会使管道腐蚀加速，最终会破坏排水性能，缩短排水管道的使用寿命。

2.2平顺度误差较大

沟槽开挖工程师管道埋设工作的必要步骤，在开挖过程中，如果对于开挖深度的控制不够到位，例如有的是施工人员凭借经验而不是依照设计要求进行控制开挖深度，容易导致部分区段超挖或者挖深不够，就会导致管道平顺度出现误差。另外在沟槽的开挖过程中，沟槽一般比较狭窄，挖出的泥土或石块等很容易滑回到沟槽内，这会后期模板的安装工作造成不良影响。在人工的模板支护工作中，如果模板顶部高程和平顺度之间有偏差，就会导致混凝土的浇筑质量变差。

2.3漏水问题

漏水问题也是管道工程施工里面的普遍问题之一，属于排水管道的整体质量瑕疵，不仅会降低其使用价值减少使用寿命，还会对周边居民产生不利影响，甚至威胁到周边建筑物的安全使用。管道漏水的产生原因一般有两方面：一方面使管道材料质量不合格，工程实际中存在“以次充好”的现象，盲目追求利益最大化，对管道材料的质量忽视，仅考虑廉价购买，导致管道在实际使用中开裂，接缝漏水等严重问题；二是管道接口密封不够严实，焊接接口处置不够妥当，或者因为焊接质量问题，导致接口并未被密封而留有缝隙，漏水现象很容易出现。

3排水管道施工技术以及质量控制措施

3.1管道施工前期准备

做好管道施工准备工作，能够有效规避各类施工问题，保证施工进度，提高施工质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆施工准备工作主要包括以下几个方面：首先要做好施工图纸设计工作，设计人员应认真开展现场勘查，要保证基础数据的准确性，反复核查图纸的正确性；其次开工前施工人员应熟悉施工方案和施工图纸，还要对施工现场环境及位置有一定的了解；再次要做好施工问题的预测评估，对可能出现的故障予以排除。

3.2土方开挖与测量放线

土方开挖是排水管道施工的关键环节，具有难度高、工作量大等特点。开挖前，务必充分了解各类地下管线的分布情况，并在取得管线所有单位或机构的许可后方可施工。开挖时要对各类地下管线加以保护，避免因随意施工导致各类管线的破坏，若无法避开应在取得所属单位许可后进行迁移。进行开挖作业时，若由于降雨较多或地下水位上升，导致沟槽内出现积水，应立即进行排水，避免管道长时间浸泡在水中，影响管道施工质量。此外，测量放线工作也是必不可少的，能够实现管道布局合理性，提高施工质量。施工前应为排水管道布局的测量工作预留足够时间。如今信息化技术在排水管道布局设计上已得到广泛应用，能够实现排水管道的精细、合理布局，还能科学分析排水井的坐标及数量，从而有效控制施工成本。

3.3排水管道的敷设施工

沟槽开挖完成后要进行管道敷设施工，首先要根据施工设计图纸确定中心线位置，管道一侧的变现采用细绳来控制。在进行管道下放的时候需要借助吊车进行作业，这个过程要有专门的技术人员进行现场指导，严格按照相关的流程规范进行操作，吊车停放位置在处于沟槽边1米之外的位置，防止沟壁坍塌。吊车作业要采用专业的吊索，杜绝钢丝绳直接传入管道进行吊装，确保在吊装过程中的安全性。指挥人员要严格监督整个吊装过程，对于各个环节都要进行检查后才能开始进行吊装，对于施工现场和人员要进行严格管控。对于施工中的风险较高的环节要加强监督力度，例如管道进入沟槽时要放慢吊装速度，保持管道处于水平状态，方向与沟槽保持一致。如果在实际中操作难度高，空间有限，无法采用机械设备，可以在管道下放的过程中采用人工压绳的方式。

3.4闭水试验

市政道路排水管道施工完成后，首先就要采用相关的措施验证安装质量，主要是通过闭水试验确定。在进行闭水试验开始前，工作人员要对排水管道工程的质量进行检查，确认是否有裂缝等质量问题，尤其是管道的接口和预留孔要进行详细的检查。如果在检查中发现问题必须要及时进行补救。在确认没有问题后才能开始闭水试验，如果闭水试验出现问题，就要组织相关的技术人员进行原因分析，找出问题部位，采取相应的措施进行补救，从而提高市政道路排水管道的整体质量。

3.5排水管道检查井施工

首先，在管道安装施工完成后就可以进行检查井的施工，施工前，对于井的中心位置、砌筑高度及位置要进行确认，以便于砌筑工作的顺利开展。同时要对所用的砖进行浇水作业，使砖保持湿润状态，砌筑圆井时的内径要通过挂线的方法进行校对，砌筑时严格按照工艺流程要求进行，防止出现偏移。其次进行井筒的砌筑施工，内径尺寸要进行严谨的测量，保证井筒的砌筑质量。最后要进行勾缝作业，同样要保持砖面的湿润，水泥砂浆要采用1：2的配比进行抹面作业，厚度要保持在0.1m，砖缝要压实，确保砖面的牢固。这个过程要确保一次性完成，同时特别注意表面是否有漏沙粒的情况出现，整体施工完成后要进行覆盖养护工作。

结束语

城市道路的积水问题是一个十分严重的问题，既影响交通便利，影响人们正常的工作和生活，严重时还会对人们的生命财产安全产生威胁。而导致城市道路积水问题的原因有很多，其中排水管道的设计和施工是最直接原因，为此，需要提高排水管道的施工技术，提高施工质量，保证排水基本功能。

参考文献：

[1]肖亚周.浅析市政工程道路排水管道施工技术要点[J].建材与装饰，2018（50）：251-252.

[2]袁桂兵.探析市政工程道路排水管道施工技术要点[J].居舍，2018（35）：44.

[3]何佳晓.市政道路排水管道施工技术要点分析[J].居舍，2018（34）：48.

[4]樊新志.市政道路排水工程施工质量缺陷防治管理对策分析[J].住宅与房地产，2018（33）：108.

论文作者:吴国飞1,邱建江2

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6d8c2effaf793814229d1ad0.html