# 房屋建筑工程中防渗漏施工技术的运用朱卫兵论文_朱卫兵

摘要：在房屋建筑工程中，防渗漏施工是其重要的组成部分，对房屋建筑工程质量产生直接性的影响，为确保人们的日常生活、房屋建筑安全，需要加大对防渗漏施工力度，制定完善的施工方案，采取科学合理的防渗漏施工技术与方法，严格按照房屋建筑工程项目的施工图纸规范性施工，不断意识防渗漏施工技术水平。同时，选择优质防水材料，有效避免房屋建筑工程出现渗漏情况，为人们营造良好居住环境。

关键词：房建；防水防渗；施工技术

中图分类号：TU76

文献标识码：A

引言

建筑工程施工环节如果存在渗漏现象，对于建筑物的性能和质量就会产生负面的影响。房屋的装修和建筑中防渗漏施工技术的应用是为了提高人们的生活质量，为了保证建筑物整体结构不会存在危害，防渗漏技术是提高建筑物质量，保障人们生活的关键所在。因此在建筑施工时需要最大限度地减少房屋存在裂缝或渗漏现象，保证人们的住房要求。一般防渗漏技术除了实现防水防渗之外，更重要的是保护工程结构，确保后期房屋使用过程中减少渗漏问题。

1建筑工程中渗漏问题分析

1.1房屋建筑的设计方案存在漏洞

渗漏问题在房屋建筑工程设计方案时就存在，如在设计方案中未根据具体情况选择合理的设计结构，很容易在工程完工后产生渗漏问题。在施工过程中如存在不合理设计问题，又未及时更正，也会使房屋产生渗漏。

1.2施工方面的问题

施工方式不当、操作不合理等，也是房屋建筑中产生渗漏问题的原因之一。在施工过程中个别单位未能按照国家标准、施工规范进行施工，甚者篡改建筑结构等。施工单位在铺设卷材前基层处理不规范、不坚实，屋面、墙面及管根部倒角处理不规范，未做洒水养护。线圈铺贴容易出现基层不干净、线圈铺贴不平整、相邻线圈接缝有第一层线圈、接缝不错开等问题，从而导致房屋防水不合格。渗漏问题很多都是在细小问题上出现的，对以后房屋的使用留下了很多隐患，导致维修困难，维修成本高。

1.3材料方面因素

建筑工程防水工程设计过程中所使用的原材料以沥青为主，大部分的建筑企业会采用绿色的防渗漏防水材料来使用，绿色防渗漏原材料价格相对于其他的材料价格较高，但是对于建筑物本身的防水施工来说也起到了一定作用。而沥青在防渗漏材料使用过程中，相对于其他材料价格较低，对于外界环境承受压力不高，会受外界的影响，沥青本身的变化决定了它应用的范围，一般来说外界的温度会影响到沥青的收缩。尤其是沥青含量过高的油粘中防水层会受到破坏，防水能力就会丧失。因此在砖结构中如果沥青含量过高，会使得外界的温度变化收缩和扩张，对于整个建筑来说也会造成破坏。

2房建施工中的防渗漏施工技术及优化措施分析

2.1门窗

门窗处的密封是房屋防水的一个重要部位，这是屋内空间与外部环境的连接处，一旦这里出现问题，会使外部的雨水进入到房间之内，甚至灌入墙体之中，影响建筑安全。门窗安装部位是土建与合金的结合之处，因此在建造之时应当充分考虑两者的相容性。在进行安装作业时，需要根据预留空间的大小进行门窗的定制，令其能够充分的占据空间并能为密封灌注预留足够的位置。现在门窗与墙体之间的缝隙填充应用的是发泡胶与砂浆，这需要专业的人员来施工，以保证缝隙的饱满填充并注意填充物的均匀性。外窗口的处理需要仔细，在进行窗台的平整、清洁后，还要注意将防水涂料添加到砂浆中以提高防水能力。外窗台密封完成后还要进行表面的打光处理，并使其呈现向外的坡度，防止存水。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2外墙防渗

为了提升房屋墙体的防渗功能，应该对墙体的建设原料实行严格的品质管理，并且把控好砂子和别的原料的应用量，综合房屋建筑的现实要求在砂浆中掺入防水剂，能够合理的降低墙体产生渗漏的情况。除此之外，某些墙体作业期间还会使用空心砖，操作人员应该对他实行质量检测，保证空心砖的品质达到房屋墙体的作业需求。在波及到水泥灌注的操作程序，也应该确保水泥的品质，使用防水功能好的水泥，在灌注水泥运送到作业场地前操作职员需要对他实行抽样检查。抹灰是墙体作业期间最重要的施工方法，为了保证作业品质，需要操作员工确保外墙表面整洁，在外墙干净平滑的前提下再实行抹灰作业。抹灰能够通过分层裱涂的工艺来提升墙体的防渗功能。除此之外，还需要在浆体内掺入合适的聚丙烯，合理的降低墙体开裂情况的发生，防止渗漏情况的出现。

2.3厨卫防渗

建筑内的厨房和卫生间位置很容易因为管子组装的品质情况而产生渗漏问题，因此为了降低厨房和卫生间产生渗漏情况，应该注重管道组织的检查：①在建筑策划期间应该对厨房和卫生间的管子实行合理的设计，综合厨房和卫生间的卫生要求和应用性能需要提升厨房与卫生间管子组装的有效性、使用性和紧密性；②作业员工应该对厨房和卫生间的斜坡采取准确的度量，在完成测量斜坡之后应该实行测验，察看水能否流出；③一定要保证作业建筑原料的品质，保证管道连接处有着很好的紧密性，与此同时，作业员工能够使用聚氨醋涂在管子连接处，降低渗漏情况的产生；④当厕所产生渗漏情况时，作业员工能够使用浇灌墙体的方法处理渗漏情况。在连接主要管子和地漏时应该使用封闭方法，并且修建高度为10mm的排水槽，保证用水能够快速的排放。

在所有的渗漏环节中，厨卫渗漏是其中最常见的，这是因为在这里管线布局密集，开口、接头多，众多的连接环节极容易因为疏忽导致渗漏。厨房与卫生间是用水的主要区域，这里上下水管路多，因此在进行管线的布局时需要进行充分的考虑，预留足够的空间以方便管路铺设与管理。在这里渗漏的发生主要是因为管路连接处密封不良导致，因而在进行施工作业时需要对此特别注意。

2.4屋面防渗在房屋屋面应用

屋面由于承受风吹日晒，直接暴露在自然环境下，并且需要兼顾其美观性，所以在进行屋面的防水作业时，要求更加严格，材料要能够防晒耐淋。在进行作业时要谨慎选择防水卷材和涂料，其中卷材能够形成足够的防水厚度，涂料可以使卷材表面形成良好的防护膜，并对细小的地方进行封堵，使防水层更加严密，提高使用寿命。①挑选品质符合要求的混凝土原料，合理的降低因为温度改变而使屋顶发生开裂情况；②结合房屋建筑的外界条件，再结合温湿度的条件挑选温度合适、防水功能强的屋顶作业原料；③保证墙体块砖间有着很好的紧密性。注重落水口和屋顶挑檐部位的作业品质；④在灌注屋顶期间能够使用混凝土浇灌的施工工艺，同时在灌注前使混合浇灌原料充分结合，降低灌注原料发生蜂窝的情况，在灌注期间要保证持续性，从而合理降低因为灌注品质不符合要求而导致屋顶开裂的情况；⑤在涂抹屋顶期间作业员工一定要把控好涂抹各层所需的时长，通常是4h。

结束语

本文通过分析一些施工过程中出现漏水的一些常见原因，来找出防渗漏施工的突破点，在施工过程中，施工人员认认真真做好每一道工序的话，在合格的检查的基础上进行严格的验收，管控好施工过程中的施工量。同时找到更合格更合理的科学的方法，提高施工的质量是我们的不断追求，不断地进行防渗漏施工技术的研究，通过具体事件和研究，可以进一步的提高施工的质量，同时提高施工的效率。

参考文献

[1]张莉.房屋建筑工程的防渗漏施工技术探究[J].住宅与房地产,2017(26).

[2]左银亮.防渗漏技术在房屋建筑施工中的应用[J].资源信息与工程,2017(3).

[3]曾观进.外墙防渗漏施工技术在房屋建筑工程中的应用[J].工程技术研究,2017(1).

论文作者:朱卫兵

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6dc1102b633a7c4ea55fb507.html