# 浅析焊接工艺在医院设备维修中的应用及效果论文_牛海军

河南省安阳市第二人民医院设备科 455000

摘要：现阶段，医院在不断的发展进步中，其所使用的设备也在不断的更新，在设备的维修上也就有了更高的标准，而工程技术人员不断追求的目标就是将维修的水平以及质量不断提升，因此，在医院设备的维修上，焊接工艺得到了较为广泛的应用，特别是针对各种类型管道以及不锈钢器械的焊接、修复磨损的设备以及传动机构等。只有对其有深入的了解并掌握，才能够将其运用在正确的地方，发挥其应有的作用，使设备的维修得到保障。

关键词：焊接工艺；医院设备；维修；应用

焊接的含义就是将两个互相分离的固态物在恰当的物理化学的作用下，将原子或者分子之间的结合力相连，形成一个整体。焊接的内容较广，可包括零件、构体等物体，包括各类金属以及非金属，例如塑料、陶瓷等。一般焊接方法包括三类，熔化焊接、压力焊接以及钎焊，在医院设备的维修中，较为常见的就是熔化焊接，其包含的焊接方法也较多，例如电弧焊、气焊、电渣焊、铝热焊、电子束焊、激光焊等多种方法。

一、焊接工艺中的缺陷分析

在电弧焊接方法中，一般分为两种类型，熔化极以及非熔化极，针对于熔化极可以分为螺柱焊、焊条电弧焊、氩弧焊、埋弧焊以及二氧化碳电弧焊等方法。其中在医院维修设备时使用较多的就是焊条电弧焊，其又名手工电弧焊；钨极氩弧焊、等离子焊弧焊以及原子氢焊等属于非熔化极，其中在医院维修设备时使用较多的就是钨极氩弧焊。在医院设备维修中，针对于管道连接以及修复设备磨损、安装固定设备轨道、基座等就可以使用手工电弧焊。设备维修的质量以及设备运行的安全性都会受到焊接工艺的影响，在焊接中，也常常会有未焊透、未有效熔化、烧穿、焊瘤以及咬边等缺陷存在。一般都会因为坡口尺寸不吻合、选择不规范以及焊丝与准焊缝中心未有效对接等形成缺陷。而在熔焊时，无论是单面焊还是双面焊，接头根部就会常常出现未焊透的情况，主要原因可能是因为焊接时所使用的电流较小、焊速过快或者坡口的尺寸不能够吻合，焊丝与准焊缝中心未有效对接。在焊接缺陷中，还包括未熔合，主要就是因焊道和母材之间或者与其他焊道之间，无法有效的结合在一起。当进行高速焊接时，为避免此种现象的发生，就应该将熔宽尽量加大，或者改用双弧焊。而在焊接中也会因焊接电流未掌控好，使用了较大的电流，焊速较慢或者焊接物有较大的间隙坡口尺寸导致烧穿缺陷的发生，产生穿孔的现象。此外，还会有咬皮现象的出现，主要就是在焊趾母材的位置处，因烧熔的原因致使有凹陷以及沟槽的情况出现，加之过大的电流以及高速的焊接，致使此现象产生。此外，当焊接对接接头的操作未按照标准进行时，也会产生此现象。而焊瘤的产生就是因焊接熔化的金属进入焊缝之外的位置，还可以称之为满溢，其产生最为直接的原因就是使用了过多的填充金属，同时也会受到间隙与坡口尺寸的影响，以及焊速不高、电压过低、焊丝伸出较多的长度等因素的制约。除以上缺陷之外，还存在凹坑以及塌陷等缺陷。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、各种焊接工艺的应用

在医院设备的维修中，针对于不锈钢制品以及铜管、薄板以及全位置管道对接焊时，就可以采用钨极氩弧焊方法进行焊接，当焊枪喷嘴中有保护气体喷出的过程中，就会因其他某种因素的干扰对保护的效果造成一定的影响，从而降低焊接的质量，一般情况下，气体的流量、喷嘴与焊件的间距、焊接现场的风向、焊接的接头位置、外界气流的大小都会是干扰发生的因素。而针对孔径大小固定的喷嘴，其喷出的气体流量又比较小，没有较强的气流挺度，无法有效的将周围的空气排除，一旦有较为轻微的侧向也会产生一定的影响，造成其偏离以及散乱，影响保护的效果。一旦流量较大，就会导致所喷出的气流近壁层流较薄，严重时可出现紊流，与周围的空气易混合在一起，也无法达到较好的保护效果。每一个口径的喷嘴都有其对应的合适流量范围，范围的大小可以利用试验进行检测。此外，在气流流量的选择时，还需将喷嘴到工件表面的间距、电弧功率等充分的考虑进去。而喷嘴与工件的间距，排除电极外伸长度的影响以及金属飞溅致使喷嘴堵塞的影响，应将其距离最大化的缩小，从而使保护的效果较好，更加稳定可靠，还能够将气体的流量相应的降低，以使抗侧向能力得到较好的提升。在气体保护焊方法中，抗风性较弱是其最大的缺点。当侧向风不大时，为了使其不受到风的制约，就应该将工件与喷嘴的距离尽量的缩短，与此同时，将气体流量增加。将侧向风较大时，就会对焊接的效果造成一定的影响，就必须采取一定的防风措施。焊接接头方式的不同，就会导致不同的保护气体覆盖程度。当焊接平对接与内角接使，气流就能够在覆盖的接头表面进行较好的覆盖，有较好的保护效果。当焊接外角接或者端接时，保护气就会顺延接头的表面流失，保护效果较差，为了进行改善，就可以采用在接头两侧的位置处，放入气流挡板，以使气体流量得到增加，对焊枪的角度与位置进行较好的控制，使保护的效果得以提高。除此之外，电弧的功率也会影响保护的效果，当电弧的功率较大时，就会使保护气流的热骚动也随之提升，因此，应将喷嘴口径以及气体流量适当的增大，以使保护的效果更佳。

结语：

焊接技术博大精深，含有较多的金属工艺以及金属材料等一些理论，其的发展进步在一定程度上需要依靠实践，只有对实践技能的培养加强力度，才能够较好的将理论结合与实践，更好的对其进行掌控，使维修的水平以及维修的质量得到有效的提升，使设备处于正常运转状态，为医院的发展提供基础的服务，从而造福全社会。

参考文献：

[1]董娜，李海超，陈有权等.遥控焊接机器人工具转换接口的对接试验[J].焊接学报，2010，31（8）：33-36.

[2]赵君岩，张劲锴，李郁翠等.振动焊接技术在冶金设备维修中的应用[J].冶金设备管理与维修，2010，28（5）：25-26.

[3]贾世玮.微波系统数字化后的设备维修和电路剖析[J].卫星电视与宽带多媒体，2013，23（10）：65-67.

[4]王平，张胜，邓夏飞等.焊接工艺在医院设备维修中的应用[J].医疗装备，2006，19（11）：42-43.

[5]布特格勒其.94m3吊斗铲铲斗组装及其焊接工艺[J].露天采矿技术，2013，36（1）：70-71.

论文作者:牛海军

论文发表刊物:《健康世界》2015年9期供稿

论文发表时间:2015/11/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6dd5acc967bf9e59c535584f.html