# 水利工程施工放线技术的应用和管理建议论文_刘海

摘要：随着水利工程的快速发展，在水利工程施工中放线技术的应用取得了长足进展，随着水利工程领域地不断发展和进步，现有的对放线技术应用的研究已经不能满足水利工程的需求。由于放线技术在水利工程中的应用直接关系着水利工程质量建设的好坏。基于此，本文详细探讨了水利工程施工放线技术的应用和管理建议，旨在强化应用施工放线技术，以便于确保水利工程质量的提升。

关键词：水利工程；?施工放线；?技术应用

人类在水资源的利用上很重要的一种模式就是水利工程建设，这样水利工程的经济效益就能够得到最大限度的发挥，需要良好的建立水利工程施工的整体规划，使水利工程的施工质量得以保证，施工进度得以保障。水利工程施工项目控制及规划应该是首要进行的工作，这是一个重要的基础环节，基于此来建立较为可行的放线管理模式，从而以准确的测量，来进行相应的工程施工建设和管理。因此，水利工程施工放线技术具有非常重要的价值和意义。

一、水利工程施工放线技术内涵

水利工程施工放线技术是水利工程项目施工过程中必须要用到的一项技术。所谓水利工程施工放线技术具体指的是在施工前应根据施工图纸以及施工现场的实际情况确定出各个要素的具体位置，有利于在具体施工时能够按照标记迅速找到施工点，确保施工切实按照施工图予以展开，这样不但可以提高施工的精度，减少施工失误率，同时还可以提高施工的效率。进行放线施工时，为了确保放线的精度，在完成放线施工以后必须进行复核，还要及时的将结果呈报给监理工程师，监理工程师签字后才能进行施工。水利工程构造物的位置，也应当根据施工图的具体规划设计予以标注，准确地将测量数据，以报告的形式在施工前给业主进行审批。在具体的施工中还要注意的是不可以随意更改控制点的位置，尽量减少桩位移动。

二、水利工程放线技术施工要点分析

（一）精准的测量和查验

在水利工程施工的过程中，利用放线技术将施工设计当中的各项要点和关键环节一一在施工场地内予以标识，以作为水利工程施工的重要参考。在施工之前，对施工的各项要点和关键环节进行精确的测量和查验，进而减少施工的误差，其中控制桩的测定与查验是十分重要的内容。明确水利工程施工的具体需要和要求，科学、合理的进行规划设计。对施工程序当中的每个环节都要进行精确的测量，确保测量的精度值。由监理部门对外业测量所获得的数据资料进行查验，确保其精确性，以作为水利工程施工的重要的参考。控制桩的测定与查验，对保证水利工程基础构筑物的稳定性具有重要的作用。

（二）桩体的布设

在水利工程施工当中，经过精确的测量和查验之后，则需要严格遵循设计施工程序进行施工操作，保证其规范性。控制桩的布设是其中重要的环节，放线测量是必不可少的内容，并将放线测量的结果与图纸相互对照，从中寻找误差，及时进行调整和控制。对于产生差异的高程，选择合适的换算路径，根据施工图纸进行标识，将放线误差限制在尽可能小的范围内，保证其不影响水利工程的安全性和稳定性。在桩体的放线测量当中，采用科学的放线技巧，确保精确性的同时，还要与施工工序有效的予以衔接，进而提升水利工程整体的施工质量。

三、水利工程基础施工中的放线管理

（一）基础定位的放线管理

以导线控制网为基准，用全站仪放出水利工程基础、底板和顶板（当有地下室时）各轴线位置，并对各轴线间的距离和角度进行复核。其过程实施：（1）根据轴线控制桩,用全站仪放出土方开挖的边线及承台、基础梁等基坑、基槽的边线（2）在桩头凿打后,用全站仪直接放出各桩位中心，以确定桩位偏差。（3）承台、基础梁的基坑、基槽挖好后，可通过全站仪放出的轴线位置，定出胎模砌筑的边线。（4）当有地下室时,底部浇注完后,用全站仪放出轴线位置，定出墙、柱位置并用墨斗弹好墙、柱边线，以此为依据安装墙、柱模板。并用吊线的方法，以底板上弹出的轴线位置为依据来安装地下室顶梁、板的模板。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）基础标高的放线管理

通过水准仪以高程控制桩为基准进行控制。如基坑深度超过5米塔尺范围,应使用水准仪分两次逐步将标高引测至基坑内。其过程实施：（1）土方在开挖至距离坑底50cm以内时，超出50cm水平线，在基坑内设若干个基准点，拉通线找平，进行槽底抄平。（2）引测基坑地下室施工水准点需作多次放线,并相互校核,校核后多点的校差不超过3mm,取平均值为基础施工中标高的基准点，基准点应标在便于使用和保存的位置,根据基坑情况,引测至基槽外围砖胎模内侧壁,并标明绝对高程或相对标高,方便施工中使用。（3）当有地下室时,墙、柱拆模后,基于现场内的高程控制网,在每栋建筑物下部的地下室外框架柱上抄测两个高于底板设计标高1m的标高线，并对各标高线进行闭合复测。

四、水利工程中的放线技术的具体实施步骤

仅仅明确放线技术的理论以及其具体应用是远远不够的，在实际施工过程中由于地质环境的不同，气候变化等不可控的因素也会影响施工，因此为提高施工效率，保障工程质量，还需进一步明确放线技术的具体实施步骤。

（一）明晰设计意图

对于水利工程的施工建设必须要首先明晰设计图的设计意图，然后确保施工作业人员了解整个施工过程中所涉及到的所有施工工序以及施工顺序，唯有这样才可以做到在水利工程整体规划基础上实现科学有效的施工管理以及施工控制。然后工程师根据实际情况敲定各项工序的施工次序，同时精确地计算出工程各项目的作业时间以及工程进度，保证水利工程的施工可以科学合理的按照施工图的理论施工工期完工。

（二）确定施工工序

为提高水利工程施工的效率，首先要明确施工的工序，确保各项工作可以有序进行。在工程建设之前要根据放线现场的具体环境以及设计图纸的要求，在确保工程质量达标和能够按时完成工程的情况下对工程量进行大体的核算，从而进一步确定各项工程所需的时间量，并根据工程量的大小和各项工程的难易程度及其所需时间确定最终的施工顺序，是放线施工进度得到保障。

（三）划分施工地段

在确定了施工顺序后还应对施工队伍进行合理的组织，即划分施工的工段，其目的在于保障在同一时间内不同工种可以在不同的施工项目上同时工作，这样大大提高了施工效率，并节约施工成本。另外还需要注意不同工段的衔接，不同工段的衔接处应尽量选择建筑物的自然界限如升降处，相接处等，这样可以节约人力成本，提高工程效益。

（四）明确测量精度

为确保工程质量，在各项工作安排妥当后，还行明确施工中的测量精度，以保证施工测量工作有序进行。测量精度的影响误差主要由控制点的误差和观测点的误差两方面因素导致。要根据观测点误差，控制点误差以及变形观测所引起的误差计算出相对中误差，以最终确定控制网登记和测量的等级

水利工程的放线施工，是以提升水利工程施工质量为目标，更好的服务与社会生产建设。结合放线技术的施工应用要点，精确的进行水利工程项目的测量和查验，考虑多种因素的影响。按照科学、合理的放线施工的工艺步骤，规范性施工与管理，保证放线施工的有序进行，进而推动水利工程项目的建设与发展。

参考文献

[1]吕梅,路博.水利工程施工中的放线技术及实施步骤[J].河南水利与南水北调,2018，47(7):53-54.

[2]郑金海.水利工程施工放线技术的应用和管理尝试[J].科技风,2018(17):201.

[3]彭海莹.水利工程施工放线技术的应用分析[J].科技与企业,2013(23):241.

[4]汪鸣玉.水利工程施工中的放线技术及实施步骤[J].建材与装饰,2018,(51):278-279.

[5]邹金明.水利工程施工中的放线技术及实施步骤[J].商品与质量,2018,(31):49.

论文作者:刘海

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6dd7c3560a79bf5f9f24c824.html