# 水利工程堤防防渗施工技术的分析论文_李超

河南中原黄河工程有限公司 河南 453000

摘要：在社会发展过程中，水利工程是核心，在水利工程建设中，堤防防渗工作是核心的内容。目前许多水利工程设施都存在使用年限过长、维护不当等情况，无法满足实际需要，出现堤防渗漏的情况。所以要采用专业技术进行堤防防渗处理，分析问题发生的原因，有针对性地进行施工和管理，以提高施工的专业性和安全性。

关键词：水利工程；堤防防渗；施工技术

1水利工程堤防防渗施工技术的重要性

水利工程的目的是为了把有限的水资源进行充分利用，预防洪涝等灾害的发生，还可以进行水力发电，为人类社会发展提供电力资源。水利工程的建设比较广泛，应用的地方也非常多，修筑在江河外围及开垦地边缘，在海风和海浪来袭时，有效的对这些自然灾害进行良好的防御，还可以改变洪水的游经路线和范围，让洪水在泄洪通道内游动，保护了人民的生命和财产。水利工程堤防防渗施工技术，在一定程度上关系着下游人民的生命财产安全，影响着水利工程的施工质量和使用年限。除此之外，在农田周围修建的水利堤防防渗，还可以进行围垦造田工程，改善农作物的发展条件，为农作物的生长提供丰富的水资源，促进农作物的生长，有利于农业的顺利进行，提高粮食产量。

2水利工程堤防渗漏原因

水利工程堤防出现渗漏的原因较多，下面对几种重要原因进行分析：①设计方案不合理。当前一些设计人员专业水平较低，在对水利工程堤防进行设计时不能根据实际情况对所有影响因素进行详细分析，使设计方案同实际要求存在一定的差距，使堤防施工质量无法得到保证；②施工材料不达标。水利工程堤防施工环节对材料的要求较高，但是一些施工单位为了自身的经济效益对施工材料未产生足够的重视，不能对其进行全面的检查，存在使用质量和性能不达标的材料进行施工的情况；③施工过程存在问题。水利工程施工环节较多且较为复杂，目前一些施工单位在具体施工过程中存在施工流程混乱和施工人员使用的施工技术不正确等情况；④在水利工程项目投入使用后需要定期进行维护，但是一些部门未对此项工作产生足够重视，维护过程敷衍了事。

3水利工程堤防防渗施工技术

3.1 帷幕灌浆

帷幕灌浆施工前期，应依据配比规定，完成浆液制备工作，从而将浆液胶凝度、流动性控制在标准范围内，通过向钻孔岩层缝浆液的灌注，在浆液凝结、硬化环节结束后，不仅可促进岩基强度的提出，还可对岩基抗渗性、整体性特点予以保护。常见帷幕灌浆防渗技术以纯压式灌浆法、孔口封闭灌浆法、GIN 灌浆法为主。

3.2高压喷射

高压喷射防渗技术主要利用高压射流原理，通过浆液对土层实施破坏与冲击，从而将土层颗粒进行混合，并在硬化后构成防渗墙，利用对地基防渗性能的提升，实现地基加固的目的。首先，施工准备。结合钻孔机的使用对管径位置予以确定，并将灌浆管置于其中，利用浆管喷头完成涂层浆液喷射工作，再者土层搅拌、切割工作的开展，可在土层结构破坏的前提下，与浆液进行混合从而构建新型凝结体。其次，技术特点。从整体上来看，高压喷射技术具备设备简易、操作便捷、效率高和成本低、质量优以及适用空间广的特点，可在水利工程多项防渗工程中得以运用。最后，喷射方式。现阶段，高压喷射防渗技术主要分为定向喷射、摆动喷射和旋转喷射。其中定向喷射、摆动喷射在地基防渗中较为常见，主要用于边坡加固环节；旋转喷射：通过对地基稳定加固的方式，强化地基抵抗性能，以此避免地基渗漏和变形状况的出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3混凝土防渗技术

若要对混凝土防渗技术实施有效控制则应从防渗墙厚度、墙段密实的角度，体现水利工程可靠性与安全性优势，如地基永久防渗、堤防堵漏处理。依据防渗墙厚度的差异，将其分为两种，即浅薄型、深厚型。前者深度约在 1000cm-2000cm，最深处为 3000cm；厚度约在 10cm-25cm，最厚处为30cm，一般在江河堤防、坝基堤防中较为常见。后者厚度约在60cm-80cm，最厚处为 130cm；常用于 30m 深大坝、20m 承受水头防渗工作。例如：三峡水库中，混凝土防渗墙深度约为 73.5m；小浪底大坝深度约为 81.9m。

3.4劈裂灌浆

劈裂灌浆是指：利用浆液压力将堤身劈裂，在将浓度较高的浆液灌注于裂缝内，利用垂直帷幕、纵向帷幕的形成，从而实现堤身防渗的目标。在此过程中，以堤坝轴线为基准，完成孔洞布置工作，再利用灌浆压力将浆液强行灌注至防渗墙裂缝内，通过对坝体裂缝和孔洞问题的排除，提升坝体防渗性能。另外，劈裂灌浆防渗技术因具有效益优和周期短、成本低与速度快的特点，促使灌浆材料选择空间较广，即就地取材，不仅缩减施工成本与难度系数，还可保护环境质量。

3.5垂直铺塑

垂直铺塑通过链斗式挖槽机的运用，完成坝体、坝基开槽工作，再利用防渗塑膜铺设的方式，完成水利工程坝体防渗回填工作。其中回填料的选择应在析水、固结环节结束后，构建以塑膜为核心的防渗帷幕，从而确保防渗体裂缝问题的产生，改善其整体性、适应性、连续性功能，以此提升堤坝防渗性能。一般情况下，垂直铺塑挖槽深度应在 15m 以下，而槽宽约为 0.15m-0.3m，适用于深度较小的水库、江河湖海堤坝防渗工作。

4水利工程堤防防渗技术应用的注意事项

对于水利工程堤防防渗技术的应用，不仅仅要考虑到施工后的使用价值和效果，还要关注对技术选择的控制。对使用技术进行严格把关和控制可以提高水利工程堤防防渗施工的效果。水利工程堤防防渗技术的应用主要应注意以下几点。

4.1 选择适合的防渗施工手段

针对水利工程选择适合的防渗施工手段是在水利工程堤防防渗施工过程中需要特别注意的一个问题。防渗技术的选择要针对水利工程施工的具体情况和要求等来进行的，不能是笼统选择。如对已经破裂的堤防就要选择防渗帷幕构建的方式，这样才能达到最佳防渗效果。

4.2 严格控制施工材料

在水利工程堤防防渗施工中无论选择哪一种方式，都要对施工用的材料进行严格选择和把关，特别是对于比较常见的塑性混凝土施工材料和水泥来说，控制、选择与管理要作为重点工作来抓，这样能从根本上保障材料符合水利工程施工要求，使施工质量达到最佳。

4.3 加强对施工机械设备的控制

在水利工程堤防防渗施工中机械的应用越来越广泛，也越来越重要，因此不仅要根据水利工程类型和施工基本要求来确定机械设备，还要对所选用的机械设备进行有效控制，以发挥设备的价值，促进堤防防渗施工效果的提升。

结束语

总之，水利工程堤防防渗项目的开展，应将防渗技术作为堤防组成核心。对此，在进行防渗技术运用期间，应以防渗墙构建、灌浆技术选择为前提，以此达到堤防防渗目的。例如：帷幕灌浆、高压喷射、混凝土、劈裂灌浆、垂直铺塑等作为堤防防渗技术典型，在防渗选择中，应以水利工程堤防建设现状为前提，从而提升堤防防渗效果。

参考文献

[1]武庆玲.水利工程堤防防渗施工技术分析[J].科技创新与应用,2015,02:140.

论文作者:李超

论文发表刊物:《建筑科技》2017年9期

论文发表时间:2017/10/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6ddb4d8c1be471125328aae4.html