# 建筑工程设计中的节能建筑设计探讨论文_杨玲

身份证号：45222719840505XXXX

摘要：随着当前我国建筑行业的不断发展，人们对于建筑也提出了多方面要求，除了力求建筑能够在后续体现出更强的舒适度外，还应该切实关注到建筑的节能效益，这也就需要在建筑的设计过程中予以不断优化，切实关注节能方面的基本要求。建筑节能设计工作应该从多个角度入手进行分析，确保相应节能设计更为高效可靠，尤其是需要重点规避明显的节能设计隐患，保障节能设计方案可以在后续体现出更强的实际效益。

关键词：建筑；节能设计；问题；优化策略

1建筑中节能设计工作存在的问题

1.1 建筑的布局问题

在很多建筑设计过程中，并没有对节能设计理念进行考虑，工作人员只是将关注重点放在了外观造型上，确保户型更加新颖，从而换取更高的经济效益。例如，很多开发商在建筑设计上，使用了大量的落地飘窗设计，虽然这种操作可以提升建筑外部面积，相应的穿墙比例也会提升，但却对节能设计产生了不利影响。还有很多设计工作者没有对建筑节能设计产生足够重视，节能素养严重匮乏，只是按照公司硬性要求来突显节能理念，导致建筑节能设计上存在很多问题。

1.2 建筑架构体系问题

很多建筑公司经常使用固定模板，并没有对当地实际情况进行考量，这对节能设计理念的应用极为不利。例如，在某储量丰富之地，建筑工程建设并没有将煤矸石的作用发挥出来，从而导致了工程建设的大量浪费，改用加气混凝土砌块，耗能量极为明显。还有部分建筑工程在设计过程中，没有对保温层厚度进行合理设计，如果外围温度较低，很容易导致居民日常生活受到影响。

1.3 建筑围护结构问题

建筑节能设计之中的维护结构安装，可以对建筑保温作用产生极大影响，如果能够更好地应用保温材料和节能外窗，夏天建筑内部热量将会得到有效控制，冬天也会避免温暖空气流到室外。对建筑保温作用的影响因素有很多，其中一个原因就是工作人员没有对保温材料的性能进行深入了解，没有将其应用在正确的位置上，最终导致建筑效果下降明显。站在建筑节能角度来说，很多工作人员并没有做好围护结构中热量负荷的计算，只是单纯根据之前工作经验对其进行估算，让散热和制冷装置的选择存在很大问题，最终引发工程通路管径过大，或者是水电分布失衡等情况，资源浪费现象极为明显

2 建筑节能设计有效对策

2.1 强化节能设计意识

第一，加强政策引导，出台相关标准，将节能设计作为现代及未来建筑设计的主要标准之一，以制度约束并引导建筑设计行为，促进建筑在设计上朝向节能设计方向演进。第二，优化建筑技能设计思路，要求建筑设计人员熟练掌握现代建筑节能设计要点，加强对建筑设计人员节能意识的灌输与引导，强化对建筑设计人员节能设计技能的培训，尽可能的减少设计中出现的能耗消耗问题，将节能设计理念及相关理论运用到现代建筑设计之中。第三，加大研发投入力度，社会经济的飞速发展，人们对环境有着越来越高的要求，建筑形式随之改变。为迎合生态节约型社会的发展理念，满足现代人对多元化、绿色化、低碳化、节能化环境的要求，政府及相关企业单位应加大对新型建筑材料的研发力度，在提升传统材料的节能性与适应性的同时，研发出更多高节能效果的建筑材料，满足越来越高水平的建筑节能设计要求。

2.2 优化屋面、墙体、门窗的节能设计

2.2.1 屋面节能设计

建筑屋面功能在于保温隔热，而这也是主要耗能所在。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于屋面的节能设计可从以下两方面着手：（1）屋面设计中甄选保温材料，在满足施工要求的基础上，选择低耗能保温材料，避免选择高导热系数、大密度及吸水性强的材料，倘若必须要使用高吸水性的材料，可在屋面设计排水孔。（2）屋顶可设置绿色植被，利用植被起到良好的隔热效果。（3）屋顶排水设计为找坡排水形式，避免了传统排水沟设计中保温材料与节能设计值不相符，而导致保温层断裂的问题。在保温材料的铺设上，可采用正铺法，将低导热系数、低吸水率的保温材料正铺于墙体之上。此外，还可根据实际建设要求，设计采用倒铺法，即在保温层下方设计防水层，但这种方式造价较高，在设计中尽量少采用此种方法。

2.2.2 墙体节能设计

建筑墙体多起到的作用主要为：挡风、隔热、防水，房屋墙体的设计应在保证实用的同时，提高其美观性，强化其节能性。在节能设计上，可利用空心砖设计墙体，外面实用保温板增强隔热效果，改善室内温度，降低能源消耗。

2.2.3 门窗节能设计

门窗的主要功能在于通风采光，其直接影响住户的效果及整体建筑显现出的使用价值。在节能设计上应尤为注重对门窗通风采光效果的设计。建筑中外门窗是能耗损失较大的部分，现代建筑中窗户越开越大，虽然在一定程度上强化了采光效果，但节能性不佳。对此，在设计时应更为注重对外门窗面积的合理设计，应着力提升其气密性。例如，某住宅小区，地上为32层，以铝合金内外平开窗作为外窗，该外窗热传导系数为，2.20W/（㎡.K），其中玻璃遮阳系数0.62，另外，气密性为6级。在控制选材气密性的基础上，将发泡填充剂填充于门窗框与洞口间，以密封条、高低缝对框扇进行密封设计，以弹性条对框与玻璃进行密封。减少因空气渗透造成的冷桥问题。住户门在保证防火防盗效果的基础上，设计选用节能门，为提高保温效果，可将岩棉板填充于门腹之中。

2.3 推广使用节能能源及环保节能材料

2.3.1 充分利用太阳能与风能

太阳能与风能作为可再生的清洁能源，将其引入住宅建筑节能设计中，可起到降低能耗的目的。如，在建筑屋顶、外墙设计使用太阳能装置，可将太阳能转化为供住户使用的电能、热能，减少建筑内部使用过程中的能源消耗。建筑凹窗、屋面放置太阳能电池板时，应在正南方30度左右处摆放，同时结合当地气候状况，适当调整，确保阳光照射最为彻底充分，保证太阳能电池板效能发挥最大化。上述新能源的应用，不仅绿色环保、无污染，更可降低建筑内耗，促进建筑行业的持续发展。

2.3.2 推广使用绿色节能型材料

绿色节能型材料引入建筑设计之中，可减少建筑内部温室效应的产生，减少碳排放量，例如，新型节能材料加气混凝土砌块的引入，可有效提升建筑节能效果。

结束语

综上所述，建筑节能设计作为当前我国建筑行业未来发展的重要趋势，其在多个方面都应该形成理想表现。但是目前建筑节能设计却存在着多个方面的问题和影响因素，很难较好保障建筑节能效果，甚至存在严重威胁，应该在未来不断优化完善，保障节能效益充分体现。

参考文献

[1]张宇，刘铮.内蒙古建筑节能设计中窗的合理选用[J].建筑节能，2018，46（9）：79-82.

[2]孔俊婷，尹孟泽，孙腾辉.我国北方建筑阳台形态优化及节能设计研究——以天津市为例[J].建筑节能，2018，46（9）：115-120.

[3]何正旭，高浪.我国城镇建筑能耗强度定量分析与预测[J].四川建筑，2018，38（3）：45-47.

[4]钟媛玲，李美霞.夏热冬暖地区南区建筑外窗节能影响分析[J].绿色建筑，2018，10（2）：36-38.

[5]么士朋.严寒及寒冷地区农村建筑围护结构节能设计简介[J].现代农村科技，2018（2）：103.

论文作者:杨玲

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年21期

论文发表时间:2020/2/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6e14add0dd2da086c1a16cc8.html