# 农田水利工程中防渗渠道及衬砌的设计施工研究论文_韦运莹

广西国瑞建设工程有限公司 广西南宁 530023

摘要：在农村生产中，水利建设是非常重要的一项组成部分，在我国近年来大力发展农村基础建设的情况下，水利工程建设数量不断增加。其中，渠道是水利工程的重点内容，需要在具体建设中做好其防渗以及衬砌处理。

关键词：农田水利工程；防渗渠道；衬砌；设计施工

1 渠道防渗重要性

在节水灌溉工程中，渠道防渗是应用较为广泛的技术措施。通过该技术的应用，能够有效减少灌溉过程中对水资源的浪费、提升农业生产水资源利用率，并积极改善农业用水的供需矛盾，在扩大灌溉面积的基础上实现当地农业生产的发展与进步。同时，其也将有效减少农业灌溉用地面积，避免土壤向沙化发展或盐碱化发展，对生态环境的保护方面也具有积极的意义。

2 渠道防渗工程存在问题

近年來，我国多地区大力开展了渠道工程的兴建。在渠道工程建设中，防渗是非常重要的一项工作内容，但在以往工作中，却并没有对该工程引起充分的重视，在经济投入方面相对较少。在我国水利渠道工程中，主要是以混凝土为主要防渗材料，在防水性方面具有较好的表现，具有较强的抗冲击力。但在实际施工中，却经常存在以下问题：第一，没有做好原材料选择。原材料是施工的基础，如果在原材料采购环节没有做好把关，那么工程建设完成后，其整体质量将受到非常大的影响，目前，很多工程处于成本方面的考虑而在材料把关方面并不是十分严格，并因此对工程建设埋下了隐患；第二，没有做好配比。水利工程同普通建筑不同，对防渗具有更高的要求，而在很多工程中，却没有在配比方面引起重视，并因此导致混凝土不能够满足防渗方面需求；第三，没有科学收面与养护。即在建设中仅仅将工程主体作为施工重点，在后续的收面以及养护中却存在忽视情况，也将因此对工程整体质量产生影响。

3 农田水利工程中防渗渠道及衬砌的设计施工措施

3.1 加强地基强度

在进行混凝土防渗工程施工建设之前，应该针对施工区域的地质基本情况进行系统的调研和分析，提前做好工程计划的制定工作。在渠道測量、放样、土方开挖后，应先清除渠基杂物，比如淤泥、树根、腐殖土等，同时，因被挖掘出来的土壤一般情况下含水量相对较高，要保证渠基土壤水分能够被风干晒干，通过对渠基平整和压实，为混凝土浇筑前提供一个具备一定强度的地基。

3.2 混凝土总体要求

混凝土材料在施工过程中主要从如下两个方面进行把握：首先是水质的控制，在进行混凝土制备过程中，应选择干净的地表水源等，尽可能避免采用生活废水或受到工业污染的废水，以便于减少水中杂质或各种不明物体对混凝土强度产生影响；第二，严格控制水泥的选择。水泥材料选择对于混凝土制备有着重要的影响，并且其对混凝土强度有着非常重要。所以在水泥材料的控制上应该保证其源头上可靠性，同时，还应该做好储存和运输方面的工作。

3.3 骨料要求

骨料放置过程中，应该将其放置在通风条件相对良好的开阔场地中，同时尽可能的避免发生骨料短缺的情况。针对施工具形势的不同可以联系混凝土的情况进行骨料的选择，如果在渠道的建设过程中使用的钢筋数量相对较少，可以采用直径相比较大的骨料，并且在使用过程中应该尽可能的保证骨料的表面清洁程度。在选择细骨料的过程中，应该尽可能的选取表面整洁、具备较强硬度的骨料。除此之外，还应该做好骨料含水量的控制工作，确保骨料的含水量不超过5%，否则应该进行脱水处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.4 混凝土比例调配

混凝土的比例调配在防渗渠道建设过程中也非常重要，其不仅会影响混凝土强度，同时也会对工程整体质量产生影响。对于这种情况，首先应该在实验室中做好混凝土调配的检验工作，并且将完成筛选的材料做好对比实验，在审核工作完成以后再投入使用。并且施工人员在使用过程中也应该根据规模要求严格按照比例进行调整配置。

3.5 混凝土浇筑

混凝土渠道衬砌前，应对影响混凝土渠道质量的因素进行控制，其中混凝土渠道施工前渠基土壤常出现干裂问题，那么在进行混凝土浇注之前应该对其进行洒水处理，避免混凝土渠道施工后因温度和湿度问题产生裂缝。混凝土浇筑时，应先做好渠道底部的浇筑工作，然后在此基础上进行渠坡和压顶的浇筑，以便于渠底衬砌板对渠坡衬砌板起到支撑的效果。

3.6 收面工作

在收面工作中，需要做好工程不同方向的检验，首先要对渠道平整度进行检查，其次检查是否存在石子外漏情况，保证其表面具有光滑的特征。在浇筑工作完成之后，则使用原浆处理，做好其表面的平整。之后再按压亲密贴实，对收面的强度以及质量做出保证。

3.7 养护

养护的意义在于提供水泥水化作用必须的适当的温度、湿度条件，以保证正常的水化作用。混凝土养护不及时、不充分，易产生收缩裂缝、降低强度，而且影响混凝土的耐久性和其它各种性能。养护工作为混凝土渠道施工的最后一个步骤，是预防混凝土表面产生裂缝的一个重要环节，应该对其重视起来。如果混凝土的养护工作不当，那么很可能会使混凝土渠道的使用寿命大大缩短。

3.8 混凝土质量控制

在水利渠道工程建設中，混凝土可以说是非常重要的材料类型，其质量的高低将直接关系到工程建设质量，对此，就需要能够以下方面做好混凝土质量控制：第一，测定强度。混凝土材料自身具有离散性，即使其相关参数已经达到标准，也可能在施工中发生质变，对此，做好强度的测定则成为了非常重要的一项工作。混凝土离散同材料质量间具有密切的联系，当原料发生变异情况时，将严重影响到混凝土强度。对此，则需要做好材料的日常管理，避免出现长期存放情况。原材料的存储以及购进方面，需要及时做好汇报，通过科学管理方案方式的应用保障材料质量；第二，减少有害物质。在原料当中，不可避免的会存在部分有害物质，如果该物质比重超出范围，将会对原料的水化情况产生影响，进而影响到后其混凝土配置强度。通过对原料当中有害物质的减少，则能够在避免原料在水化中出现问题的基础上避免混凝土发生软硬不均以及结块情况。如果混凝土当中松散颗粒较多，则需要在调配时加大用水量，避免使用有机水搅拌；第三，加强混凝土质量。混凝土离散型以及质量在施工中影响较大，如离散性较差，则会使混凝土强度不能够满足要求。进而在使混凝土级配放生变化后对新配置混凝土材料的吸水性产生影响。为了保障混凝土质量，就需要严格加强原材料管理，保证相关参数能够满足施工要求。

结束语

针对实际的农田灌溉渠道应用工作中，很容易会导致水资源的浪费问题，为了更好地降低和控制水资源浪费问题的出现，实现节约用水的要求。就应在农田灌溉中运用渠道防渗衬砌施工技术，并结合相应要求开展相应工作，由此将其优势更好地发挥出来，并提升防渗的效果，真正为农田灌溉工作有效开展奠定坚实基础。

参考文献：

[1]王明文.浅谈水利工程中农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术[J/OL].中国建材科技：1.

[2]张迪.水利工程中农田灌溉防渗渠道衬砌技术措施分析[J].科技风，2018（20）：219.

[3]马楠.水利工程中农田灌溉防渗渠道衬砌技术措施分析[J].农业与技术，2018，38（03）：48-49.

[4]刘建武.水利工程中农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术分析[J].农业与技术，2017，37（20）：71.

论文作者:韦运莹

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6e14c8c600b795e8162697ea.html