# 更换架空地线金具、绝缘子新型工器具的应用研究论文_李海

广东电网能源发展有限公司 广东广州 510160

摘要：当前直线塔主要是应用到钢丝绳和双钩，耐张塔是采取钢丝绳、紧线器、链条葫芦。此种组装的模式，一方面存在相对繁琐的操作流程，具有较小的作业空间，而且消耗时间较长，另一方面会降低工作效率，常出现掉线以及断线的风险问题。本文进行分析更换架空地线金具以及绝缘子新型工器具有关内容，同时进行阐述应用于实际生产中的相关情况，对实践工作提供有价值的指导。

关键词：架空地线；金具；绝缘子；新型工器具；应用

当前对于输电线路，其耐张以及直线塔约百分之六十的塔位架空地线金具，所采取的连接形式为双联串，绝缘子主要是玻璃以及合成绝缘子普遍较多。如果产生覆冰的情况，或者是由于其他的因素导致绝缘子自爆、合成绝缘子断串问题，一旦不能迅速有效的解决问题，在出现雷击现象以后就会提升线路跳闸以及掉线等几率。直线塔应用到钢丝绳、双钩，耐张塔与之不同，应用到链条葫芦、紧线器以及钢丝绳，此种组装方式具有复杂的操作流程，操作效率不高，而且易产生各种风险问题，诸如掉线以及断线等。下面进行探究更换架空地线金具以及绝缘子新型工器具的应用。

1 新型工器具背景概况

输电线路的耐张、直线塔，很大比重的塔位架空地线金具是实施双联串连接的模式，合成绝缘子、玻璃绝缘子属于应用较多的地线绝缘子形式，一旦在平时产生玻璃绝缘子自爆、合成绝缘子断串问题，在出现雷击之后，会大大提升线路跳闸以及掉线等问题的几率。通过进行调查显示，系统内尚缺少专门更换器具。

进行架空地线绝缘子的更换操作过程中，塔型设计结构是相对简便的，没有留出相应的施工孔。本文建立在针对更换架空地线绝缘子问题进行有效处理的基础上，进行研发先进的更换工器具，而且此更换工器具具备更高的通用性能。另外，其他的优越性还包括此工器非常轻便，安装操作流程较少，可以提升工作效率。一方面可以有效地将塔头无施工孔问题进行解决，另一方面能够实现对直线以及耐张塔架空地线绝缘子、线夹金具等及时有效地更换，促进工作效率的全面提升，完成减少成本增加效率的重要目标。

2 常应用方法分析

现下一些直线以及耐张塔的架空地线挂点部位，具有相对简单的塔型设计结构，没有留出施工孔。如果产生突发的险情，诸如绝缘子断串以及损坏金具等，就会增加更换架空地线绝缘子以及金具相关工作的难度，也阻碍及时的抢险。下面以带电方式更换直线塔架空地线绝缘子作为实际案例进行分析。

首先，工器具材料包括：地线接地线一条，绝缘无极绳两条，绝缘单轮滑车、绝缘传递绳、地线后备保护钢丝绳、双钩、温湿度仪、风速仪、防水帆布、绝缘检测仪分别一个，钢丝套、屏蔽服以及绝缘杆分别两个，卸扣四个，个人工具五套等。

其次，主要的作业内容就是：工作前，加强各项准备工作，进行办理工作票等；地面工作人员经绝缘传递绳，在杆塔部位进行传递工器具，按要求打好接地线，杆塔上人员实施相应的连接并且进行安装；在塔上的作业人员，需要有序地安装好工具，收紧双钩，细心观察相关部件的连接是否牢固，以及了解到各部分的受力状态，充分保障状态理想；进行收紧双钩之前，要认真地检查好地线后备保护绳挂接部位，在确保没有错误问题的情况下，按标准方式，逐渐收紧，收双钩杆期间，操作者要身体平衡方可。塔上作业人员对双钩以均匀的方式收紧，可有效地松弛被更换绝缘子。之后对双钩部件受力状态进行再一次的仔细检查，将被更换绝缘子取下；更换的绝缘子在绝缘传递绳上捆绑，由地面工作者将被更换绝缘子向地面传送，以及将新绝缘子向塔上传送。塔上的作业人员按照标准的程序安装新绝缘子。操作后，严格地检查相应金具的连接状态，确保没有其他的问题以后，进行大口方向的有效调整，然后双钩放松，恢复绝缘子至原有的受力状态。进行综合检查，金具连接无误后，对双钩实施拆除，最后向地面传送。将地线后备保护绳等实施拆除，通过采取绝缘工作绳紧密地绑扎，向地面传送。再次严格检查杆塔上面是否存在遗留物，再将接地线实施拆除，人员安全下塔；清理施工现场，落实作业终结手续的办理，通常作业时间在2小时左右。

3 应用新型收紧器技术的情况

应用新型收紧器，处理实际问题的思路主要是从两方面考虑。其中的一种就是直线塔，即采取架空地线三联板上面的单孔径或双孔径作为挂点，吊点为架空地线。经实施转动手柄，将器具行程收紧，将架空地线的高度有效地提升，在要更换的绝缘子以及金具处于松弛的状态以后，进行相应的更换操作。直线塔架空地线合成绝缘子是双串，如果出现一串断开问题，则三联板会丢失稳定性，出现不平衡状态，经偏心卡具将三联板逐渐地收紧即可，让三联板恢复平衡，再实施绝缘子以及金具的更换（如图1）。整个的操作时间大概是40分钟内，可减少接近80分钟的操作时间，应用现实意义巨大。

图1直线塔绝缘子断串更换专用

另一种就是耐张塔，即进行安装期间，受力点就是架空地线前和后联板双孔径，通过转动手柄，将器具行程收紧，有效地松弛了需更换的绝缘子以后，再落实更换操作。此器具具备较好的轻便性，而且拥有较强的通用性，方便安装，操作程序便捷，可得到较高的工作效率，在处理好塔头无施工孔的情况下，依然能够对于架空地线绝缘子及时的更换。

结语：

为了有效地防范电力设备事故问题，维护电力系统正常平稳运行，就必须要充分地保障输电线路架空地线绝缘子以及金具具备足够的安全可靠性。一旦产生相关的危险因素，特别是对于出现架空地线塔头端没有施工孔的问题，可以及时地使用新型收紧器，将架空地线运行状态尽快恢复，促进抢修工作的效率有效提升。

参考文献：

[1]韦扬志.更换架空地线金具、绝缘子新型技术的应用[J].低碳世界，2016，（34）：55-56.

[2]麦俊佳.一起220kV架空线路地线金具发热分析及对策探讨[J].广东电力，2018，31（7）：135-139.

[3]张洪猛.500kV输电线路架空地线金具提升专用工具研究[J].百科论坛电子杂志，2018，（19）：279.

[4]高旭，曾文君，谢恒，等.地线复合绝缘子及金具防风探讨[J].电瓷避雷器，2018，（3）：190-194，201.

[5]阚海波，吕兴龙，李伟华，等.耐极寒OPGW金具锻造与热处理工艺性能研究[J].电力信息与通信技术，2019，17（8）：63-69.

[6]汪立锋，谈佳栋，陈庆吟，等.220 kV地线连接金具断裂事故分析[J].浙江电力，2019，38（6）：101-105.

[7]邓勇，李瑞月.论架空输电线路220kV复合绝缘子闪络故障分析[J].电子测试，2018，（14）：92-93.

[8]郭裕钧，蒋兴良，孟志高，等.带并联间隙地线复合绝缘子直流覆冰闪络特性[J].电工技术学报，2017，32（14）：252-258.

论文作者:李海

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6e1adaf4fe806fc5c3d6fcab.html