# 高层建筑的火灾隐患分析论文_李一男

汉口学院

摘要：本研究全面分析高层建筑火灾隐患主要来源于客观因素和人为因素两方面，并以这些隐患为依托，在防火安全对策方面做的更有针对性，而提高建筑设计、加强消防法制建设、加强消防管理、加强消防宣传培训力度是从源头上预防和杜绝火灾的有效措施，从而消除消防隐患。

关键词：高层建筑；火灾隐患；分析；对策

一、高层建筑火灾隐患分析

（一）客观因素引起的火灾隐患

1.高层建筑结构复杂，火灾影响较大

高层建筑楼层的高度大，室内和室外的热空气压力温差构成的非常的大，一旦发生火灾，火灾烟气运动的压力也随之增大，楼层越高，点火材料需要更充足的氧气供应，热对流区相应的过火速度快，燃烧更剧烈，火灾烟气蔓延有着更快的速度，很明显会加大控制和扑灭的难度。因为施工工艺的相关要求，设置了很多高层建筑的管道井、电缆等电梯井、通风井、楼梯间等，竖井的增加必然会致使火灾烟气蔓延的更快，并通过在同一层的管道运行，必然要穿过墙壁，导致防火影响隔离度降低，致使火灾发生时那些竖井构成烟囱效应，使其更难控制。

2.高层建筑涉及材料多且广，发生火灾燃烧剧烈

高层建筑室内装修用木材、有机塑料产品，如吊顶、家具、窗帘和地毯都是易燃材料，再加上文件堆积如山，加之打印，复印，传真和其他用品，可燃物非常的多，火灾荷载非常大，只要有一点点火星可能发生火灾。因为在装修材料上有很多的塑料材料，不仅容易燃烧，还在燃烧过程中会有很多的分解CO、CO2和一些的H2S、SO2等气体，装修材料以及家具等物品一旦发生火灾，燃烧非常迅速，而且非常容易蔓延对人体产生极大的危害。

3.高层火灾的扑救难度大

一旦发生火灾，消防人员扑救火灾时，消防水车的灭火高度达不到，扑救存在一定困难，而且人员营救也较为困难。另外，高层建筑周边不一定具有合适空间供架设举高车，这个时候只能靠高层建筑内部的消防设施扑救火灾，但是高层建筑内的消防设施如果存在达不到消防要求，不完善、不能正常使用的现象，会造成火灾不能及时得到扑救，一旦大肆蔓延，由于火灾较大、时间较长，建筑物本身的钢筋水泥结构发生变形、垮塌现象后，将会造成更为重大的危害和损失。

4.高层建筑火灾出现的概率相对较大

由于高层建筑人员密集，人员构成复杂，功能较多，一旦出现误操作或疏忽大意，私拉乱接电线、各种家用电器发生短路，或者煤气、天然气泄露，以及违规使用电气焊、储存易燃易爆物品等，都会导致火灾的发生，同时假如火灾出现在某处没有得到及时扑救的话，整个建筑物就会面临很大的火灾风险。

（二）人为因素引起的火灾隐患

1.高层建筑本身的设计存在问题

高层建筑的设计直接影响了它的安全性，有些建筑在其设计阶段没有考虑防火防灾性能，不符合国家消防规范的要求。对于建筑物而言，它的设计结构会极大地影响其安全性。使用功能是早期建筑物的设计所着重考虑的，而对于其抗灾能力却没有引起足够的重视，在这种情况下先天性火灾隐患大量存在；比如，设计的时候忽视国家消防规范要求：专门的防火分区、人员疏散撤离通道缺乏，消防系统达不到要求等。或者即便设计到位的情况下；在连接或穿过各楼层、地面的时候各管道竖井没有得到有效的技术支持，致使“阻燃”构造不阻燃。在火灾等事件时，不仅失去了原有具备的防灾功能，人们的逃生和救援也面临极大困难，从而加大灾难的深度。

2.高层建筑人员多，人员层次复杂

高层建筑的建筑总面积较大，人员较多，一旦火灾发生，人员需要安全撤离，耗时较长，且高层建筑人员层次复杂，涉及老人和小孩等行动能力较差的人员，极有可能造成重大的人员伤亡。而且高层建筑人员密集度较大，人们对消防知识和火灾逃生的知识掌握程度不同，甚至没有基本的火灾逃生技能，也没有火灾隐患排查能力，一旦火灾发生，出现惊慌失措，无序逃生的概率非常大，而混乱的逃生又会诱发踩踏事故的发生，最后造成更大的人员伤亡。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.消防知识的培训和普及不到位

国家规定从事物业消防管理相关人员需要进行培训考试合格后上岗，但是，在实际情况下，从事消防管理的人员并不具备相应的消防知识，物业公司也并未按规定对消防管理人员进行培训，在面对火灾危害时，这些人并不能发挥应有的作用。现代的高层建筑，尤其是作为商用的写字楼，内部结构复杂，消防设施种类繁多，从事消防管理的人员如果未经过培训，不懂如何判断消防设施是否处于正常可用状态，无法判断灭火器是否过期，是否压力不足，同时无法及时发现火灾隐患，也不懂如何扑救初起火灾，延误扑救火灾的最佳时期，酿成更大的火灾事故。

4、消防管理部门监督监管不到位

许多高层建筑的主管部门出于追求经济效益最大化的目的，没有制定相应的消防管理制度，火灾应急预案不完善甚至没有，相关管理人员的配备不全。在这种情况下，消防管理部门一旦监管不到位，不能及时发现问题，进行纠正，势必为火灾的发生埋下隐患。

二、高层建筑防火安全对策

（一）设计阶段的防火安全

在高层建筑设计之初，需要充分考虑高层建筑所处的地理位置、建筑周围的消防通道以及防火距离问题，另外消防用水的供应也是需要考虑的问题。如果设计过程中未将消防安全考虑在内，在后期的补救的话，是非常大的工作量，而且难度也非常大。因此，要牢牢把握好设计阶段的消防安全设施的配套设计，比如消防用水管道的配备，防火门的设计，消防通道的建设等，确保设计过程不存在消防安全隐患。另外，在设计阶段，在对材料的选择过程中，需要充分考虑防火的要求，对于可燃材料的使用严加监管，并尽可能使用难燃或者不燃的新型材料，从本质上消除火灾隐患。 （二）加强消防法制建设

《消防法》是国家为了预防火灾和减少火灾危害，保护公民人身、公共财产和公民财产的安全，维护公共安全，为保证社会主义现代化建设的顺利进行和法律法规的发展，是全体公民遵守规范的共同行为，是加强高层建筑消防安全管理、最有力的法律保护。在办公建筑主管部门要贯彻“谁主管，谁负责”的原则，加强消防管理，加强消防监督工作的落实，消防安全措施，建立逐级消防安全责任制，制定消防急救计划，进一步明确各方责任，促进责任制的落实，并定期组织防火检查，督促整改工作，可以使业主手册业主的消防安全，消防安全管理，了解和掌握建设，确保建设有一个良好的消防安全环境，“防患于未然”的实施。

（三）加强管理，确保消防设施的完好

可用加强高层建筑的消防安全管理，成立专门的消防安全组织，对于消防安全问题，需要指定专门的负责人员进行管理，完善消防安全机构，制定专门的消防应急预案，并开展应急预案的演练，一旦发生火灾，人们可以有序逃生，不至于慌乱逃生，引发次生灾害。对于高层建筑的消防设施也要有专门人员负责，做好定期的检查和维护，确保消防设施完好，确保消防栓能够正常供应消防水，灭火器压力正常，处于保质期内。

（四）加强宣传培训力度

负责高层建筑安全管理工作的部门，需要定期或者不定期开展消防知识宣传工作，使高层建筑内部人员掌握必要的火灾安全知识，具有基本的消防安全素质。对于高层建筑的业主而言，许多人由于不具备消防安全常识，对消防安全工作的认识不到位，时常会出现违反消防规定的现象，甚至出现一些消防违法行为。因此，加大消防知识的宣传和培训工作就尤为重要。对于物业管理人员可以开展重点的，更为专业的消防安全培训，增强物业管理人员的消防能力，一旦发生火灾意外，可以发挥作用，及时组织扑救火灾，指挥人员有序撤离。

结论

总之，高层建筑因其独特的结构特点和使用功能，以及管理、投入等方面的原因埋下了先天性和后天性的火灾隐患。高层建筑在城市是城市经济发展的必然产物，火灾已成高层建筑即“摩天大楼”致命的“杀手”，高层建筑火灾扑救已成为现实的一个世界性的问题，现代高层建筑的消防控制是城市的弱点”。从源头上预防和消除火灾的发生需要改进建筑防火设计，加强法制建设，加强消防管理，加强消防宣传培训力度，消除消防隐患。

参考文献：

[1]陈军.高层建筑火灾的灭火救援工作的探讨[J].低碳世界，2016（29）.

[2]郭文军.高层建筑火灾的特点及防火安全对策[J].山东工业技术，2016（02）.

[3]陈景来.高层建筑火灾成因及预防对策分析[J].低温建筑技术，2014（02）.

[4]陈长红.浅谈高层建筑火灾人员逃生自救[J].门窗，2014（04）.

[5]李维.高层建筑火灾的防范与自救[J].科技传播，2013（04）.

论文作者:李一男

论文发表刊物:《基层建设》2017年第31期

论文发表时间:2018/2/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6e4703fc6cf429ae676b0f91.html