# EPS外墙保温板的施工要求及通病防治论文_孟宪杰,李会红,刘雅旭

孟宪杰 李会红 刘雅旭

中国建筑第八工程局有限公司华北公司 河北承德 067000

摘要：本文首先阐述了外墙外保温的形式，接着分析了EPS外墙保温的施工。希望能够为相关人员提供有益的参考和借鉴。

关键词：EPS；外墙保温板；施工

引言：

EPS外墙外保温技术(也称聚苯乙烯泡沫塑料板薄抹灰外墙外保温系统)已推广应用十多年，成为我国北方地区使用最广泛的外墙体节能技术。其技术理论已较成熟。目前各研发、推广和应用单位在材料和施工上虽略有差异，但均满足国家标准要求。

1 外墙外保温的形式

外墙外保温一种将保温层放置在建筑物围护结构外面的一种非承重的保温做法，是建筑节能工程的重要组成部分。我国外墙外保温技术在发展的过程中，逐步形成了适应不同工程需要的多种类型的做法，技术上日益成熟，在工程的应用不断扩大。目前，在市面上外墙外保温所用到的保温板材有以下几种：聚苯乙烯泡沫塑料板（EPS板）、挤塑板（XPS板）、岩棉板。EPS板与XPS相比，防火性能相当，保温性能稍差，但造价相对便宜。岩棉板其强度比EPS板较低、成本高、施工难度大且施工工艺要求较高、保温性能较好，但岩棉板吸水率高，易收缩、开裂。

2 EPS外墙保温的施工

2.1 施工程序

首先基面检查或处理、工具准备、阴阳角、门窗膀挂线、基层墙体湿润、配制聚合物砂浆，挑选EPS板、粘贴EPS板、EPS板塞缝，打磨、找平墙面、配制聚合物砂浆、EPS板面抹聚合物砂浆，门窗洞口处理，粘贴玻纤网，面层抹聚合物砂浆、找平修补，嵌密封膏、外饰面粘贴EPS板。

2.2 施工工具

施工工具主要有：锯条或刀锯、打磨EPS板的粗砂纸挫子或专用工具、小压子或铁勺、铝合金靠尺、铁卷尺、线绳线坠、墨斗。配料工具：铁灰槽、小铁平锹、提漏、塑料桶、铁筛网。

2.3 粘贴EPS板

首先配制聚合物砂浆必须有专人负责，以确保搅拌质量。把桶盖逆时针旋转打开，用搅拌器或其它工具将粘结剂重新搅拌，避免粘结剂出现分离现象，搅拌适度，以免出现质量问题。聚合物砂浆配合比为：KL粘结剂：425#普通硅酸盐水泥：砂子（用16目筛底）：水=1：1.88：4.97（重量比）。将水泥、砂子用量桶称好后倒入铁灰槽中进行混合，搅拌均匀后按配合比加入粘结剂，进行搅拌，搅拌必须均匀，避免出现离析，呈粥状。根据和易性可适当加水，加水量为粘结剂的5%。水为混凝土用水。聚合物砂浆应随用随配，配好的聚合物砂浆最好在1小时之内用光。聚合物砂浆应于阴凉放置，避免阳光曝晒。其次EPS板粘贴前，若墙体干燥应预先撒水湿润。板自下而上逐步粘贴，贴板前应先挂好垂直线，水平线，跟线贴板。上下两层板必须错缝搭接，搭接长度为1/2板长，阴阳角处咬茬搭接。板粘贴时，在苯板上打点，如每块板上32个点，边缘点距板边25毫米为宜，砂浆点直径为60毫米左右，厚度为10毫米；粘贴直径100毫米厚度为2-3毫米，点中心距为150-200毫米，粘贴墙体面积为EPS板的30%。最后门窗洞口周边、勒脚、变形缝、女儿墙、其它埋件周边满打聚合物砂浆。带宽60毫米，厚度10毫米，再在科龙板余下部分涂28个点。粘贴墙体面积为EPS板的50%。贴板时，所有粘结点与基层同时接触，双手用力均匀左右揉动5-7次，使聚合物砂浆与墙面粘牢。粘贴板时，先从门窗洞口周边开始粘贴，需切割的板块放在中间。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆雨蓬、勒角、变形缝处粘贴时应做翻包处理，将宽度200-260毫米的标准网与墙面粘结，粘结宽度为70毫米。基层上粘贴的板，板与板之间缝隙不得大于2毫米，板面垂直、平整，允许偏差不超过3毫米，板面高低差不得超过2毫米。此外EPS板粘贴一定面积后，要用2米靠尺进行检查，将板压平、压实，进行初步找平，为下一道工序做好准备。网布必须在板粘贴24小时以后进行施工。女儿墙压顶或凸出物下部，应预留5毫米缝隙，便于网格布嵌入。装饰分格条须在EPS板粘贴24小时后用分隔线开槽器挖槽。

2.4 玻璃纤维网格布的粘贴

2.4.1 粘贴准备

配制聚合物砂浆必须专人负责，以确保搅拌质量。聚合物砂浆配合比为：KL粘结剂：水=5：1（重量比）。准备一个干净塑料桶，容积为25Kg。水为混凝土用水。

2.4.2 配合物的加工

按配合比在塑料桶内注入清水，将塑料编织袋拆开，取出粉状粘结剂，称其重量，先往水中加入1/2粘结剂开始搅拌，余下的1/2粘结剂边加边搅拌，每加入一小部分后都要充分搅拌，不能一次加入过多粘结剂，更不能一次加入全部粘结剂，应避免过度搅拌出现离析。聚合物砂浆初次搅拌后，静停5分钟后，再次搅拌，从而打破初始组合，使其和易性更佳。配好的聚合物砂浆应于阴凉、通风放置，避免阳光曝晒，聚合物砂浆应随用随配，一次不要调配很多，配好的聚合物砂浆在2小时（25℃）内用完。

2.4.3 玻璃纤维网格布的粘贴

首先按预先需要长度、宽度从整卷玻纤网布上剪下网片，留出必要的搭接长度或重叠部分的长度。在干净平整的地方剪断，下料必须准确，剪好的网布必须卷起来，不允许折叠，不允许踩踏。在EPS板接缝处粘贴自粘胶带，每块板搭接70毫米。其次在建筑物阳角处及门窗膀周边做二布三浆保护层，每边150毫米。涂抹第一遍聚合物砂浆时，应保持科板板面干燥，去除板面有害物质或杂质。刮完聚合物砂浆后，应将网布置于其上，网布的弯曲面朝向墙，从中央向四周施抹涂平，使网布嵌入聚合物砂浆中，网布不应皱折。在板的表面上均匀涂抹一层聚合物砂浆，厚度1毫米。网布周边的搭接长度不得小于70毫米，在被切断的部位，应采用补网搭接，搭接长度不得小于70毫米。最后若门窗框外皮与基层墙体表面距大于50毫米，网格布与基层墙体粘贴。若小于50毫米需做翻包处理。在门窗口四角加盖一块200×300毫米标准网，与窗角平分线成90度角放置，贴在最外侧，用以加强；在阴角处加盖一块200毫米长，宽度适窗膀宽度标准的网片，贴在最外侧。网布自上而下施抹。网布粘完后应防止雨水冲刷或撞击，容易碰撞的阳角，门窗应采取保护措施，上料口部位采取防污染措施，发生表面损坏或污染必须立即处理。此外施工后保护层4小时内不能被雨淋。保护层终凝后及时喷水养护，昼夜平均气温高于15℃时不得少于48小时，低于15℃时不得少于72小时。

结束语：

我国外墙外保温施工工艺技术还处于发展阶段，还有很多地方需要改进和发展，但是就目前而言，外墙外保温施工是个十分有意义的建筑施工，在保护整体建筑围护结构上起到了很大的作用，并且提高住户内部舒适度，节约能源并产生经济效益，但是在防火性上有所缺陷，这个是需要提升和突破的地方，但是从整体上，外墙外保温施工工艺是个十分有前景并值得发展的对于建筑的质量很有帮助的一项内容，所以我国在此方面的规范和生产也在不断进步和加强，作为建筑节能技术的一项重要内容日渐得到重视并产生作用。

参考文献：

[1]徐伟，刘明哲.EPS板外墙外保温工程局部渗水原因分析[J].砖瓦.2010(05)

[2]鲁品东.EPS外墙外保温工程常见质量问题分析与防治措施[J].科技创新导报.2010(10)

[3]刘玮.EPS外墙外保温工程渗水的原因及预防[J].考试周刊.2013(49)

[4]厉志娟.EPS板薄抹灰外墙外保温防开裂的施工技术探讨[J].工程建设与设计，2016（18）

论文作者:孟宪杰,李会红,刘雅旭

论文发表刊物:《防护工程》2019年13期

论文发表时间:2019/11/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6e63046f0302fccb2b97a28a.html