# 高层建筑施工关键性技术特点分析论文_丁洪森1,杨芬2

丁洪森1 杨芬2

1身份证号码：330725197812170616；

2身份证号码：330725198003021922 浙江天恒建设有限公司 浙江 322000

摘要：随着社会化进程的不断加快，建筑行业发发展也呈现如火如荼的态势，建筑的规模与高度不断增加，同时一些高层建筑施工过程中的问题也随之而来。基于此，本文从高层建筑施工现状入手，主要对高层建筑的施工特点和高层建筑的施工技术要点进行主要分析，以供参考。

关键词：高层建筑；施工技术；施工要点

一、高层建筑施工现状

1、新型材料在高层建筑工程中的应用

建筑材料是建筑施工过程中的必备，尤其随着建筑行业的发展步伐不断加快，对于新型材料的研发与应用也有了更进一步的深入。由于建筑材料会影响到建筑本身的特性及其防火能力、荷载能力和保温能力等，为此，建筑行业一定要严格遵守国家制定的相关法律法规，以保证建筑物的质量安全。

2、高层建筑厚板转换层的施工技术

转换层在建筑结构中会因其所要提供的功能不同而选择不同的施工工艺和设计手法。目前我国比较流行的转换层结构为梁式、板式和桁架式。而梁式结构也因其简单的设计和施工流程的方便性获得了建筑行业的广泛使用和青睐。而近些年，厚板式转换层的设计也得到了广泛的应用，尤其当人们对于结构预应力技术的研究不断深入的条件下，对于大跨度、高挠度、强剪切力建筑等题目都有了更为完备的施工工艺和施工设计【1】。

3、高层建筑施工的技术提升

高层建筑的施工过程需要专业技能、高科技电子产品以及相关技术软件的综合支持，保证施工过程的信息化，对于科学管理施工过程中运用到的材料、消耗的成本以及保证施工进度等都起到十分关键的作用。未来建筑行业的发展要以信息化为主要方向，在计算机核算与设计的辅助下，实现我国高层建筑工程的优化与完善，以确保工程能够真正实现高质、高效、低投入。

二、高层建筑的施工特点

1、施工技术高，准备工作量大

目前，我国高层建筑施工中一般 都要采用钢筋混凝土。然而我国的钢筋混凝土以及钢结构依然处于发展的初期阶段。分析现今的钢筋混凝土施工可以发现，大多数的施工中都会应用现浇工艺。因此，在高层建筑工程的实际施工中，一定要不断的提高施工原料、混凝土、钢筋材料的高质量。另外，高层建筑工程的体积是很大的，因此要有大量工作人员以及大量原材料来提供支持，并且还要保证这些原料的充足供应，这就要求我们在高层建筑施工之前做好充足的准备工作【2】。单位的领导人员还要重视施工技术的提高，这样才能保证施工技术的科学性。

2、施工工程量较大

在具体施工中，高层建筑的工程具体设计开始到正式施工阶段开始之后的管理监督等都需要很多部门的共同协调作业，所以高层建筑施工的施工工程量大，在施工的过程中要注重施工的协调和质量的把控，把庞大的工程量进行适当的细化工作，从而使高层建筑的施工工程量更容易得到控制。

3、高空作业任务较多

进行高层工程的建设工作时，经常需要开展高空施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这就意味着我们需要运送很多的建筑原材料以及施工设施，所以，我们必须保证垂直运输设备的稳定性和安全性，要尽可能的减少各种意外的发生，并且在施工过程中还需要做好安全防护工作。也就是说，进行高层建筑的施工时，一定要科学的安排设施以及原料的运送。还要针对工人上下班高峰的拥堵问题制定科学、合理的处理方案，要保证施工、生活用电、用水的充足供应，并保证通讯系统的畅通。另外，建筑企业还必须重视施工现场垃圾的清理工作，要保证施工现场的环境卫生。

4、施工的工期较长

高层建筑工程量大，对施工人员来说高层施工难度较大，施工进展也较慢，所以施工周期相对也被拖的较长，一般都超过了两年。所以想要有效地减少工程周期，就必须在高层施工的技术和人力管理上进行一定的合理调配，采取合适的施工方法来促进施工周期的缩短和施工效率的提升。

三、高层建筑的施工技术要点

1、混凝土工程施工技术

在检测混凝土的质量时，我们常常会将混凝土的抗压强度作为主要的指标。在搅拌机完成混凝土的搅拌工作后，就要第一时间将混凝土运输到浇筑施工的现场。在这段时间内，要防止混凝土的水分流失、离析、坍落度改变或者是初凝等。如果混凝土运输到浇筑现场后有产生了离析问题，就一定要在开始浇筑前实行二次拌合，禁止随意加水拌合。浇筑混凝土应该连续进行，如果必须间歇，那么间歇时间应该尽量缩短，并且应该在前层混凝土凝结之前，再对次层混凝土进行浇筑。

2、钢结构施工技术

在高层建筑施工中广泛利用钢结构，是因为钢结构具有工业化强度高的特点，这样可以加快施工速度。高层建筑钢结构的不同施工类型包括高层重型钢结构、轻型钢结构、大跨度空间钢结构、钢和混凝土组合结构等。但由于钢结构具有良好的热传导性，当高层建筑发生火灾时，其内部钢结构极易因火灾而发生型变进而招致毁灭性破坏【3】。因此，为了防范此类事故的发生，在进行钢结构施工过程中，必须对消防设施以及紧急避难所等配套设施进行专项设计。

3、地基基坑支护施工技术

高层建筑的地基基坑比较深，挖掘难度较大，是目前影响我国高层建筑行业发展的主要障碍。高层建筑的深基坑支护能够起到挡土、防水、支护、检测等多种功能，是十分重要的建设环节。当前形势下我国的建筑业具有两种类型的基坑支护系统，即逆作拱墙支护以及土钉墙支护，这两种支护类型所消耗的成本远远低于传统的支护消耗量。

4.预制模板技术

滑模法在高层建筑的标准层建设中是经常采用的施工方法，为了控制建筑物施工进度和保障结构质量通常会采用竖向结构施工。这种施工方式不仅能够减少高空作业，降低危险还能保障主体结构的完整性；在高层建筑钢筋筒壁和剪力强的建筑中一般会应用爬模法，通过液压提升装置将构筑物底部滑升模板提升至相应高度，然后分层浇筑。通过滑模法与其他施工技术的有机组合，极大的缩短了建筑工期，因此更好的节约了人力物力和建筑成本。滑模法和爬模法存在，机械化程度高，组织管理要求严格的相同点节。在施工劳动成本的上涨、工程质量要求提高的情况下，为了缩短工程施工工期与降低成本控制，将预制的模板进行重组不失为一种较好的方法；因此，在保证工程质量及施工安全的前提下，应用预制模板法可有效地缩短工期，降低工程成本。

5、用逆向施工法

逆向施工法是高层建筑施工中一般采用的技术。其施工内容主要包括在建筑物内部浇筑桩柱以起到支撑作用，然后修筑地下连续墙支护结构，地上结构要与以上程序同时逐层建筑。逆向施工技术具有以下几方面的特点：首先，逆向施工时浇筑的地下连续墙的作用不仅在于在满足构筑物、管线布置，而且还能作为地下室外墙永久存在。这样还能增加建筑面积。其次，相较于临时支撑，以逐层浇筑的地下室结构、由于中间支承柱作为支撑刚度较大，对基坑变形，以及相邻地下管线、道路及构筑物的沉降都能起到有效的阻碍作用。最后，由于逆向施工地可保障地上结构与地下结构的同时施工，所以能减少高层建筑施工的工期。

结束语

综上所述，，建筑行业呈现出了体型复杂、功能多样的发展态势。在土地资源越发匮乏的条件下，高层建筑逐步成为建筑单位关注的重点，而相关的施工技术也得到了前所未有的发展。高层建筑工程的施工工艺不仅会影响建筑工程的整体质量，影响企业经济效益最大化的实现，还会影响我国经济社会的发展进步，影响社会整体的稳定性。因此，只有与时俱进，对原有技术的不断改进，积极学习先进技术，才能促使高层建筑施工技术的长远发展。

参考文献：

[1]李宁.现代我国高层建筑施工技术探讨[J].科技风，2012，15：174.

[2]张学政.浅析高层建筑施工技术关键技术[J].城市建筑，2013，04：102+104.

[3]翟犇.探究强化建筑工程施工技术管理的措施[J]商品与质量，建筑与发展，2014（5）；668

论文作者:丁洪森1,杨芬2

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6e6e88a6f63bd19233759581.html