# 油田污水处理水质影响因素分析仵改论文_仵改

摘要：一般情况下，油田污水处理可分为除油和过滤两个层级的处理工艺，把污水中含有的原油以及杂志的部分去除掉以后再次回注到注水井中。应该参照注水地层的具体实际情况选取比较科学合理的污水处理的标准以及确定对污水实现净化的设施。对于渗透性较强的地下注水层，污水通过普通的油污去除以及过滤装置进行滤除以后，就可以达到回注的标准。而对渗透性较差的地下储层而言，不但要有效除去油污，还要进行多级过滤以后方可实现回注程序。当前，我国油田的污水处理已经做了相应的一致规定，必须把11项指标列入标准范围内，做到了一定程度的污水处理标准化。油田污水处理的工序包括，混凝除油、缓冲等多种多个不同步骤，还应对污水处理的相关化学药剂进行深入研究，广泛应用于实际当中。

关键词：油田污水；水质；影响因素

一、影响污水处理水质的因素

1.1 设计系统因素

污水处理系统设计能力不足，表现为采出水增加，原来水处理系统能力不足；设计方案中未考虑洗井污水、井场回收杂水。目前所有污水均进行回收处理，加上注水井返吐水量，罐内污水停留时间缩短，造成沉降时间不足，处理效果不理想，容易造成注水井返吐污水时，冲击负荷过大进而造成分离的油水发生乳化情况。

1.2 排水系统因素

影响污水处理水质的另一个因素就是排污系统，水处理系统中存在于水中的污染物多数情况下在罐底、容器中以污泥的形式沉积，或者直接被过滤设备截留，因此油田污水处理过程就是富集污泥脱离污水的过程。通常采用人工定期处理的方式清除沉积污泥，加上管理不善，不能及时彻底排除系统中的污泥，影响滤罐工作质量，最终直接堵塞地层。

1.3 过滤器因素

过滤器主要处理污水中的油和悬浮物，前级水质恶化加重过滤器负荷，过滤水超过过滤器的纳污能力，进而污染滤料，造成过滤器水质处理效果偏差，如果再生处理不当或不及时，滤料发生板结，提高压差，造成过滤器中隔板、筛管断裂滤料冲走，维修成本高，过滤器停用。

1.4 加药不合理

污水处理过程中，要保证加药后有充足的反应时间，通过加药、凝聚及絮凝后进入除油罐，污水在罐内上浮或沉降，油罐出水中出水含油或悬浮物保持在20mg/L以下。如果没有足够的反应时间，药品投入后药效无法发挥，污水中没有形成絮体，影响沉降或上浮效果，造成除油罐中含油和悬浮物含量增加，直接影响下一道工序。整个处理过程中要选择合适药品、投加比例及先后次序，合适的絮凝剂与助凝剂可以缩短加速沉降过程，提高水质达标率，通过多次试验选择药品最佳比例，95%以上的絮体仅需要不超过10s时间。

二、提高油田污水处理水质质量的办法

针对上述各种影响污水水质的因素，采取有针对性的措施，以污水处理的工艺、处理设施的优化改进和有效的维护管理作为出发点，可以有效地提升油田污水处理水平。

2.1优化工艺流程对污水的处理

工艺进行优化改进可以提升污水水质，对沉降罐的原油收集槽体、污水加热盘管等进行改进，可以提高对原油的收集数量。对过滤罐的里面设置的相关附属结构进行优化，还应对不同种类的过滤材料的反冲洗效果进行深入的研究，提高对对污水滤罐的维护管理力度，加设对罐内情况进行观察的孔洞，加设二级滤罐，而且在两个罐体之间要用具备超越的功能，可以有效提高污水质量，减小设备维护资金支出。回收池底层应设计为较大坡度，去除掉原来安装的伴热管线，水泵的吸入口与回收池进水口设置有同一侧面，可以提高清除淤泥的作业效率。对于污水处理站和注水站的进水管线上安装流量计，保证污水处理系统的处理能力不会超出原设计。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2提高对污水处理

设施维护力度应加大对污水处理设施的维护力度，对过滤罐体进行填料处理手段，并且对填料过程中对罐体附件产生的损伤进行有效预防。对滤料进行再生清洗处理，污水站以及注水站内部的污水处理容器以及水池做好油污清理工作，特点应该加强老化油泥的去除作业，从而有效优化了联合站污水质量。2.3降低对回注水的再次污染为了有效防止在在注水作业时对油层产生污染。应该采用专门的除沙设备加装在洗车车上实现注水作业，把此装置连接在附近临时管线到生产油井回油管线上，可实现有效对注水井进行冲洗，同时可以达到对污水进行对外排放的目的，与此同时，在污水处理工程进行优化改进时，应该大范围内利用非金属管道。

2.3创新维护措施

油田污水处理站应该配有专业的维修养护队伍，定期检测污水处理设施。维护工作内容主要有：及时处理故障、定期添加与反洗滤料、加大清淤处理工作等，通过这些定期处理措施提高污水处理质量；再者引入水生植物处理措施。洗井与修井污水的主要成分是各种悬浮物，其中含油量不高，针对这点可以直接在井场内建造人工湿地，借助水生植物分担污水处理工作的强度，降低相关设备的工作压力。此外，还能带来良好的生态效益，提高社会与经济效益。

三、油田污水处理的几点认识

3.1污水处理的水质是保证油气田顺利开的必要条件，如果回注到注水井的水质达到不标准，地下储层的油气通道就容易被堵塞，导致油气产量的降低，而且注水的压力也变大，导致注水的耗能增大。而且，如果污水中含有的细菌数量过大，会给污水的处理造成极大的困难，导致污水管道以及处理设备受到腐蚀从而影响使用年限.

3.2对污水处理工艺进行优化升级是提高水质的关键手段，当前情况下，污水过滤罐的内部组件的损坏以及过滤材料的被冲走现象较为普遍，为了保证处理以后污水的质量达到生产要求，应该加强对过滤罐体的维修保养方面工作。此除之外，普通采用的冲击投加药剂的方式变为连续添加的办法提高了污水处理的资金支出。所以，必须加强对污水处理工艺的改进，实现降低资本投入提高企业利润，进一点保证污水的质量。

3.3加强对污水处理系统的日常管理工作，原有的重力处理地过程改为高压处理，对滤料的反冲洗作用可以利用变速装置实现两个方法的操作，对污水站运行影响最大的因素可以有效去除掉。

四、结束

语总的来说，油田污水处理水平直接影响油田开发效果与经济效益，在改善油田污水处理水质的同时不断优化技术流程，通过科学合理操作，保证排污系统与滤水系统的运行状态。此时建立完善的监控体系，及时发现处理系统故障环节与维护措施，将责任具体到个人，提高水质处理水平。

参考文献：

[1]黄启玉,毕权.油田污水处理新技术在低渗透油田的应用[J].石油化工高等学校学报,2015,28(05):69-73.[2]陈建树.孤东油田污水处理系统腐蚀因素分析[J].中国石油和化工标准与质量,2011,31(10):104+70.

[2]探讨油田污水处理水质影响因素与改善措施[J].杨春秀.化学工程与装备. 2017(01)

[3]油田污水处理水质影响因素分析[J]. 白天江.石化技术.2017(04)

[4]简析油田污水处理面临的问题及处理技术[J].张学清,何荣,张世林.化工管理. 2019(08)

[5]浅议油田污水处理技术现状及发展趋势[J].靳文礼.科学咨询(教育科研).2019(06)

[6]油田污水处理新技术与应用前景初探[J]. 孙磊,徐阳,张兴勇.化工管理. 2019(21)

论文作者:仵改

论文发表刊物:《科学与技术》2019年18期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6e97cf850eab6ba36e650043.html