# 浅析建筑给排水中的节水问题论文_唐显庭

武汉天常乐科技有限公司 430064

摘要：在我国建筑业突飞猛进发展的情况下，由此产生的城市人口密度大、用水要求高、排水量大等问题，已成为制约社会经济可持续发展的重要因素。对于建筑物设计中的节水节能设计显得尤为重要。针对当前我国建筑节水节能设计中存在的诸多问题，必须提出相应的解决方式和应对措施，才能能够实现节约水资源和减少浪费的目的。

关键词：建筑；节水给排水；问题

1我国建筑给排水工程中节水存在的问题

1.1管道问题

在我国建筑给排水工程中，许多工程在管道预埋下去之后，就对其不加以理会，管道埋在地下，受特定环境的影响，管道会老化和生锈，一旦管道老化和生锈，管道与管道之间的接口阀门就会松懈，在现代化的生活当中，人们对水的需求是相当大的，当有人在使用水的时候就会加大管道里的水压和流速，从而冲击管道老化和生锈的部位，使得管道破裂，再加上阀门松懈，阀门接口之间也会漏水，最终会造成大量的水资源浪费，同时维修起来也相当的麻烦。

1.2消防贮水系统设计不规范

随着城市化建设步伐不断加快，现代的建筑都是一些高层建筑，在建造这些建筑的时候，会在每个单元都设立一个单独的消防加压贮水系统，这也是现代消防安全建设的要求，消防加压贮水设备在建筑给排水工程设计的不合理性使得其耗水量变大，随着这样的建筑不断增加，加大了这种消防加压贮水系统的需求，贮水系统的贮水池需要定期的进行换水，而且量大，严重的造成了水的浪费。

1.3卫生器具的使用增多

随着经济的增长，人们生活水平得到了较高的改善，生活用水需求也在不断增长。在现代化的居民建筑中，大量的卫生器具被使用，频率也较高，在我国一些公共场所中，都是采用24小时的流动水，这种水浪费是非常大的。

1.4热水循环过程的水资源浪费

建筑物给水设计中不可能保证管道热水循环系统热水的全程保温，绝大多数的集中热水供应系统普遍存在着浪费现象，不能够保证获得及时、确定的温度，居民要想使用热水需要将管道中的冷水放出。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在大多数情况下，居民会直接将管道冷水排出，这些水资源没有得到有效的利用，水资源浪费严重。

二、节水技术在我国建筑给排水设计中的应用

1.应用市政管网余压。我国建筑供水所需要的压力是通过市政水管网提供的。一般情况下，市政水管压力是能够满足建筑用水要求的，但是现在我国城市的建筑物越来越高，为了满足高层楼房居民的用水需求，在进行给排水设计时要采用二次加压技术。二次加压会消耗更多的能量，为了节约能量，同时保证高层用水，设计人员在给排水设计过程中可以应用市政管网的压力，分小区进行供水，这种设计方式既避免了低层浪费水资源的现象，又满足了高层对水资源的需求。

2.合理设置小区中水系统。小区中水系统能够使各种排水得到二次利用，是一种重要的节水系统。人们日常生活中的洗脸水、洗脚水、洗澡水洗衣水、洗菜刷碗水等经常被丢掉，这造成了水资源的严重浪费。小区中水系统是将各种排水处理再利用的一种系统，是一种节水系统。我们用于浇地、冲洗厕所、洗汽车等对水的质量没有很高的要求，中水系统处理过的水即可满足要求，所以完全没有必要使用饮用水来完成那些工作。中水系统把污水变成可以重新利用的水资源，不仅减少了城市污水的数量、缓解了城市下水道的压力，而且满足了人们的用水需求、节约了水资源。

3利用太阳能为生活提供热水

在我国现阶段的给排水过程中，人们对热水的需求也不断增加，人们利用电加热水来满足生活的需要，而且电加热水的量是有限的，造成很大的能源浪费[3]。太阳能作为一种清洁的能源，取之不尽，用之不竭，利用太阳能制备生活热水既能达到节能的目的，同时还能有效的保护环境。太阳能热水器由储水箱、集热器、送水管等部件构成，在进行太阳能安装的时候，在居民较多的建筑中，尽量采用分散设置，将管道井设在楼梯间的公共部位，太阳能集热板、热水箱都设在楼面上或者光照好的地方。充分利用可再生能源减少电力的消耗。4雨水的利用

雨水利用就是在雨天的时候，将雨水有效的收集起来，将这些雨水处理后达到水质指标的要求。当前社会经济高速发展下，国家倡导建设绿色生态小区作为现代住宅的发展方向。小区内设有雨水收集站，可将收集来的雨水与原有的水景循环水一起进行雨水系统处理，这样就可以实现污水处理及在回收工艺，然后将这些水应用于小区的水景或者汽车的冲洗及绿化灌溉等方面。不仅可以达到节约的目的，减轻自来水厂的负担，同时还可以有效的满足城市绿化建设等的需要。

5建筑中水系统使用

将建筑物内的废水、雨水等优质杂排水加以收集、处理，达到《生活杂用水水质标准》后，在一定范围内重复使用，可实现生活雨水、废水的重复利用，是典型的水资源的可持续利用典范，是缓解城市水资源紧缺的有效途径，是开源节流的重要措施，是再生利用的主要形式，既节省水资源，又保护环境，具有明显的经济效益和社会效益。天津、北京、深圳等大城市中水回用的成功经验，也将对未来我国中小城市中水回用提供了模范作用。2.8太阳能热水技术使用

三.结束语

近年来节能节水问题，已经成了建筑行业可持续发展的关键性问题。能源供应紧张、水资源紧缺是一个全球性的大问题。建筑给排水专业在节水节能的工作中不再是可有可无，而是占有相当分量的，大有可为。对于建筑给排水专业在节能节水中的作用及普遍存在问题，在社会还没有得到相应的重视，在一些法规文件中鲜见这部分内容。建筑给排水专业的工作人员，应该清醒地认识到本专业在建筑节能节水中的重要作用，正真把节能节水放在重要的位置。

参考文献

[1]曹二梅.建筑给排水的节水设计[J].技术与市场，2010，（09）.

[2]刘美娟.建筑给排水设计中节水问题探讨[J].科技致富向导，2010，（14）.

[3]崔海.试析我国建筑给排水设计中的节水节能问题[J].中国新技术新产品，2010，（08）.

论文作者:唐显庭

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6e9838c4319449fca53ff48f.html