# 输电线路带电作业过程静电感应处理思考论文_白波

(国网四川省电力公司资阳供电公司 四川资阳 641300)

摘要：在对输电线路进行带电作业的过程中，静电感应是需要被重点防范的一种电场现象，这种现象可以使输电线路与人体在相互靠近后使两者内部的电荷间发生相互作用，这会使人体内部的电荷重新分布，导致人体内的异种电荷被吸引到输电线路附近而同种电荷被排斥到人体上，这时就有可能人触电，必须采用有效措施进行防范，否则其可能会威胁到作业人员的人身安全甚至引发严重的安全事故。而随着我国电力事业建设量的不断增加，由静电感应现象所引发的触电事故也有增加的趋势，需要电力企业予以高度重视。

关键词：输电线路；带电作业；静电感应处理

一、输电线路静电感应现象

在电力系统供电过程中，线路本身会在临近空间结构中产生高压电场，交流电流则会出现相应的变化，围绕在电场周围形成较强的空间结构，这种空间结构是没有平衡化的交变磁场。需要注意的是，此时形成的超高压输电线路下方就会建构相关结构，无论是线路还是长形导体都会形成相应的静电作用，以及电磁感应现象。正是基于电容耦合问题，带电导体会在物体上形成相应的对地电压，这种电压结构使得导体处于一种较为特殊的结构中，称为悬浮电位，正是基于此，此时形成的感应电压对其就会产生相应的影响。在对感应电进行分析的过程中，电磁感应产生的感应电压以及感应电流是主要的表现形式，尤其是产生感应电的输电线路若是不接地，就会出现相应的感应电压，而此时线路接地，则产生直接导入大地的感应电流。也就是说，无论运行结构如何，只要输电线路对周围的线路形成感应电，无外乎两种形式和来源，一方面是电磁感应，形成互感结构体系。另一方面就是静电感应，和两者的电容相关。

基于此，要对电容耦合予以全面分析，电容耦合体系其产生的原因主要是由于分布电容的存在，此时，超高压输电线路以及下方导体都会和地面形成相对应的互感结构，就会出现耦合电容现象。并且，在超高压输电线路进行高压交流电压时，就会存在相应的高压电场，整体空间就会存在相应的电位，基于此，在电场中的停电线路以及长金属导体都是较为关键的结构框架，形成电容效应，其形成的静电耦合问题也十分关键，此时产生了静电感应电压。需要注意的是，此时的输电线路若是存在三相系统的对称，并且运行结构中，导体三相分布电容保持平衡，则三相电容的感应电压矢量为零。

二、输电线路带电作业静电感应的预防措施

1、严格作业过程中的安全管理

很多输电线路带电作业之所以会因为静电感应防护不周到而发生事故很大一部分原因是因为相关电力企业没有做好对作业人员的知识技能培训或作业时对其监督管理不严格所导致的，电力企业需要采用以下方法进行改进：

输电线路带电作业是一项有着极高危险性和技术性的电力作业项目，对作业人员的电力知识掌握水平的要求很高，一旦其不具备良好的操作知识或突发事件应对能力的话很容易发生危险。因此，电力企业必须要重视起对带电作业人员的遴选和培训工作，在这一方面可引入淘汰机制以确保只有具备了合格作业能力的人员才能上岗。例如：某电力企业为了保证其作业人员技术达标，定期组织人员对新出现的电力知识及维修技术进行集中学习并进行考核，考核不通过者不准上岗并重新学习，连续三次不合格者直接开除。通过这种高标准严要求的做法该企业电力作业人员的能力得到了大幅度提升，为其安全的开展带电作业提供了有力保障；为了防止静电感应触电事故发生，电力公司需要为作业人员配置齐全的防护设备，设备不能有缺损，其质量也必须符合标准。此外，电力企业在作业的过程中还必须要加强对作业人员的安全管理监督，对违反安全规定的行为如：穿戴绝缘防护衣、绝缘手套和绝缘鞋不符合规范、接地线连接不标准等问题及时作出纠正并严惩相关责任人，可以采用第一次警告第二次罚款第三次直接开出的方式来提高作业人员的安全意识。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、强化作业过程中的防护措施

强化静电感应防护措施是保证有关人员在输电线路带电作业的过程中不受静电感應现象所引发的触电伤害的重要保证，其主要工作方式如下：

在开始作业之前，作业人员需要首先对输电线路做验电操作，验电工具主要包括端头带有金属线的绝缘绳，操作时验电时作业人员要手戴绝缘手套持握住绝缘绳将其慢慢靠近导线观察是否存在放电声音、放电火花等相互排斥的静电感应形态，若发现线路中存在着较大量的电压或电流，作业人员必须要进行相关导电处理以保证自身安全。强化作业人员防护措施的另一个重点是要其注意其自身作业点的带电状况并对危险点进行隔离。在这一过程中，作业人员应当在施工线路上连接两条接电线路，作业人员在两条接地线路之间开展作业，这可以有效保证作业点感应电压能够被接地线降低到安全范围之内。

输电线路在带电作业时其接地线应采用编制铜线作为其材料装置，外表绝缘皮必须包裹完整，其截面直径应在5毫米以上两端应设置专用的的线夹工具，不可使用缠绕连接方式以此来保证连接的可靠性不出现问题。同时，为了保证线路中电流能够被导入到地面中，接地线的接地端需要进行打桩操作，接地桩截面面积应在190平方毫米以上，采用外表镀锌的方式，其插入深度应不小于60厘米。而在有坚硬岩石、瓦砾或沙土等较高土壤电阻率地区作业人员应根据实际情况通过增加接地桩的根数、长度、插入深度或截面积等方式来提升电流导入量从而达到保证维修作业点安全的最终目的。

3、注意作业过程中的绝缘穿着

在输电线路带电作业的过程中，使作业人员穿着绝缘服装是保证其在带电作业过程中避免静电感应触电的重要措施，相关工作内容包括以下几个方面：

（1）在开展作业的过程中，作业人员尽量不要穿戴绝缘鞋，这是因为绝缘鞋尽管可以保护工作人员不会受到电击伤害，但由于人员在作业的过程中太过接近带电导线，自身所携带的人体感应电荷会与静电感应发生反应导致工作人员在触碰到输电塔或线路中被悬吊起的金属器具时会因此而产生十分强烈的刺痛感。正确的防护穿着措施是需要作业人员将全套静电屏蔽或防护服装穿戴好，要保证服装的连接性不能出现问题，若需要登塔或触碰输电线路中的金属装置时作业人员不应穿戴绝缘鞋以防止被静电所伤害。

（2）在对静电屏蔽或防护服装的穿着中，其屏蔽防护服装应由金属和合成棉纤维所混合放置组成，服装的各个屏蔽连接点要保证接触良好，这样才可以保证其防静电功能达标。此外为了保证作业人员在工作工程中能够始终保持等电位状态，其也可以利用有关的防坠落绳索来提升自身的安全防护水平，尤其是在对线路开展作业区接地导线的架线和拆线工作时一定要戴好绝缘手套、穿好防护服装、保持与作业线路一定的安全距离并利用好绝缘棒和绝缘绳索进行作业，以此来保证自身安全，安装时要先从接地端接起然后再接线路端，而拆除时则必须先拆除线路端再拆除接地端，只有这样才可能使作业人员始终处于安全状态。

结束语

总而言之，我国电力发展速度逐渐加快，其中输电线路管理工作也成为了发展的重点，在输电线路管理运行和统筹分析的过程中，要对带电作业过程产生的静电感应予以全面处理，从而一定程度上提高安全管理工作的预防效果和整体水平。

参考文献:

[1]邱宗奎.220kV输电线路对平行配电线的静电感应[J].低碳世界,2015,(19):89-90.

[2]李志前.带电作业时同塔四回输电线路电场仿真分析[D].长沙理工大学,2015.

论文作者:白波

论文发表刊物:《电力设备》2019年第1期

论文发表时间:2019/6/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6ed185aef5de271feb9bf0e6.html