# 化工检验中玻璃仪器的规范操作与使用论文_陶颜霞,

菏泽市产品检验检测研究院 274000

摘要：化工检验在工业生产中占据着非常重要位置，在化工检验工作开展中需要依据相关规范和标准应用玻璃仪器，这样才能有效保障检验结果的真实性，同时，避免对检验人员的生命安全造成威胁。对化工检验中玻璃仪器的规范操作与使用进行分析是具有现实意义的，下面就对相关内容进行浅显分析。中国论文网 ht

关键词：化工检验；玻璃仪器；规范操作；使用

化工检验中需要应用到众多的玻璃仪器，玻璃仪器操作与应用的规范性与化工检验安全性有着非常紧密联系。必须要严格依据相关操作规范和标准，合理、科学应用玻璃仪器，避免化工检验中发生不良安全事故，尽可能的保证化工检验数据的真实性、权威性。玻璃仪器的规范操作与应用是化工检验的基础，同时，也是化工检验的关键所在，必须要给予高度重视。

一、移液管的规范操作与使用分析

移液管在化工检验中的应用，其作用主要对量取液体的体积。液体温度需要在规定状态下，液体的弯月面下缘需要与移液管标线相切，然后让液体以某种方式自由流出，移液管中流出液体的体积与管上说标准的体积时保持一致的。

（一）移液管的清洗

在移液管应用前化工检验工作人员需要对移液管进行清洗，保证移液管具有良好的清洁性，清洗标准为移液管内壁只存留下一层均匀的水膜，在内壁不会形成水滴。操作人员可以先用清水对移液管进行清洗，如果发现移液管内壁仍然有水滴残留，可以应用铬酸洗液进行二次清洗。移液管清洗的规范性操作如此：化工检验人员左手拿着洗耳球，并且将食指或者是拇指放置于洗耳球的上端，其余手指仅仅抓住洗耳球。右手的拇指和中指配置夹住移液管，要注重手指位置需要控制在移液管标线之上，无名指和小指也需要发挥作用，辅助拿住移液管。将移液管管尖插入到洗液中，将洗耳球中的空气排除后，将洗耳球的尖端插入到移液管的口内，然后慢慢松开洗耳球。洗液在压力影响下回缓慢上升，当移液管内部容积达到四分之一后，操作人员需要将洗耳球拿开，并且用右手的食指紧紧按住管口，使得移液管离开清洗液。将移液管横置，左手扶着移液管的下端，然后慢慢开启右手食指，对移液管进行转动，使得洗液可以布满整个移液管。洗液流至管口2-3厘米时，使得移液管保持直立，清洗液可以流回到原瓶中。以上操作完成后，化工检验人员需要利用自来水对移液管进行充分的清洗，然后在应用较为纯净的蒸馏水对移液管进行清洗，清洗次数不得低于三次，清洗方法与上述操作步骤相同[1]。

（二）移液管的应用

利用移液管移取溶液前，需要应用滤纸吸走管尖内外的水，这样容易让对其进行润洗。方法为操作人员先应用带吸取的液体润洗洗净的烧杯，次数为三次。在烧杯中放入少量的带吸溶液，利用洗耳球将容易让吸入到移液管中，每一次取移液管四分之一体积的溶液进行润洗，用过的溶液需要进行妥善处理，但是不能在继续应用。对待吸溶液进行移取时，操作人员需要注意移液管插入深入需要控制在1-2厘米范围内，不能插得过深也不能插得过浅。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在对液体进行吸收时，需要严格控制液面与管尖的所在位置，管尖应当随着液面的下降而下降。液面上升高度为标线以上1-2厘米范围时，需要快速移开洗耳球，并且利用右手食指对移液管进行管口进行封堵。在合理安放洗耳球之后，拿起试液瓶，视线与刻度线需要保持在水平状态中，右手食指轻轻转动，使得液面可以逐渐降低，这一过程截止到对弯月面进行平视时发现弯月面是与标线相切的。移液管不能乱放，需要放置在专门的移液架上面。

二、容量瓶的规范操作与使用分析

（一）容量瓶检查

在容量瓶应用前，化工检验操作人员需要查看容量瓶瓶塞是否存在漏水情况。这一检验内容可以通过以下操作完成，操作人员在容量瓶内部加入一定量的自来水，然后将容量瓶瓶塞盖好，左手食指按住瓶塞，其余手指放置于标线以上的位置上，右手指尖托住瓶底的边缘，将容量瓶倒立放置两分钟以上，最终查看容量瓶瓶塞是否存在漏水情况。结果检测操作人员可以应用小块的滤纸来完成。若是没有存在漏水情况，对容量瓶进行直立，对瓶塞进行旋转，旋转度数为180，然后在对容量瓶进行倒立安放，倒立时间与上述操作相同为2分钟，如果仍然没有存在漏水情况，容量瓶才可以正常应用于化工检验中去。容量瓶应用过程中瓶塞不能随意丢弃，而是需要进行妥善安放，避免瓶塞放置过程中沾污，对容量瓶内部溶液造成污染。

（二）容量瓶的应用分析

化工检验人员利用容量瓶对溶液进行配制时，首先需要在小烧杯中对固体物质进行溶解化处理，然后再将一定量的溶液转移到经过洗涤的容量瓶中。对溶液进行转移过程中，操作人员需要一只手拿着玻璃棒，另一只手拿着烧杯。玻璃棒需要延伸到容量瓶内部3-4厘米范围，烧杯杯嘴需要紧紧贴着玻璃棒，对烧杯进行缓慢倾斜，这一过程操作人员必须认真对待，使得溶液可以沿着臂力棒流入到容量瓶中。溶液转移完成后需要将玻璃棒直立并且向上移动，然后将玻璃棒放回到烧杯中，但是玻璃棒不能靠在烧杯杯嘴位置上。应用蒸馏水对烧杯和玻璃棒进行清洗，清洗次数需要在三到四次，洗涤液需要全部转移到容量瓶中。容量瓶容量达到自身四分之三时，操作人员的食指与中指拿起瓶塞的扁头，将容量瓶拿来沿着水平方向进行摇动，使得溶液混合更加均匀。然后需要继续向溶液中加入水进行稀释，液面距离标线还有一厘米时，操作人员需要应用滴定管加水，弯月面下缘与标线在相切状态时将瓶塞盖好[2]。

结语：化工检验是化工生产中的重要环节，对提升化工生产质量和生产安全有着较深影响。化工检验过程中应用的玻璃仪器众多，本文主要是对移液管和容量瓶的规范操作与应用进行了深入分析。化工检验工作人员必须要严格依据相关规范和标准应用化工仪器，树立良好的安全意识，在保证操作安全的基础上完成检验操作。化工检验中任何一个细小的失误和不当操作，都很有可能造成较大的危害。所以只有加强化工检验人员对玻璃仪器规范操作和使用的了解程度，才能将安全事故发生概率控制在最小范围内。

参考文献：

[1]张俊.化工检验中玻璃仪器的规范操作与使用[J].科学时代.2014（34）：65-67

[2]赵建全，唐萍，向睿.化工检验中玻璃仪器应用注意事项浅析[J].食品工程.2014（15）：12-13

论文作者:陶颜霞,

论文发表刊物:《城镇建设》2019年第9期

论文发表时间:2019/7/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6ed3d02848506613910e89f6.html