# 浅谈如何装表接电及防窃电的分析与处理马静论文_马静

摘 要：随着我国电力行业的发展，人们生活质量的提高，如何提升供电质量，确保供电安全是电能供应的主要内容及主要发展方向。在日常生活中，人们的衣食住行全都需要靠供电来维持，电力行业成为我国国民经济发展的重要行业。电力行业的发展受到了国家及其广大用电户的关注，对供电行业的发展提出了较高的要求，安全、稳定的供电有助于推动国家经济的快速发展。现阶段，电力行业的装表接电中存在较多的安全隐患，影响着电力行业的正常供电。确保用电安全，创建一个合理、安全、可靠的供电系统具有必要性，供同行参考。

关键词：装表接电；防窃电；分析；处理

引言

在现代社会，电能作为生产与生活中一种不可或缺的能源，在社会发展中占据着极其重要的位置。随着我国电力行业的发展，结合电表整改工程，不仅实现了一户一表的预期目标，还对部分区域的大容量电容和配网线路等进行了整改，实现了用电线路与电能表的无障碍化，切实保证了用电安全。然而现阶段，部分企业和个人为了自身利益，存在着偷电窃电的行为，不仅损害了电力企业的利益，也在很大程度上影响了用电安全。

为了促进防窃电工作的开展，必须对装表接电进行分析，装表接电错误接线将直接为窃电行为提供了可乘之机，因此，切实加强反窃电工作的开展，并采取针对性的措施，才能切实提高电力服务水平。

1装表接电现状概述

在经济发展的带动下，社会对于电能的需求不断提高，为了提高供电效率，保证用电安全，近年来，电力企业进行了电表改造，以电子式电能表替换了传统的机械式电能表，结合远程抄表系统，可以对用户的用电量进行准确把握，确保计量的准确性和用电安全。

1.1电子式电能表工作原理

电子式电能表可以针对电力用户的供电电压和电流进行实时采样，采用专用的集成电路，对采样得到的信号进行处理，并转化为相应的脉冲输出，在显示器或者计度器上显示出来，其在电压与电流的处理中，表现出强大的功能优势。

1.2电子式电能表性能优势

与传统的机械式电能表相比，电子式电能表有着非常显著的性能优势，如计量精度高、负荷特性好、误差曲线平直、防窃电能力强等，其特点主要体现在几个方面。

（1）功能强大，电子式电能表集成了数据处理技术、电能计量技术、远程通信技术等，实现了电能表的智能化。电子式电能表还具备了分时计量、数据处理与转存、常数设置、脉冲输出等功能，可以有效减少表计的数量，从而降低二次回路的压降，提升计量的可靠性和准确性。

（2）准确性好，传统电能表计量的准确度多为0.5～3.0级，而且伴随着使用时间的延长，会出现相应的机械磨损，导致误差的增大。而与之相比，电子式电能表的准确度可以达到0.2～1.0级，利用各类补偿措施，能够实现误差的有效控制。

（3）便于安装，传统电能表在安装过程中，对于安装质量有着严格的要求，如果其水平倾度偏大或者出现倾斜，则会影响计量结果的准确性。电子式电能表内部为集成电路，采用电子式计量方式，没有机械旋转部件，因此并不存在上述问题，加上其自身的重量轻，体积性，安装和使用都非常方便。

（4）安全性好，电子式电能表具有良好的防窃电能力，可以通过两个电流互感器，对相线与零线的电流进行分别测量，将其中数值较大的电流作为电能计量的依据，从而有效预防了短接电流等常见的窃电方式。

1.3装表接电步骤

电子式电能表的装表接电的步骤非常简单。首先，在对电能表进行安装前，应该断开电路，实现安全作业，以确保作业人员的人身安全；其次，在对电能表进行安装的过程中，应该严格按照相关标准和规范进行操作，确保电能表的稳固性和平衡性。电能表安装完成后，需要进行接线，保证线路排列整齐，外形美观，也方便进行检修和维护；最后，在装表接线完成后，还应该做好检查工作，确认所有环节质量良好，才能进行通电，并对电表安装记录进行填写。

2常见的装表接电错误接线分析

常见的装表接电错误接线的类型主要有以下几个方面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

首先，在装表人员方面，由于装表人员的工作压力较大，自身责任意识不强，在更换电能表和安装单相及三相电能计量装置安装过程中时有接线错误的情况发生。其次，部分窃电分子为了达到窃电目的，私自改动电能计量装置的接线。再次，部分电能计量装置自身出厂时存在缺陷而出现接线错误的情况。

3 窃电隐患分析

从目前来看，窃电的方式大致可以分为五种，包括欠流窃电、欠压窃电、移相窃电、扩差窃电以及不用电表窃电等。窃电隐患的危害是非常巨大的，一方面，会影响电力系统的正常运转，给电力企业带来巨大的经济损失，进而影响社会的稳定和发展，另一方面，窃电行为很容易导致电力设备的损坏，严重时甚至可能引发大范围的停电乃至火灾事故，威胁人们的生命财产安全。

4防窃电技术分析

4.1合理选取电能表

为了强化防窃电工作的开展，必须注重电能表的选取。在电能表选择过程中，应当注意以下几个方面：

（1）作业人员必须根据荷载，确保所选的电能表必须符合实际要求，才能将其带来的影响降到最低。同时，要选取合适的导线截面面积。

（2）安装二次降压装置于电压互感器中，即降低二次压降，又能确保计量的精准度，将误差降到最低。

（3）改用S级电流互感器，预防由于电力用户用电负荷波动给精准性带来的影响。

（4）科学合理确定互感器的变比，确保额定电流低于电流互感器的电流，尤其是为了防窃电的需要，应根据用电客户用电量对变比进行优选，从而提高计量的精准度。

4.2 加强技术管理

从技术层面上，对窃电现象进行防治：一是可以使用专用表箱，并通过加封、上锁等方法，避免不法分子对于电能表的更改；二是规范装表接电，确保计量的准确性和可靠性。对于电力技术人员而言，在装表接电完成后，应该做好相应的检查工作，同时进行通电实验，确保接线合理，电能表正常运作后，才能投入使用；三是应该对窃电案例进行认真分析，并以此为参照，提出针对性的防治措施；四是应该确保电能表的零线与电源的零线相互连接，同时线路应该接在电表箱内而非开关上。如果发现进表线路裸露，需要及时进行处理，避免出现短接表计的现象。

4.3强化归档处理

为了预防由于窃电而难以追责和取证情况，在改造过程中，应当加强有关事项的记录（安装编号、安装位置、表的倍率、互感器变比、电量计量数据等），为后续的查询和管理提供便利，并认真记录好出现的问题，及时进行处理，同时对有关责任进行落实，尤其是应确保责任到人，才能提高管理成效。

4.4注重宣教工作

开展防窃电工作是一场持久战和攻坚战，电力企业在开展防窃电工作的同时，还应引导社会公众的力量参与到整个防窃电工作中，需要强化宣教工作的开展，不断强化民众防窃电意识，尽可能地利用多种方式加强宣教开展，从传统的用电管理转移到真正意义的用电服务上来，更好地促进电力服务水平的提升。与此同时，应该加强对于管理人员的教育和培训，促进其管理水平的提高，实现流程规范化的管理，强化管理人员的安全管理意识。

5 结束语

电力系统中，装表接电工作的质量影响着电力用户的用电安全，关系着配网的安全稳定运行，应该引起电力工作人员的重视。在现有的技术条件下，将电子式电能表应用于防窃电工作，能够起到良好的效果，电力企业应该重视防窃电管理，制定切实可行的管理制度和管理体系，强化监管机制，以确保防窃电工作能够收到良好的成效。

参考文献：

[1]谢江.浅谈装表接电中综合防窃电技术[J].低碳世界,2014,(14).

[2]张贻斌.解析装表接电及防窃电技术[J].通讯世界,2014,(18).

[3]张丽平.装表接电错误接线分析及防窃电管理举措论述[J].经营管理者，2013，31：387.

[4]彭钢泉.探究装表接电错误接线分析及防窃电管理举措[J].电子世界，2015，15：165~166.

论文作者:马静

论文发表刊物:《中国电业》2019年第21期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6ed70c3be4a64a167f7329fe.html