# 变电运行常见事故分析及应对策略论文_赵师春

摘要：变电运行中存在变压器事故、线路跳闸事故和变电所全部停电事故等常见事故，准确把握这些事故的原因并还针对性地采取科学手段进行防范，同时采取合理策略对事故进行应对，能够将事故造成的影响与危害降至最低，为电力事业的稳定发展提供可靠保障。

关键词：变电运行；常见事故；应对策略

变电运行是电网运行中的重要部分，直接决定了后者安全性、稳定性与高效性。由于各方面因素的影响，变电运行中容易发生各种事故，给变电所乃至整个电网造成不通程度的影响与破坏。为了改善这一现象，必须加强变电运行常见事故的防范与应对。

一、变电运行常见事故原因分析

在变电运行中往往会出现各种事故，轻则影响变电运行质量与效率，重则可能导致整个变电所全部停电甚至引致安全事故，因此加强变运行常见故障应对处理十分有必要。一般来说，变电运行常见事故可以划分为变压器事故、线路跳闸事故以及变电所全部停电事故三大类，导致这些事故的原因较为多样，通常包含以下几点：

（一）设备老化

变电运行涉及到大量设备，在这些设备长期运行后必然会出现老化现象，而且超负荷运行还会加剧老化。在设备老化过后，变电运行质量及效率都会受到不同程度的影响，同时还会出现安全隐患，需要设备检修人员定期做好设备检修维护工作，及时发现设备老化问题并进行更换、升级，从而确设备能够满足长期高负荷运行要求。然而实际情况却是设备检修人员数量有限，难以完全落实科学、完善的检修维护计划，导致部分设备存在老化问题，容易引发变电运行事故。

（二）电网结构不合理

随着电力事业的飞速发展，用户用电量不断增大，电网负荷逐渐提高，相应地电网规模也在不断扩大，同时电网系统也更加复杂。在电网扩大和改造的过程中，由于电网发展速度跟不上用户用电量增长速度、电网改造不合理、安全稳定性考虑不足等因素，使得电网结构并不合理。这样在电网运行过程中，尤其是在用电高峰期阶段，容易因为电网自身结构的不合理而引致变电运行事故。

（三）安全管理存在缺陷

变电运行对安全性要求较高，实际上不少安全事故都是因为管理漏洞而导致的。就当前的实际情况来看，虽然电力运行体系正在不断规范化和标准化发展，但是变电运行安全管理依旧存在一定缺陷，主要体现在机制与实践两方面。从机制层面看，变电运行安全管理机制较为复杂，部分变电站相关机制不够系统化和科学化，不能为变电运行提供可靠保障。从实践层面看，人为因素导致变电运行安全管理存在较强的不确定性。尤其是在部分工作人员安全意识薄弱、工作积极性欠缺、专业素养偏低的情况下，变电运行安全管理更加容易出现问题，进而引发各种事故。

（四）变电运行监视不到位

为了保障变电运行安全和稳定，需要构建相应的监视体系，对运行参数进行实时监测并反馈到监视中心，从而及时发现运行问题，采取有效措施进行应对。当前变电运行中主要采取远程监视系统，搭配信息技术等实现监测信息的有效采集、传输与处理，不过由于技术限制、系统不完善、工作机制不规范等方面的因素，导致变电运行监视所获取的信息存在一定遗漏，无法完全真实反映变电运行情况，难以充分发挥相应的安全保障作用，从而导致事故。

二、变电运行常见事故应对策略

（一）针对事故原因进行科学防范

对变电运行常见事故的主要原因进行全面分析和深度研究，并针对性地采取科学手段进行防范，能够有效降低事故发生几率，从根源上对事故进行有效处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对此，首先应当加强设备运检维修管理，制定科学的定期运检规划，及时发现设备问题并进行维修、更换、升级等，减少变电运行中的设备老化现象。其次可以优化电网结构。通过采取一主一备供电方式、设置备用电源、升级改造保护装置、优化微机保护程序、改造杆塔接地装置、基于用电需求科学调整电网结构等方式，能够实现对电网结构的有效优化，以安全稳定的电网结构为变电运行提供基础保障。然后可以完善安全管理。加强风险管理法的应用，优化监督管理和保证体系，建立安全管理长效机制，完善事故信息数据库，同时重视人才培养与管理，打造一支安全意识强、专业素养高、工作积极性高的优秀团队，为变电运行的安全、稳定及高效提供有力支持。最后应当不断提高监测水平，实行“监控中心+操作班”变电运行模式，优化变电站自动化系统保障能力，提高监控中心数据采集能力，扩大远控程序化操作，利用先进技术加强变电运行安全监测和管理。

（二）变压器事故应对处理

在变压器事故发生后，工作人员需要根据具体事故类型及时采取正确、规范操作，对事故进行高效处理。当变压器瓦斯保护动作触发，工作人员应当先复归音响信号并检查变压器外部以确定瓦斯动作类型，如果有备用电压器则需要将其投入运行再停用工作变压器，之后再检查变压器电压、电流温度、声音、油枕中的油位与油色、气体继电器充气量等，从而对瓦斯动作原因进行分析判断。当变压器出现差动保护动作，工作人员应当先将隔离开关打开并检查外部是否存在问题，确认非外部原因后再检查差动保护回路，重点检查电流互感器桩头与二次回路，发现问题后针对性地进行处理即可。如果变压器自动跳闸，则需要先运行备用变压器再对工作变压器进行检查，而在缺乏备用变压器的情况下则应当重点关注保护动作以及外部现象，确保非外部原因导致的变压器自动跳闸后再停用变压器并进行内部检查。当变压器出现零序保护动作时，需要立即和调度中心进行联系，汇报情况并等待命令，这是因为该事故通常是由中性点直接接地的单相接地故障而引发，直接处理难度较大，需要调度中心根据整个电网实际情况进行科学应对。当变压器着火时，工作人员应尽快来开断路器并切断电源，然后观察是否存在油溢出的情况，如果油溢出应当迅速开启下部阀门来放油，同时使用灭火设施设备尽快扑灭火势。

（三）线路跳闸事故应对处理

不同线路跳闸事故的应对方法略有不同。如果是单侧电源线路，工作人员可在跳闸事故后观察重合闸是否发生动作，如果不动作则可将其停用并进行强送电。在强送电后依旧没有成功送电，则需要对断路器进行检查，确认断路器正常后再与调度中心联系，在后者的指导下再次进行强送电。如果是双回线路或环状网络线路，因为一条线路跳闸后并不会中断供电，此时工作人员可直接与调度中心联系并在后者命令下尝试恢复送电。如果恢复送电不成功，则需要对相应的跳闸保护动作进行研究，找出问题根源所在后针对性地进行处理，之后再次进行强送电。而在送电线路跳闸后，工作人员应当立即进行重合闸、强送电等操作，同时向调度中心汇报具体情况，由后者安排巡线人员到现场进行检查维护。

（四）变电所全部停电事故应对处理

在变电所全部停电后，工作人员需要立即对仪表、保护装置动作、断路器信号等进行检查，同时认真观察各种事故现象，综合多方面因素对事故情况进行合理判断，并立即与调度中心进行联系。在联系不上调度中心的情况下，工作人员需要尝试将电源线路轮流与电压互感器母线相连，从而确定是否来电。而调度员在发现变电所全部停电后，可通过其他电源尝试送电。

结束语：

综上可知，变电运行常见事故能够通过科学手段进行有效防范与应对，从而为变电运行安全、稳定及高效提供有力保障。随着现代电力事业的不断发展，电力企业应当充分意识到变电运行的重要地位，积极探索更加完善的变电运行保障机制与体系，从多个方面改善变电运行环境与条件，加强安全管理，不断提升变电运行水平。

参考文献：

[1]朱腾超, 蔡翠平. 变电运行中常见事故原因分析及应对策略分析[J]. 中国高新技术企业, 2016(30):140-141.

[2]高琼晓. 变电运行中的事故分析及处理措施[J]. 科技创新与应用, 2015(02):122.

[3]张国海, 崔伟. 变电运行中常见事故原因分析及应对策略研究[J]. 黑龙江科技信息, 2016(10):62.

论文作者:赵师春

论文发表刊物:当代电力文化》2019年第19期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6ed9ee35b71408566effc5b2.html