# 电力系统变电一次设备状态检修策略分析论文_王宏伟

（国网内蒙古东部电力有限公司兴安供电公司 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 137400）

摘要：随着社会经济和科学技术的发展，不断提升的电力能源需求，促进了电力行业的发展。当前国家电网的规模在不断扩大，对电力系统也在进行优化和改造，为保证电力系统的运行安全性，变电一次设备在其中发挥着重要作用。因此电力工作人员必须要重视变电一次设备的维护和检修工作，不断提升检修技术，减少变电一次设备发生故障的概率，从而使设备检修的成本降低，为电力系统的正常运行提供保障。

关键词：电力系统；变电一次设备；状态检修

电能是消耗性、服务性能源，不仅需要保证其使用质量，同时也要保证节约性和使用性。若想实现此性能，则应先确保电力系统运行安全可靠，同时应做好动态检修，从而实现检修工作的预防性，以此保证故障问题降到最小化，延长使用寿命。

一、变电一次设备状态检修

状态检修和传统的事故检修存在本质差别，状态检修主要是通过诊断器、传感器等仪器检测设备，对监测到的信息进行收集和处理，为技术人员提供分析依据，及时提出有异常的信息，并判断原因，从而做出有效解决措施。这是新型预制式检修措施。在故障刚发现时，便控制其发生，降低故障发生率，减少事件发生率。使用状态检修措施对于变电一次设备检修工作而言，有着重要作用，它不但可以收集当时状态信息，还可以翻阅维修记录。结合采集运行状况并对有关处理技术问题进行解决，主要步骤如下：

1）确定模型参数。状态检修，构建变电一次设备以某市变电设备为模型，主要具有分析率高、综合性强的特点，需要全面掌握维修模式和故障信息，通过计算公式，确定模型构建数值。2）使用传感器设施。对于变电一次设备运行的状态信息，需要在线采集，此过程包括运行参数、预防性实验、设施特征值等有关数据。3）整理各类数据信息，做好分析和预测工作，通过比较正常数据，判断设备是否有故障出现。若是无故障出现，则可操作第二步，若存在故障，则应继续操作下一步。4）通过分析设备故障信息和历史信息，预测故障带来的影响输入变电一次设备状态检修，计算结果是否需要维修设备。若是设备优良，则检修停止，表明不需要检修操作第一步；若是设备停止检修时间比零大，则要转入到上一步。5）对于需要维修的一次设备应实施状态检修，和上一步操作得到的检修停止时间结合，明确设备的检修时间。

二、电力系统变电一次设备状态检修方法

2.1状态检测

在线检测，当前最为常用的检测方式便是在线检测，采用传感器技术，在线釆集正在运行当中的变电一次设备状态信息，之后利用信息管理系统、分布式控制系统和数字化调节器进行信息分析和整理，通过信息数据的对比，判断出设备的运行状态是否正常。离线检测。离线检测应用到的设备有：超声波检漏仪、油质分析仪、红外测温仪、振动检测仪等，利用这些仪器定期或者不定期地检测变电一次设备，通过对设备内部的元件进行检测，能够判断出设备是否正常运行。定期解体检测。在变电一次设备状态检测工作中，很少应用定期解体检测的方式，通常只有维修或者停运期间才会采用此方式检测变电一次设备，根据设备自身相应的检修工艺、作业标准和出厂信息，检测设备内部元件的损耗度，从而判断出元件是否存在裂化或者损坏的可能。

2.2状态预测

在变电一次设备状态检修工作中，要应用恰当的预测模型进行状态预测，常用的预测模型有：基于灰色系统理论的状态预测、基于ＢＰ神经网络的状态预测。实际上，预测设备状态特征向量是状态预测的主要内容，通过提前设定的警报阈值，可以实现设备运行状态的在线预测。通常在进行设备状态预测时，采用基于灰色系统理论的状态预测模型能够取得更好效果，比如轴承是容易受损的元件，在对其进行状态预测时，通过灰色系统模型的应用，可以对轴承的下一阶段磨损情况进行预测，这样便能提前设定出检修计划，防止变电一次设备发生故障，减少设备检修的成本，提高电力系统运行的可靠性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3故障诊断

在变电一次设备状态检修中，故障诊断是十分重要的一个环节，通过有效的故障诊断，可以在第一时间检测出设备的故障隐患，判断出设备故障的种类以及危害等，采用科学有效的方法处理设备故障。变电一次设备故障诊断方法有：专家系统诊断、污染诊断、射线诊断、振动诊断、噪声诊断等，通常情况下会选用专家系统诊断和振动诊断的方法。专家系统诊断主要是在变电一次设备运行的过程中，利用专家系统识别、判断设备存在的故障，专家系统诊断方式具有可靠、高效、智能等多种优势。振动诊断方法主要是在设备运行情况下，利用相应的检测仪器识别和分析设备振动信息，主要包括幅值、频谱、相位、速度、位移等，对设备运行是否正常进行判断，诊断出设备中存在的故障隐患。通过利用振动诊断方式，变电一次设备故障判断的准确率高达60%，因此被广泛应用在变电一次设备故障诊断中。

三、变电一次设备状态检修技术措施

3.1要对变电一次设备进行有效的评估

变压器评估对象有以下四个方面，分别是对变压器进行试验、检验、观察设备的运行状态和在线等，而它的评估可以分为三个结果，分别为设备正常、设备不稳定和设备存在安全隐患，然后对各项评估结果进行分析，最后探讨出可行性检修内容和具体的检修时间，这样能给评估工作带来积极影响。

3.2变电一次设备要做好日常预防检修

变电设备在日常工作中会经常出现各式各样的毛病和问题，这时就需要对这些问题和毛病进行细致有效的研究。在编写检修技术和方案时把这些经常出现的问题和毛病编写进去，然后再根据设备的使用年限；设备在正常工作运转时的状态；不同型号的设备，来对变电设备实施日常的预防和检修。

3.3对变电站所有高压开关设备状态检修

1）对于油开关和操作系统本体进行检修时要使用适合他们自身特殊性的检修方法。在众多方法中现场检修是最常见的方法。一旦开关突然发生停电情况，就必须要对操作系统进行全面维修，如果有特殊的情况发生就必须要采取特殊措施。2）对于直流电阻、气体湿度、气体是否存在泄漏等状态，而这些状态都是非常容易监测的。但是这些监测必须要应用先进的技术和必要的手段进行监测与检测的操作系统，这种监测与检测会消耗大量的时间才能完成。3）油开关的特点在于它的等效断开次数和累积开断电流是实施状态检测与维修的重要判断和评估依据。

3.4对主要变压器设备状态进行日常检修

1）要根据主变压器在正常运转时表现出来的某种工作状态，才能判断主变压器的状态，一旦主变压器出现问题就要立即研究解决方法；2）变压器的实际运作情况和预防性试验数据，决定着设备是否进行大修。变压器的检修最终目的就是为变压器的状态做一个全面的分析与评估，以此确保设备保持正常运转。主变压器的检修工作主要是针对变压器的吸收比、铁芯接地与线圈绝缘电阻等。

结语：

总而言之，电力在人们的生活中扮演着越来越重要的角色，设备的状态检测和状态检修自然而然也就越来越重要了。通过对电力系统的检测，不仅可以提高设备的技术水平，让设备变得越来越来先进，还可以让技术人员的工作也越来越严谨。当变电一次设备进行再一次的维修时，应考虑之前设备的维护情况，这不仅可以减少能源的浪费，还可以减少停电次数，减少有关系的部门的相应损失。

参考文献：

[1]吴铁山.电力系统变电一次设备状态检修工作要点研究[J].通讯世界,2018(13):52-53.

[2]肖艳炜,赵玉成.电力系统变电一次设备状态检修策略研究[J].电子世界,2017(3):192-192.

[3]佘越.电力系统变电一次设备状态检修技术的应用及作用探讨[J].电工技术:理论与实践,2018(11):46-46.

论文作者:王宏伟

论文发表刊物:《电力设备》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6f02d2d7408095b6e5b13890.html