# 全钢爬架与铝模搭配施工的探析任雷论文_任雷

摘要：目前，建筑施工原材供应愈发紧张，而钢框架、铝模等的技术又越来越完善，令全钢爬架配置铝模的施工，表现出愈来愈明显的优势，如加快建设进程、更经济节约、整洁等。基于此，本文分析了全钢爬架有效搭配铝模施工的意义，并以某工程为背景，探讨了这种搭配施工。

关键词：铝模；搭配施工；全钢爬架

伴随社会经济的不断增长，环境、资源等问题也愈发严峻。在这样的背景下，人们对建筑行业的施工也提出了绿色环保的要求，令新的施工工艺备受瞩目，尤其是全钢爬架搭配铝模的施工定会发展成为一种新的趋势。

一、全钢爬架搭配铝模施工的意义

为了顺应我国“提高生产效率、质量，避免依赖人工手工，节能降耗”的政策，建筑行业提出了全混凝土现浇外墙，以取得传统砖砌外墙。而这种全混凝土现浇外墙一般会搭配铝模、全钢爬架这两种施工工艺。通过整体浇筑剪力墙、混凝土构造墙，不仅结构更具整体性，而且外墙抗渗性更好，待拆模后也获得质地更均匀、整体观感更好的混凝土外墙。

二、全钢爬架搭配铝模施工

2.1 工程概况

某建设工程项目在省道以西，某路南北两侧。整个场区规划占地36815.04m2，建筑总面积有191475.77m2左右，且地下室约有51339.70m2的建筑总面积，拟建21～30层的8幢住宅楼，20层商用办公楼、2层服务站、1层大堂各1幢，且场区有1～2层规模的地下室，而1#、4#、5#楼的地下室有3层。规划室外坪、场区四周道路分布具有17.00～19.00m、15.57～26.815m的标高，基本功能：商用房、住宅楼、地下停车车库。

2.2 设计深化

在工程早期，便应深化图纸工作。由项目部提前沟通设计单位、框架公司、铝模生产单位劳务单位等，并规划好后期事宜。同时在设置安装期前的60个工作日期间，切实落实方案。为了充分利用铝模组合爬架的优势，则可进行以下深化方案措施。

①控制剪力墙距离墙垛600mm以下，门框支护采用现浇混凝土的生产方式，且控制在30mm以下；②一次成型窗户、防火门；③控制门孔、悬臂上梁距离门窗底梁不超过300mm，采用铝横梁，各侧有150mm横梁，均是现浇梁结构；④一次性浇注室内门洞中的主体及二次结构；⑤将阶梯梁转件填充在阶梯楼梯板中；⑥以现浇墙替代外墙填充，和浇注剪力墙同步进行；⑦在墙体舌槽（100×10）预留出来，控制厚等于180块的建筑加气砌块总厚；⑧在窗外留舌槽，以防后期收口；⑨在地面层以上的2cm处断开滴水线；⑩将泡沫压力罐板内嵌于进料管。

2.3 施工流程

1、爬架

①全钢爬架型号：TL06型；②防护以4层为起始层；③架总高14m，与4.5楼层等同；④升降爬架4.5小时/层；⑤提升爬架。

2、铝模

在各季节，拆卸铝合金模的时间不同，一般24~36小时便可拆除，仅搭配模板及铝单层一层便可用，能快速建设、减小施工周期。

3、铝模施工

预计工期总共2个月，从审核图纸开始一直到现场交付铝模板。详细建设周期：

①审核专项铝模图纸10天；②在10天期限内，做完设计铝模图的工作；③生产铝模花30天；④排号、验收、发到货为期15天。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

主要的铝模工艺流程：①测量→装好墙柱钢筋（各种插头）→装好墙壁＃nbsp；②装好柱模板→装好梁模板→装好地板模板→装好后梁；③支撑倾斜、加固→装好、加固楼板（插水电）→首修正＃nbsp；④查看墙体模板下面的灰烬、钢筋→及时验收→浇筑混凝土→注意墙壁＃nbsp；⑤维护混凝土柱坯→除去梁侧、各墙柱模板→除去下板模板→除去梁底模板→分拆下支架→分拆支架下光束。

2.4 比较研究

①省材：爬架在5层楼高以下，等同于主建筑，应逐层修建，完成施工后，和装修一起逐层进行后续施工，相较于双排脚手架，经由地面直至顶部，大量节约钢管等。②省人工：一次性完成施工，避免重复施工。安装完框架后，只需部分人实施后续施工。便捷组装铝模具，无需技术人员，仅分配一名稍加受训后的施工工人即可，能大量节约劳力。③省机械：安装完塔架后，塔架能借助自身升降体系来升降，相较于地面挂架，大量节约塔式起重机使用成本。④安全有障：以全封闭形式来完成脚手架吊装，尤其是封闭式全钢架，防火优势明显，不必涉猎短锯、圆锯等，组装的框架更稳定。⑤避免装配场地影响：在地面上即可装配机架，吊装整体效果好。同时，能按不同楼层的具体施工安排装配，更加灵活机动；不必特殊在木工区域进行铝模生产，在地板上面组装即可，必要场地限制能省地。

三、经济效益

3.1 传统施工所需成本

①价格：木模23元左右/㎡(包括辅料)，人力30元/㎡(包括安装模板及内支架)。按计算30层建筑来看，模板比1：3.6左右，可换算为191元左右/㎡，具体税后210元左右/㎡。②近期，国内租赁钢管一直紧张，以致大幅租金，上一年租赁悬臂脚手架的税后价65元/m2，今年75元/㎡，而租赁一米钢管的价格则经由1分钟8%迅速降至2%。③在木模施工环节，应粗涂外墙，含水泥砂浆具体的税后价24元/㎡。④预计地面工期8个月左右，按照一月完成4层施工的速度来预算成本，使用垂直运输基础设备的税后价6万元/月。

3.2铝模+全钢爬架的成本

①根据开发面料价算得铝模模板需付租金27元左右/㎡，而人力则32元左右/㎡。按照33层建筑来算，具体的模板比例1：3.6左右，且税后价237元/㎡。②选用全钢结构类型的攀爬架，在进行施工时不必进行内部支撑，减小攀爬架，后续利用吊篮展开装饰外墙的施工，可一次性直接拆卸吊装。税后攀登全钢架租金45元左右/㎡；③在装饰外墙的施工环节，吊篮生产价5元/㎡；④在整个铝模体系，因为内外墙不必抹灰，所以加快了施工进程，竣工速度达6-7层/月，在地面以上施工周期半年左右，具体的垂直运输基础设备8元/㎡，能节约12万元。通过分析以上两项内容可知，在m2施工费上，传统木模施工需309元/㎡，全钢爬架有效搭配铝模施工279左右元/㎡。尽管单一铝模具需要较高成本，但是从总建筑成本上看，节约费用在30元以上/㎡。譬如，在小区地块A中，建筑总面积具有6万㎡。在使用铝模+爬架后，能节约成本30×60000元=180万元。纵观整个项目施工的形象及文明水平易知，爬架+铝模的整体施工技术效果均很理想。总体上，可达到绿色、高质量、智能建筑站点的要求，为树立企业良好品牌形象打下了坚实的基础。

四、结语

综上所述，伴随国内建筑业的不断发展，建筑也愈来愈多，相应的模板、外架也引起了广大施工人员的重视。除了施工安全有保障外，模板+外架还相当经济、美观、节省等。尤其是选用全钢爬架有效搭配铝模施工的方法，在诸如楼栋多、层数多、体量大、规则结构等之类的建筑工程方面，表现出很明显的优势和很深远的意义和影响。

参考文献

[1]陈中华.一种外爬内撑铝模装置及其安装方法:CN107100361A[P].2017.

[2]唐雨飞.新型模板脚手架施工技术分析[J].科技经济导刊,2017(32):68.

[3]王风进.浅析高层爬架体系施工技术[J].建筑工程技术与设计，2015(25)：354.

论文作者:任雷

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6f0c124b52984af70c7ddacf.html