# 公路施工技术管理及公路养护探讨论文_孙小俊

摘要：目前，社会进步迅速，我国的公路工程的发展也越来越完善。当前我国人们生活质量不断提高，汽车作为人们必不可少日常生活必需品。为了提高人们日常出行安全，需要充分重视公路工程整体施工质量。不断的提高公路工程施工技术管理以及公路养护工作，实际满足当前社会发展需求。

关键词：公路施工；技术管理；公路养护探讨

引言

在公路工程建设过程中，为确保施工过程中的安全和公路施工质量，需要对施工技术进行科学管理，积极做好施工管理和养护工作，为交通出行安全提供保证。在公路施工技术管理和养护工作中，要因地制宜，根据公路施工项目的具体状况和方案，制定技术管理制度，采取科学合理的措施，确保公路施工项目安全有序进行，从而确保公路施工安全和质量安全。

1公路工程施工技术管理内容

（1）在相关人员实施公路施工的时候，需要做好前期准备工作，因为前期准备工作对施工技术的开展有着非常重要的实际意义，同时也会对工期实施进程造成一定的影响。假如在前期进行了有效准备，那么在后期就可以促使公路工程的顺利进行。假如在公路工程前期准备工作的时候出现了一些弊端，那么就会为后期施工造成严重影响，所以准备工作也属于公路工程施工技术管理中的重要环节。（2）公路工程施工放样技术管理在公路施工中也有着非常重要的意义，在对路基施工的时候针对路基施工需要落实，针对公路工程定线的时候要对中心线给予充分的掌握和测定。同时水准点测试也属于放样实施过程中的主要内容，水准点能够针对路线高度有效实施，同时也可以针对原有的线路实施有效的改善，假如存在一些不能及时解决的问题，那么就应该及时对其实施备案，采取有效措施对其解决。路基放样技术的优秀与否会对公路工程的实际施工进程造成或多或少的影响。

2分析公路工程养护方法存在的问题

首先，我国公路在在开展养护工作时，管理模式存在老化现象，没有做好公路养护工作。由于没有及时更新养护管理工作模式，导致在公路投入使用后公路常常出现问题，增加了道路交通事故发生几率。其次，采用传统公路养护管理工作模式，没有明确划分公路具体的养护类型，部分公路在开展养护管理工作时，会过度依赖我国公路管理部门，在养护管理过程中缺乏自主权。由于采用传统的公路养护管理模式，导致公路养护管理体制出现僵化现象，管理模式混乱。同时，我国当前公路养护技术水平还处于较低水平，公路养护人员自身专业水平有待提高。在开展公路养护工作时，没有采用科学化的公路机械养护技术，只是进行常规的公路养护检查工作。在进行公路养护工作时，科学的公路养护设备以及养护技术存在一定局限性，直接降低了我国公路养护水平。

3公路施工技术管理及公路养护优化措施

3.1路基施工技术管理要点

路基作为公路的基础施工环节，对整个公路建设项目质量起到决定性作用。施工技术管理要点主要包括施工测量、土方填筑以及基础压实。施工测量主要针对导线、中线、水准点进行复测，尤其在测量放线时，应将误差值降到最低点，保证纵横断面定位的精度。同时，在施工前，施工企业应事先对地下管线进行仔细排查，以免破坏管线，给企业带来经济损失。在路基土填筑时应遵循分层填筑的原则，当上一层压实后，方可填压下一层。在分段施工时，对于先填地段应按照1：1坡分层预留台阶，如果两个地段同时填筑，则采取分层相互交叠衔接的方式，其中搭接长度不得小于2m,路基基底的稳定层厚度控制在20cm~30cm之间。路基碾压时遵循“先轻后重、先慢后快”的原则，碾压前由路中线向路堤两边整成2%~4%的横坡，在碾压过程中，保证前后两次的碾压轮迹重叠12cm~20cm，并予以均匀压实，避免发生路基深陷事故。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2开展系统性的员工培训工作

施工企业需要定期或不定期开展施工管理人员以及施工人员进行系统性培训工作，不断提升和规范施工管理人员以及施工人员的施工技术能力，不断学习更多的施工成功经验。在培训过程中需要管理人员和施工人员经常进行反思和分析，促进施工人员进行有效的技术交流，不断提高施工人员和管理人员专业水平。通过不断引进和学习先进的施工技术，管理人员可以在施工过程中，可以及时的发现施工问题，并做好相应的解决措施，保障施工项目有序展开。在施工过程中需要施工企业针对施工实际情况，制定相应的施工奖惩制度，规范施工人员操作流程。针对施工人员违反制定的制度，应进行相应的惩罚，针对表现突出的工作人员应给予相应的奖励，提高工作人员施工积极性。

3.3施工技术管理手段

在相关人员对公路工程施工的时候，需要对施工整体质量给予一定的重视，同时在公路工程路基施工时候应该针对技术方案实施改善，进一步对施工程序实施规范。在开展施工的过程中，针对施工原料有效管理控制，保证原料采购各项环节都受到有效控制，提升公路工程施工中原料的整体质量。在相关人员完成路基施工之后，还应该对其进行施工技术管理，并在施工过程中依据要求实施有效监督，为公路工程施工合理性做出保证，为后续公路工程施工质量铺平道路。眼下很多公路工程在施工的过程中分为两种路面水泥和沥青，所以在公路工程施工中应该结合两种路面材料性质采取适合的施工技术。公路工程在施工过程中，可以使用分层填筑和碾压的方式来完成施工，同时还要对公路工程施工中一些重点施工程序给予一定的重视，像是分层填筑时的填筑厚度或是压实的标准等等。只有这样才能完成公路工程施工过程的有效监督，促使施工企业技术管理效率的提升，为公路工程施工质量奠定基础。

3.4公路养护管理措施

现阶段在公路养护质量与预期养护目标之间存在显著差距，而这也是导致企业整体经济效益和社会效益未能取得突破性进展的重要原因。为从根本上杜绝和减少意外事故的发生，做好公路的养护工作也是极为必要的，具体而言就是在后期的养护过程中，企业一方面需从道德教育和专业素质教育两方面着手，加大对养护工作人员的培训力度，从而在提高他们专业能力和综合素养的基础上，以此来提高养护部门的总体素质水平，而另一方面为从根本上充分调动员工的工作积极性，企业还要建立健全完善的奖惩机制，对于养护过程中存在的不合理问题，对相关负责人员进行惩处，同样的对于优秀负责的工作人员进行奖励。除此之外，开展公路养护权的转让和承包、提高对于公路路面和路基的维护和监控工作以及采用机械化的养护方式也是提高公路养护质量和养护效率的重要举措。

结语

在当前社会主义市场经济不断发展的产业时代背景下，为从根本上提高道路工程的经济效益和社会效益，做好公路施工技术管理和公路养护工作是极为必要的，可从某方面而言，虽然每年我国都将投入大量的人力、物力以及财力进行公路的维修和养护工作，可当前在公路工程施工管理过程中，无论是技术管理还是公路养护，其与预期发展目标之间仍存在一定差距，为此，革新公路施工过程中技术管理内容、加大对养护工作人员的培训力度以及建立健全完善的奖惩机制是是促进我国公路建设可持续发展的重要基础和根本前提。

参考文献

［1］张晓宇．公路施工技术管理及公路养护措施分析［J］．建筑工程技术与设计，2017(22):1655．

［2］李波．公路施工技术管理及公路养护措施分析［J］．黑龙江科技信息，2015(16):207．

［3］陈冬亮．公路工程软土路基施工技术探讨［J］．交通世界(建养·机械)，2015(12):74－75．

［4］郝建．新形势下公路工程软土路基施工技术分析［J］．交通世界(建养·机械)，2015(5):66－67．

［5］张昭．公路施工技术管理及公路养护措施分析［J］．城市建设理论研究(电子版)，2015，5(32):3130－3131．

论文作者:孙小俊

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6f129d1c8f6499bd38fb7f28.html