# 采油废水回注处理技术的研究论文_熊飞

摘要：在油田采油生产中，废水的产生会携带大量悬浮物及物质，引发废水污染。因此，为了降低废水污染，合理控制生产成本，需要落实采油废水回注作业， 而处理效果与技术应用水平息息相关。基于此，本文结合实际，对油田采油废水回注技术进行了系统的分析，强化废水的高效处理以及合理再利用，在维护环境的同时，切实提升作业效率，为油田采油生产的可持续进行奠定坚实的基础。

关键词：采油 废水 回注处理技术

前言：立足油田开采，在开采过程中会产生大量废水，结合其不同的渠道，主要涉及洗井中产使得残留污水以及原油开采中携带的污水，后者的污水处理更具复杂性，一旦处理不当，在排放之后，势必印发生态污染。因此，要重视对其进行深入研究，使用科学有效的废水回注处理技术，切实增强处理效果，降低环境破坏，维护开采的有序进行。

1对采油废水回注技术应用现状的介绍

结合油田废水处理方式方法可以发现，其处理模式尽显多样性。具体讲，首先，需要对采油废水特征进行分析，合理使用技术与工艺，保证处理的合理性与科学性，保证采油废水能够在达标之后回注到地层，实现油田水资源合理与有效的利用。在整个技术应用过程中，最终目标是保证废水处理之后满足回注的水质标准与要求。依托科学与合理的废水处理与净化技术，能够将油田的采油废水进行净化处理，在充分净化处理的采油废水水质达到国家污水排放相关标准的要求后，可以对其进行直接排放。这种直接排放的废水处理技术要求更高，需要经过严格的过滤、生物处理等，保证满足国家废水排放标准之后才能排放至大自然，在根本上对技术本身以及水质要求超高，整个处理过程需要大量的污水处理设备，成本昂贵，一旦不能进行规模化操作，势必导致 污水处理成本的大幅增加。除此之外，在对采油污水经过相应的处理后，可以与相关作业进行融合。

2全面探讨采油废水回注处理技术

2.1隔油处理法

对于隔油处理法，其应对的是废水中的游离态原油以及机械分散态原油，遵循其自然上浮的原理，达到油水离析的目的。从类型上分析，主要涉及两种，一种是平流式隔油池。其以油水组分的差异化密度依据，实现油水分离的目标。在整个处理过程中，直接决定处理效果的是水力的参数以及废水的停留时间。为此，要保证水力设计参数的合理性，合理进行停留时间的关注，一旦时间过长或者过短，都会影响废水除油的效果。另外一种是平行斜板与波纹斜板隔油池。与平流隔油池线比较，这两种需要在分离槽安装平行板或波纹板，设计一定倾角，保证倾角方向与水流方向的一致性。这种设计的作用是缩减油珠上升的距离，促使其加速聚集，形成大油滴，大大增加油水分离的面积，随之而来的是整流效率的提升。同时，这种隔油池无需较大操作空间，分离效率较高，达到对废水停留时间的有效控制，成本不高。但是，面对含油量较小的废水，这两种方式的效果不如平流式隔油池。

2.2凝聚过滤法

从原理上分析，凝聚过滤法就是促使废水中的小油珠加速凝聚变为大油珠，最后进行清除处理，依据相关条件，废水出水率达到最佳。基于此，这种方法更加适合于机械分散态的废水处理。但是，如果与不同的原油分布形态进行处理，效果大不相同，尤其不适合含油量较低的废水处理。

2.3化学处理法

这种方法主要适合于含有乳化油的废水，能够在化学药剂的作用下，促使分散状态的油珠的稳定性遭受破坏。化学药剂使用较多的是无机混凝剂。在处理过程中，在加入混凝剂之后，结合自然沉降或者气浮法，实现原油的分离。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其次，气浮法的应用效果突出，效率 更高。

2.4电解法

电解法的优势集中体现在含有乳化油的废水处理中，效率较高，避免二次污染的产生。电解法可以分为两种，一种是电解气浮法，在电解作用的应用下，促使大量氧气与氢气泡产生，而后 以气浮法为手段，实现油水分离的目的。鉴于气泡体积微小，因此，可以有效清除废水中较小的油珠与固体悬浮颗粒，在电解气浮处理之后，能够实施回注作业。还有一种是电解絮凝法，主要是以消耗电极为载体，对其施加电压，促使电极出现氧化，而后向外释放金属离子，而后形成水解物质，实现较强的混凝作用。这种方法对废水的导电性要求较高，目的是保证电解作用的有效发挥，防止电极钝化。

2.5吸附法

对于吸附法，其主要是以亲油性材料为载体，实现对废水中原油的有效吸附。在油田废水处理中，活性炭是常见的吸附材料，吸附剂主要是吸油毡、石英砂等。活性炭具有不可再生性，成本较高，其应用具有局限性。

3 油田采油废水处理技术方案设计

3.1保证废水呈现碱性

为了更好处理采油废水处理回注工作，要做好处理技术方案的设计工作。首先，对废水的成分进行了解，而后选择针对性的化学药剂，保证酸碱度的均衡，促使其呈现碱性。基于此，在碱性环境下，反应发生，沉淀形成。这种方法以化学药剂为基础，在沉淀的基础上，有效清除废水中的悬浮颗粒与杂质。同事，在废水系统呈现碱性之后，金属发生钝化现象，在一定程度上实现了对管道腐蚀现象的有效控制。在碱性环境下，菌类无法生存，采油废水处理更显高效性。

3.2采油废水处理技术方案

对于废水的回注作业，废水必须经过有效的处理，以便保证回注的废水质量达标，满足回注要求与标准。为此，要重视对油田联合站内废水处理工艺德尔优化与完善，目的是提升回注废水的质量，避免管理出现腐蚀与结垢的现象，强化对地层的有效防护。基于联合站的废水沉降问题，鉴于废水浓度以及变化区间的扩大，均质处理不可避免，目的是防止在后续废水处理中出现沉淀物质，发挥水质不均的问题，保证后续废水处理的稳定性与可操作性。均质处理的关键是将各种形式的废水进行混合，以便在混合过程中构建结晶，形成沉淀，切实提升废水系统的稳定性。一旦联合站条件不佳，要对废水罐的溶剂进行扩充，以便提升采油废水的油水分离效率，大大提高原油的回收率。鉴于采油废水中细菌的大量存在，在废水进入废水罐之前，需要进行灭菌处理，以高效的杀菌剂来清除废水中的细菌，抑制其繁殖，防止其含量过高而诱发设备腐蚀现象。一旦费用进入沉降罐，需要使用阻垢剂，目的是避免差异化杂质产生反应形成结垢，这样才能充分提升废水处理设备的运行效率。

结束语 ：立足新时期，在采油生产中，废水量较大，一旦对其合理充分利用，能够实现成本的大幅降低。在现代环保生产的理念下，实现采用废水的回收利用非常重要。因此，要重视落实采油废水回注技术，达到对采油废水的有效处理，提升废水利用效率，原油回收率得到提高。鉴于废水回收技术发展滞后，技术缺乏成熟性，因此，要重视对其进行深入研究，从多角度分析探讨，积极引进高效与先进的处理工艺，实现规模化操作，在控制成本的基础上，实现高效与科学处理，这对我国油田的采油污水高效处理有极大的促进作用，促使采油废水达到回注地层的水质要求，从而实现了采油废水的有效利用，保证油田开采工作的顺利进行。

参考文献 ：

[1]谈改生.油田采油废水回注概述[J].石化技术,2017,24(09):211.

[2]车鹏,张丽,姜波.油田采油废水回注技术分析[J].化工管理,2014(33):78.

[3]刘海波.浅谈采油废水回注处理技术[J].中国高新技术企业,2013(21):107-108.

论文作者:熊飞

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6f13a59ee525069c8a5aafc0.html