# 单悬臂标志结构受力分析论文_高娟

济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司

摘要：单悬臂标志构件立柱及横梁尺寸均采用等截面无缝钢管，对标志结构最大板面尺寸进行验算。板面的风荷载、自重简化为等效集中线荷载作用于杆件上。结构计算利用midas civil软件计算。

关键词：标志标牌；交通杆件

1 引言

本文通过对单悬臂标志构件杆件强度、变形及基础基底应力、抗倾覆、滑动稳定性进行验算，确保交通杆件结构安全。

2 工程概况

横梁悬臂长4600mm，直径146mm，壁厚8mm；立柱高5700m，直径194mm，壁厚10mm；标志牌长2300mm，高1000mm。

图1 单悬臂标志构件计算简图

3 荷载计算

3.1永久荷载

（1）标志板重量计算

Gb= 243.43（N）

（2）横梁重量计算

GH=1227.29（N）

（3）立柱重量计算

Gp=2534.61（N）

（4）上部结构总重量计算

永久荷载标准值G=Gb+GH+Gp=4405.87（N）（考虑连接构件，取1.1倍主要构件重）。

永久结构对结构不利时，分项系数γG取1.2，不利时取1.0。

G= γG（Gb+GH+Gp）= 5287.04（N）

3.2风荷载

综合考虑公路桥梁抗风设计规范，采用100年重现期10min平均年最大风速为基本风速。

查表得，合肥地区基本风速为：27.9m/s（不小于22m/s）。

（1）标志板所受风荷载传至梁时线性集度qwb=（1/2*ρ*C*V2）*h=583.81（N/m）

（2）横梁所受迎风面风荷载线性集度

qwh=（1/2*ρ*C*V2）*WH= 56.82（N/m）

（3）立柱所受迎风面风荷载线性集度

qwp=（1/2*ρ*C*V2）*WP=75.51（N/m）

3.3荷载组合系数

γ0-结构重要性系数1.0

γG-恒荷载分项系数1.2

γQ-可变荷载分项系数1.4

4 强度验算

4.1 横梁强度验算

（1）最大正应力验算

σmax=M/（γx*Wnx）= 59.13 MPa <[σd]=215.00（MPa），满足要求。

（圆环截面塑性发展系数γx，γx取1.15）

（2）剪应力验算

τw=2*Q/A=1.41 MPa<[τd]=125.00（MPa），满足要求。

（3）危险点应力验算

σ4=（σ2max+3τ2tmax）1/2=59.18（MPa）<[σ]=215.00（MPa），满足要求。

4.2立柱强度验算

（1）最大正应力验算

立柱根部最大正应力为：

σmax=N/A+M/（γ*Wp）= 50.94（MPa）<[σd]

=215.00（MPa），满足要求。

（2）整体稳定性验算

悬臂构件的长度系数取2

回转半径i=（Ipx/A）2= 0.07（m）

顺风轴方向长细比λ= 174.98

欧拉临界力Nex=π2EA/λ2= 383.84（KN）

悬臂构件等效弯矩系数βm=1.0，对闭口截面整体稳定性系数φb=1.0

N/（φA）+βmM/（γ*Wp（1-0.8N/NEx））= 53.23（MPa）<[f]=215.00（MPa），满足要求。

（3）最大剪应力验算

立柱根部由风荷载引起的最大剪应力为：

τw=2*Q/A= 1.30 MPa

立柱根部由扭矩引起的剪应力为：

τs=Mt/（2A0*tw）= 9.79 MPa

因此τ=τw+τs= 11.09 MPa <[τd]=125.00（MPa），满足要求。

（4）危险点应力验算

最大正应力处，由扭矩产生的剪应力亦为最大，即根据第四强度理论σ4=（σmax2+τs2）1/2 = 52.13 <[f]=215.00（MPa），满足要求。

5 变形验算

变形计算采用标准组合下，各分项系数均为1，计算结果如下图

图2 合成位移结果（mm）

横梁水平相对位移25.5mm，最大合成位移为35mm，立柱顶部最大位移10.1mm。

横梁位移：f/l= 0.0055 <1/75=0.01333，满足要求。

横梁总位移：f/h'= 0.0054 <1/50=0.02，满足要求。

立柱位移：f/h= 0.0018 <1/75=0.0133，满足要求。

6 基础验算

（1）基础尺寸

基础x向长度LF=1600mm，基础y向宽度WF=1000mm，基础高度HF=1200mm，基底容许应力160KPa

（2）基底所受外荷载

竖向荷载：N =74.41 KN

水平荷载：H = 2.51 KN

弯矩：Mx =3.08KN·m

弯矩：My =14.30KN·m

（3）基底应力的最大值为：

σmax = N/A+Mx/Wx+My/Wy =74.70KPa<[σf]= 160.00，满足要求

基底应力的最小值为：

σmin = N/A-M/W-My/Wy = 2.81 KPa﹥0，经复核满足要求。

（4）基础抗倾覆稳定性验算（自重系数取1.0）

x向弯矩：K0 = Wf/（2*e）=12.09 > 1.10，满足要求。

y向弯矩：K0 = Lf/（2*e）= 3.47 > 1.10，满足要求。

（5）基础滑动稳定性验算（自重系数取1.0）

Kc = μ*N/F =6.18 > 1.20，满足要求。

式中：μ-基底摩擦系数0.25。

7 结语

本文通过对单悬臂标志构件杆件强度、变形及基础基底应力、抗倾覆、滑动稳定性进行验算满足规范要求，本文计算过程对同类型结构计算具有参考意义。

参考文献：

【1】 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）[S].北京：人民交通出版社.2015

【2】钢结构设计标准（GB 50017-2017）[S].北京：中国建筑工业出版社.2018

论文作者:高娟

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6f1ac178b9717f388e271e77.html