# 房屋建筑土木工程施工中的注浆技术分析论文_贾蕊,李宏

马鞍山钢铁建设集团有限公司 安徽省 243000

摘要：目前，随之我国社会经济的发展，建筑行业中的土木工程行业发展速度也极快。现代化的建筑工程中经常出现裂缝现象，这不仅对建筑的质量造成影响，还增加了工程的复杂程度，为了保证建筑施工的质量和施工进度，将注浆技术应用在现代化房屋建筑土木工程施工中，以此来提高建筑工程的质量。本文就对房屋建筑土木工程施工中的注浆技术进行深探讨。

关键词：房屋建筑；土木工程；施工；注浆技术

注浆技术是便捷有效的一种施工技术，它可以在较大程度上增强房屋建筑土木工程中的施工质量。然而，传统的注浆技术存在着诸多缺陷，易于导致多种问题，随着新技术新设备的不断发展和丰富，注浆技术得到了更新和完善，可以采取高分子化合物材料与计算机自动化操作，在很大程度上增强了注浆技术的水平。新型注浆技术提升了建筑物施工质量和土木工程的稳定性，稳步降低建筑工程中的诸多安全隐患。

1、注浆技术简介

1.1注浆技术的概念

注浆技术是一种填补裂缝、加固岩层的技术，具体来说，即是指的利用压送装备将提前准备好的浆液压送到地层、裂缝等中，然后利用浆液的流动、凝结、固化等来实现填补裂缝、加固岩层的目的。

1.2注浆技术的优点

注浆技术在我国的建筑领域中得到十分广泛的应用，是因为其具有四项显著的优点：①工艺简单：注浆技术本身操作非常简单，且能够在不同部位中进行应用，也可以根据场景的变换而灵活更换施工材料和设备，以满足不同场景下的施工需要；②效果明显：注浆技术的主要作用是填补裂缝和加固岩层，从而避免渗漏问题的发生，而在实践中发生，该技术的填补和加固效果十分明显，能够起到长久的稳定效果；③综合性能好：注浆技术是利用压送装备来进行注入，再利用液压和固体材料作为粘接剂，其粘结性能较好，且不会破坏内部结构，能够有效延长建筑结构的寿命；④环保效果好：在利用注浆技术进行施工的过程中不会产生大量的施工废料，且施工本身噪音小，所以是一种绿色施工技术，具有良好的环保效果。

2、房屋建筑土木工程施工中注浆技术的类型

2.1静压注浆法

静压注浆主要利用注浆管进行注入，此法操作的浆液较均匀的分布在不同的地层和裂缝中。融合了液压技术、气压原理和电化学技术等几项基本原来。浆液在注入过程中能够充分的赶走混入其中的水分和空气，更好地填充、挤压空余的位置，然后与深处部位附近的松散土质或裂隙凝固成一个整体，这样就能够有效地填补地质的裂缝、加固地质岩层。静压注浆法主要应用在铺设地基中，一些较软的房屋建设施工中，为了稳固房屋的地基多会采用此法。静压注浆过程中的浆液压力及比重相对较大，这样能够确保浆液能自然地填充和延伸到每一寸薄弱的土地，整体凝固形成一个固体，凝固之后的浆液能够更好地承担房屋骨架对地面的压力，这样能更好地确保地基的承载能力、降低沉降风险、减少裂缝的发生率，这样就能够减少发生地质的渗漏问题。

2.2复合注浆法

复合注浆法就是两种逐渐方式和结合，第一种是静压逐渐法，第二种是高压喷浆注浆法，两者的结合，可以充分发挥出两种注浆方法的优势，加固的效果更为理想。具体而言，在土木工程的加固施工过程中，可以先通过高压喷射注浆法喷射泥浆，利用泥浆的凝结体，实现加固的目的，然后，再使用静压注浆法，促使泥浆在凝结体的周围扩散分布，对没有形成凝结体的地方进行查缺补漏，两种方法的结合使用，发挥了“1+1＞2”的作用，是优势的叠加，劣势的互补，所起到的加固效果更加理想。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3高压喷射注浆法

高压喷射注浆法是在化学注浆法的基础上，结合高压水射流切割技术而发展起来的注浆技术。在施工过程中，先要用钻机在事先确定的部位钻孔，然后将高压注浆设备的注浆管插到预定的土层位置，然后加压喷射使得浆液形成20MaP以上的高压射流，冲击破坏原有的土体结构。其加固的原理则是因为在高压喷射破坏下，大部分的土粒被冲散之后在重力、离心力的作用下，可以与浆液快速混合搅拌，并按照一定的浆土比例快速地重新排列，等到这样的混合浆土结构凝固之后，就形成了更加稳固的结构，有效起到加固的作用。高压喷射注浆法由于要破坏土体，一般应用在地面较软的地基加固中，能够有效提高地基的支撑能力，并且不仅可以在房屋建筑修建前使用，即使在修建过程中也可以用这种方式进行加固，不会破坏上层建筑结构，还可以通过调整压力值、旋喷速度、提升速度、喷射方向等条件来控制凝结体的具体大小和形状，应用非常灵活。

3、注浆技术在房屋建筑土木工程施工中的具体应用

3.1运用于土木结构部位中

注浆技术被运用于建筑工程中，不但是为了强化较为松软的地基施工，而且能够运用在建筑工程的绝大多数土木结构中。在实际应用注浆技术的过程中，可以依据针对性的施工规范，切实遵照相关规定开展操作和施工，第一是依据规定，在需加固的相关建筑组织结构中钻设所需孔洞，在洞口处采取措施严密的相关封堵措施，预防泥浆从中流出。第二是把握好泥浆本身的干湿变化，要控制泥浆中的混凝土和水之间的比例，水分应该适量，不能过少，也不得过多，水分过多或者缺失，都可能会导致泥浆加固效果下降。

3.2运用在墙体施工中

墙体施工中应用注浆技术的主要目的是强化其抗负载能力，提升整体性，避免墙体裂缝的出现。应用注浆技术时，应结合实际情况，根据房屋受力情况、墙体受力情况判断受力点，如果墙体已经出现裂缝则直接对裂缝处进行钻孔处理，将调配好的浆料通过软管注入孔洞中。浆料需要提前制备，在保证流动性的同时确保其粘接力，可以采用小型电动机作为动力源。如果裂缝出现在门框、窗框与墙体衔接处，应现在框顶部和周边注浆，之后在框底部注浆，并应用复合材料避免浆体流出，出于降低水泥干缩影响的考虑，也可采用环氧封闭漆行喷涂处理。

3.3运用在地面渗漏

房屋内部发生渗漏也是常见的问题之一，渗漏部位主要有厨房、卫生间及地下室。在卫生间与厨房内有许多供排水管线，由于管道破裂等原因而产生地面渗漏。在进行修复时，工作人员首先应该核查供排水管线的漏水位置，并对其进行更换，之后在进行地面渗漏的补救。在修补时，应该从砖墙的缝隙处挖开注浆的入口，并确定内部裂缝情况，选择合适的注浆材料。渗漏修补常用的注浆材料主要是水泥与水玻璃的混合液，这种混合液浆体的细密性好、强度高、修补效果明显，能够有效防止液体渗漏。地下室渗漏一般不容易发现，因此，渗漏后需要及时对积水进行清理并转移存储物品。在对地下室的结构体进行渗漏补救时主要使用高压灌浆的方式，这种注浆修补的强度大，能够有效改善地下室渗漏的现象。在修补完成后的48h内如果还存在渗水点，应该继续进行补浆处理，并做好监测工作，一般在7d后浆体能够完全干燥，若不再渗漏则说明修补到位。

4、总结

我国的快速发展与人类与日俱增的生活需求也带动了建筑产业的发展，提高了建筑行业的施工水平。注浆技术作为一种建筑施工建设中一种必不可少的工艺，已经广泛应用于我国大部分地区的建筑，解决房屋普遍存在的渗漏问题。注浆技术应该顺应时代潮流，与时俱进，不断创新，革新处更加实用，更加牢固，更加环保的工艺技术，为我国的建筑土木工程建设的发展鉴定良好的基础。

参考文献：

[1]刘志刚.房屋建筑土木工程施工中的注浆技术分析[J].科学技术创新，2018（28）：110-111

[2]韩雅君，崔连福.房屋建筑土木工程施工中的注浆技术分析[J].科技风，2018（24）：112.

[3]相同军.浅谈房屋建筑土木工程施工中的注浆技术[J].建材与装饰，2018（32）：44.

论文作者:贾蕊,李宏

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6f1b54e35862140ee7e4aef6.html