# 浅析建筑给排水设计中的节能措施论文_孙书玲

摘要：建筑给排水工程作为建筑工程中的重要组成部分，其施工质量将直接影响着日后建筑物使用的效用性。然而建筑给排水的施工设计将直接关系着其施工质量。但是在能源消耗日益严重的现在，加强对建筑给排水设计的节能措施就显得十分重要。本文主要对建筑给排水设计中的节能措施进行简要的分析探讨。

关键词：建筑工程；给排水施工；节能措施

前言：本文主要从建筑给排水节能设计的意义出发，对加强建筑给排水设计的节能措施进行简要的分析探讨，希望对相关从业者有所帮助。

一、建筑给排水节能设计措施

1、充分利用市政管网的水压

城市给水管网的余压，市政给水管网压力一般在0.2-0.4MPa之间可以满足建筑低层的用水压力，应充分利用这部分水头。有的工程因为修建贮水池，而放弃使用市政管网的可资用压力，这是能源的浪费不可取。

2、管材的选用

（1）常用建筑给水管材主要是金属管、塑料管和复合管等。传统的管道系统多采用金属管材，二次污染的问题长期未得到解决，使终端的饮用水质量难以保障。由于金属管材易生锈、易腐蚀、易渗漏、易结垢，可以说是金属管的四大致命弱点。一旦镀锌钢管里的铁与空气中或水中氧气发生化学反应，管道里外都会生锈，并滋生各种微生物，污染管道中的自来水。近十多年来，国外一些发达国家已先后立法或建立行业规章禁止使用镀锌钢管作为饮水输送管，并提出全面使用以塑料管为主体的不生锈、无腐蚀、无渗漏、无结垢的优质绿色管材，从根本上解决自来水管道系统中的二次污染问题。

（2）建筑内部排水管道常用的管材为塑料管和柔性接口的排水铸铁管两大类。UPVC管比铸铁管外表美观，价格便宜，但噪音问题在一定程度上影响了在较高环境要求建筑上的推广使用。如果只从建筑物的使用功能方面考虑，UPVC排水管是首选管材。而在高层及超高层建筑中应首先考虑采用柔性接口排水铸铁管。

3、卫生器具的耗水

当给水配件前水压过大，卫生器具不能按给水额定流量出流，就会出现超压出流现象，造成水量浪费。因其在使用过程中流失，不易被人们察觉和认识，而这种不宜察觉的水量浪费，因其未产生使用效益，为无效用水量，这部分水量在使用过程中白白流失。在我国现有建筑中，给水系统的超压出流现象是普遍存在而且是比较严重的，其浪费的水量不容忽视。高层建筑生活给水系统应竖向分区，各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa，特殊情况下不宜大于0.55MPa。而卫生器具的最佳使用水压宜为0.20-0.30MPa，也就是说大部分卫生器具都处于超压出流状态。超压出流的后果是卫生器具的实际出水流量是额定流量的3-4倍，因而造成水量的浪费。有效措施是控制给水系统配水点的出水压力，在配水点前安装节流孔板、减压阀等减压措施。建议高层分区给水系统最低卫生器具配水点处静水压大于0.15MPa时，采取减压措施。

（1）选择节水的卫生器具。最近几年，大便器冲洗水箱容积从过去的12-26L减至6-9L节水型的水箱，最小的4.5L的水箱已有在国外使用。我国目前推广应用6L坐便器系统的条件已经具备。

器具接头处也是锈蚀的“重灾区”，随着时间的推移，会不同程度地出现漏水渗水现象，但如果采用新型管材如铝塑复合管、钢塑复合管、PP～R管、PE管、PVC—U管不锈钢管、铜管等，就能够很大程度上杜绝漏水渗水等浪费问题。

（2）新型节水龙头的应用

新型节水龙头代替传统的老式螺旋式水龙头，手压、脚踏、肘动式水龙头，停水自动关闭水龙头和节流水龙头等，这些节水型水龙头都有较好的节水效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、充分利用太阳能

太阳能是一种家喻户晓的环保能源，同时也是取之不尽以及用之不竭的十分清洁的能源，是建筑实施给排水节能措施最好的途径之一。太阳能热水器的成本低，结构简单，并同时具有耐冷热、抗冻和耐压等特点，因此采用落水法汲取热水，适合在家庭进行汲水使用。

5、噪音问题

给排水系统往往会带来噪音，噪音超过40dB时，人就会感觉不舒服。

（1）控制给水流速。不同的管径对应不同的流速:DN15-DN20，水流速不应大于1.0m/s，水流速不应大于1.2m/s，水流速越大，产生的噪音越大，设计人员应根据规范要求，合理确定管径，选择合理流速，以降低给水噪音。给水管道固定时，管卡与管道之间宜装设5 ~8mm厚的橡胶绝缘垫或采用弹性支吊架。按规定设置管道支架，特别是采用塑料给水管时，要缩小支架间距。水平管支架间距的缩小可减小管道振动时产生的噪声。

（2）控制给水管网的压力。高层建筑给水系统应采取竖向分区供水，一般按下列要求分区：住宅、旅馆其最低卫生器具的静水压宜为0.3-0.35MPa;办公楼、教学楼、商业楼宜为0.35-0.45MPa。水压大于0.35MPa的进户管，宜设减压或调压设施，如在管路中设置减压阀、减压孔板，还可在水平支管上设置小型水锤消除器。

6、屋顶水箱

城市给水管网提供的压力有限，我国由于人多地少，为利用有限的土地资源，楼层都建得很高，建筑给水系统有很多情况下不得不设水池。水池中水质污染主要来源于两个方面：水池或水箱本身和水在水池或水箱中停留时间过长。由于钢筋混凝土水池、水箱由于表面粗糙，极易滋生青苔、微生物、细菌;钢板水箱则易锈蚀，使水质下降。建议采用不锈钢、搪瓷钢板或达到卫生要求的玻璃钢水箱代替传统钢板水箱，采用钢筋混凝土水池时宜加内衬。除尽量单设生活水池外，应在水池中补充加氯或采取其他消毒方法。 7、建筑中水的利用

人们日常生活用水只有约40%直接与身体接触，例如：饮用、烹饪、洗涤等，这部分用水必须达到生活饮用水标准，除此以外的其他用水，则无需达到如此高的水质标准，水因处理费用比生活饮用水低廉，就近输送节约管线，成为节约用水的新思路。在建筑单体中采用粪便污水、厨房废水与其他生活废水分流，粪便污水、厨房废水直接进人市政管网，其他优质排水如盟洗废水、淋浴废水、洗衣废水收集起来作为中水的水源，因此中水的利用是建筑节水节能新的切实有效的途径。在设计过程中应综合技术、管理、投资等多方面因素来选择新的优良的中水处理工艺。

8、屋顶雨水的收集利用

雨水由于受气候条件影响较大，多年来未受足够的重视，人们把更多的注意力放在解决雨水排放问题上，使之白白的流失。雨水的利用可分为直接利用和作为中水的补充水源。建筑楼顶设置有专门用于收集雨水的蓄水池，直接或者稍加处理用于冲洗厕所，由于我国居民的主要居住方式是大规模公寓式建筑，因此单靠屋面收集雨水远远不够。在住宅小区、学校、工厂应发展雨水积蓄工程。在降雨充沛的城市，应采用排水分流制，以便于收集使用雨水。

结束语：

节能作为现今及未来社会生活中一个永恒的主题，建筑给排水的节能设计贯穿于整个整个设计过程中的各细节，建筑给排水的绝大多数材料、新设备、新工艺都与节能密切相关。在其设计中必须最大可能的将节能措施应用其中，以进一步确保节能环保理念的有效落实。

参考文献：

[1]李柯；张立娜；建筑给排水设计中节水节能措施的探讨[J]；建筑技术；2009（10）

[2]孙春俏；住宅给排水设计中节能和节水技术的应用[J]；工程科技；2011（10）

[3]林国瑜；建筑给排水系统中节水节能设计浅析[J]；设计，2009（34）

论文作者:孙书玲

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期

论文发表时间:2015/10/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6f296044521d619edfd209fb.html