# 浅谈PLC可编程控制器在低压配电系统的应用论文_张国合

（天津德通电气股份有限公司 天津市 300385）

摘要：运用PLC可编程控制控制，具有可靠性强、安全性好、准确性高等优点，大量减少传统的继电器的之间硬线连接，从而提高了工作效率，是一种有效而又实用的自动控制系统。本文对PLC可编程控制器在低压配电系统的应用进行探讨。

关键词：PLC可编程控制器；低压配电；应用

一、 400V低压配电系统最常用的一次供电方案

图1是400V低压配电系统最常用的一次供电系统，是由两台变压器、两台进线框架断路器、一台联络框架断路器、两段汇流母线、两台无功补偿柜和若干个馈电回路组成。其供电方案是由两台变压器分别向1#进线断路器和2#进线断路器供电，经过断路器控制后将各自的电源送到I段汇流母线和II段汇流母线，各馈电回路可经各自的汇流母线接受电源后再经断路器向负载供电，在两段汇流母线段各设有一组电容无功补偿柜可对电网进行无功补偿。正常供电方案：由图1可见，两台变压器分别向两段汇流母线供电，实行分列运行。当其中一段电源出现异常（如：缺相、欠压或失压）时，将由人工控制或自动控制将电源异常进线断路器断开，之后合上联络断路器，由另一段母线对其进行供电，实行一台变压器对两段母线供电，从而保证供电可靠性。一直到异常电源恢复正常时才能恢复两段母线分列运行，即每台变压器带各自母线段负荷供电。

图1 400V低压配电系统最常用的一次供电系统

二、采用传统继电器控制的缺点

传统控制方案是采用普通继电器进行连锁控制，连锁触点多、接线点多、易出错，故障率非常高，尤其受设备的使用环境影响更大，具体见图2、图3、图4。由图可见，其控制原理需要很多中间继电器、时间继电器，实现的功能有限，如果当其中一个继电器故障，将可能会影响到整个供电系统的正常运行，供电质量就会受到很大的威胁，甚至导致整个系统崩溃，其后果不堪设想，可靠性令人担忧。

三、采用PLC可编程控制器优化控制的优点

采用PLC可编程控制器控制简化了大量的中间继电器和时间继电器，布线也简化了很多，也节省大量制作时间，分立元器件少、易检修、可靠性强、安全性好、准确性高等优点。

图2 1#进线柜原理图

图3 2#进线柜原理图

图4 联络柜原理图

四、采用PLC可编程控制器控制的效果

PLC可编程控制器的运用具有可靠性强、安全性好、准确性高等优点，从而提高了工作效率与社会经济效益，是一种经济又实用的自动控制方案。投入运行数年以来，设备运行稳定，更能满足无人值班的综合自动化控制的要求，得到很多用户和各界人士的好评。

结束语

只要在日常生活、生产中，勤发现、勤思考、勤动手，认真对待出现的问题，勤于思考、慎重分析，将不断优化控制方案和解决所遇到的问题，这样不仅对于企业来说可以节省很多的投资费用以及因设备故障所造成的经济损失，而且对于自身素质和实际能力及水平都会有相应的提高。

参考文献

［1］张萍萍.基于PLC的气动机械手控制系统设计［D］.成都：电子科技大学，2013.

［2］令荣.基于PLC和触摸屏的开放式立体车库控制系统设计［D］.兰州：兰州交通大学，2014.

论文作者:张国合

论文发表刊物:《电力设备》2018年第31期

论文发表时间:2019/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6f447f9adad985c99a49b91d.html