# 地下水对岩土工程的危害概述及对策研究论文_鄂飞 翟旨义 刘洋

（辽宁工程技术大学土木工程学院 123000）

摘要：随着岩土工程的不断发展，人们对其认识也越来越深刻，通常情况下，有很多因素影响了岩土工程建设，其中对岩土工程的影响最大的就是地下水，尤其是地下水水位变化和水力作用的影响。因此，考察地下水位的变化是岩土工程施工前必不可少的一部分，这在一定程度上影响了岩土工程的稳定和安全。在开始施工工作之前，施工人员若不重视勘察施工现场的水文条件，那就会为工程建设埋下潜在的安全隐患，影响岩土工程的质量，加大后期工程返修的概率。笔者在本文将分析地下水对岩土工程的影响，进而提出关于如何解决危害问题的具体措施，进一步确保岩土工程的质量和安全。

关键词：地下水；岩土工程；危害概述；对策研究

引言：

地下水指的就是深埋在岩石缝隙中的物质，通常以固体、液体、气体三种形式展现出来，地下水与岩土息息相关，他们互相影响又相互依赖，它不仅能够影响岩土体的工程特性，而且能够影响建筑物地基的稳定性和持久性。由于地下水存在的形式不同，在勘察地下水时，工作人员无法根据原有的规律来确定地下水的储存量，进而无法控制地下水是否外溢的现象，如果不能及时解决发生的问题，那地下水带来的危害会无限扩大，因此，首先要从地下水对岩土工程的具体危害出发，分析探索解决问题的具体措施。

一、地下水对岩土工程的危害及影响的概述

1、地下水位变化给岩土工程带来的影响和危害

当地下水位产生一定的变化时，岩土工程建设就会受到影响。首先，地下水位的上升会影响岩土工程，通常情况下，由于工地的施工、工业废水和生活污水的不恰当排放，会造成地下水位上升的现象，进而影响岩土工程的建设和质量。地下水水位上升则会在很大程度上影响到区域内的土壤，加快腐蚀岩土及建筑物的速度，同时也会软化比较特殊的岩土结构的强度。地下水位一旦上升，流砂、管涌等问题就会产生，从而导致建筑物的基础出现上浮的现象，建筑物的稳定性遭到破坏，进而降低建筑物的抗剪强度。

另外，地下水位下降对岩土工程带来影响，在日常生活中，人们对水的需求量越来越大，这时就会采用抽取地下水的方式，而且大量的采矿活动等都会造成地下水位下降，一旦地下水位下降，就会引起地裂、地表塌陷等严重的地质灾害发生，甚至对人们的生命安全造成威胁。随着社会的快速进步，人们的用水量与日俱增，地下水源逐渐枯竭，严重影响了地下水的质量，破坏了人们的居住环境，同时也给身体健康带来威胁。

最后，地下水位变化频繁也会在一定程度上影响岩土工程的建设及其质量，会造成地裂、地表塌陷等现象的发生，对建筑物带来严重的破坏。地下水位频繁变化会导致地下水中的胶结物质流失，从而使土壤孔隙变得更大，变得更松软，增加土壤的压缩性，从而给施工人员选择和处理岩土工程的基础带来困难。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、地下水水力作用带给岩土工程的危害

从不同的施工现场来看，地下水水力作用在很大程度上能够影响岩土工程的建设和质量，岩土工程的建设能够改造地下结构，在一定程度上可以影响管道内的水流速度和水流的方向，一旦地下水位突然发生变化，就会影响其中的平衡性，从而导致出现地裂的情况。地下水能够在特别短的时间内完成分化工作，并堆积底部的流砂，进而造成岩土坍塌。由于人们在日常生活和工作中对水的需求和采矿工程越来越多，再加上处理污水的方式不当，会造成地下水下降，从而导致河岸两旁的岩土分化，严重影响岩土工程的结构导致工程的基线模糊。另外，若地下水继续蔓延，并淹没地下洞室，就会导致周边的建筑物受到严重损坏，破坏地基的稳定性，甚至威胁到人们的生命安全。

二、解决地下水对岩土工程的危害的方法

1、在开始施工工作之前，施工人员要提前做好对施工现场区域内的水文地质情况的勘察工作，然后重新制定并配置工程中所需要的岩土材料。例如，工作人员可以根据实际情况合理的设定水管的位置，将岩土和线路进行交叉，然后将其横向固定，从而增加水管的利用效率，充分发挥水管的优势。另外，工作人员可以适当的在颗粒性较大的流砂当中融入一些细沙和粉土等物质，并充分的搅动，进而确保这三种物质能够充分的融合。由于工作人员无法很好的控制地下水量，施工人员可以在处理部分水体时借用管涌的方式，使它们能够排放出去，进而可以协调地下水量，降低土壤中粘性，从而减少地下水对岩土工程的影响，进一步提高地下水的利用率。施工人员可以采用科学的方式去分流砂和粉砂，并排除部分颗粒较大的物质，从而提高岩土工程的承载能力。

2、在实际的施工过程中，施工人员在观察地下水位变化的同时也要重视地下水水力的作用。首先，施工人员在工作时可以采用井点降水的方法，以建筑基坑作用控制中心，然后合理的选择四周的定点埋设滤水井，同时要注意设置警戒线，最后再根据实际的施工情况进行设定岩土工程的内部结构。施工人员若发现地下水未达到施工标注，那就说明有部分地下水未被完全抽取初来，这时就需要施工人员对此基坑坑底和水体浮动的位置进行合理的抽放地下水。另外，岩土层的结构和性质等都会随着地下水循环的发展产生变化，动向水压的整体方向能够根据土体自重力发生变化，当地下水水力和土体自重力在基地土层产生碰撞时，基底的密度就会有所提升。这时，施工人员就要根据系统的不同，制定不同的实施方法。最后，施工人员可以通过对地下水的勘察，在地下水渗透力较强的部分进行柱桩，不断的击打进而对其进行加固，进而增加建筑物的稳定性和安全性。

三、结束语

综上所述，为了能够确保岩土工程的安全性和建设的质量，工作人员首先要分析地下水位变化对岩土工程是否有危害及危害程度，同时也要考虑地下水及作用对岩土工程的影响，然后再根据施工现场的实际情况和项目工程的实际要求，制定详细的解决方案，从而避免岩土出现坍塌的现象，推动岩土工程的长久发展。

参考文献

[1]孟玉山,赵大威,陈亮.地下水对基坑工程的危害及治理措施[J].青海交通科技,2018,(04):39-41.

[2]周瑞国.岩土工程勘察中地下水问题探讨[J].城市建设理论研究(电子版),2016,(29):71-72.

[3]申龙.浅析地下水对岩土工程的影响及防治[J].低碳世界,2016,(20):103-104.

[4]黄立生.谈谈如何消除地下水对岩土工程的危害[J].企业技术开发,2014,(01):45-46.

作者简介：鄂飞（1998.3—），男，辽宁工程技术大学，本科生，辽宁省丹东市；

翟旨义（1999.4—），男，本科生，辽宁省抚顺市人；

刘洋（2000.10—），山东省威海市人，男，本科生。

论文作者:鄂飞 翟旨义 刘洋

论文发表刊物:《新材料.新装饰》2019年1月下

论文发表时间:2019/7/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6f4af394291229cce41f0321.html