# 浅议建筑工程结构加固工程论文_李悦1,王胜娟2

1 身份证号码：13010319840401xxxx；2 身份证号码；13302219790604xxxx

摘要：对工程进行加固的主要目的就是通过加固的方法，对工程达到补强、修复、提高使用能力和增强承载力的目的。所以，在进行加固方案选择时应注意提高工程质量，以工程达到优质量为根本目标，可以对不同工程进行施工方法和质量的评定。

关键词：建筑工程；结构加固；方法

目前我国已有建筑物加固的方法很多，如增大截面法、预应力加固法、改变结构受力体系加固法、外包钢筋加固法，分别适用于不同的情况。加固方法的具体选择，应根据可靠性鉴定结果、结构功能降低情况及其他加固后建筑的功能要求，按加固效果可靠，施工方便、经济合理等原则，综合分析确定。

1 建筑结构加固改造的意义

在建筑结构工程的发展进行分析，当工程建筑施工达到一定阶段之后，作为主要的建设方式，工程结构的维修得到有效运用。在我国的建筑工程结构中，由于历史及发展方式的特殊性，在多数方面要求对既有建筑物实施加固及维修改造。而鉴定作为建筑物加固及维修改造的前提得到使用，随后结合鉴定结果对有效的加固处理措施进行确定。现阶段，我国发展生产中，生产力重心的提升已逐渐从新建工业企业向已有企业的技术改造转移，促使更大的投资效益得到获取。另外，我国也急需对民用建筑的改造进行加大。

2 建筑工程加固改造的原因

由于我国社会、经济及科技速度的快速发展，较多建筑物都需通过改造进行用途变更、业主改变以及工业建筑的更新改造。还包括建筑中存在的质量问题或使用环境的逐渐恶化等原因，都需运用加固技术对建筑物进行改造处理。

2.1 勘察造成的缺陷

结构中存在的缺陷主要在地质勘察过程中无法对地基土及地下水的真实状况进行反映的表现。例如：较稀的勘察布点、钻孔深度不足等因素，导致建筑施工过程中以及竣工之后出现地基沉降的现象产生。

2.2 设计过程中产生的缺陷

设计人员在对建筑物进行设计的过程中，虽然对建筑结构安全及使用的各种各样的因素进行考虑，但在实际应用过程中，实际上每个结构都有自身独特的特性存在，无法完全通过设计过程中运用的数学模型进行描述。在实际使用的过程中通常会和原有的设计构思出现不符。尽管建筑工程也有了较大程度的发展及进步，但结构仍有自身不足导致各类缺陷出现。另外，我国建筑物结构设计中存在较低的冗余度，导致使用的安全性造成影响。

2.3 施工过程中存在的缺陷

结构的自身缺陷还通过施工中表现出来。导致该类隐患产生的原因都许多，施工队伍存在较低素质是引起人们广泛关注的关键，导致建筑物出现质量降低的现象出现。随着建筑队伍发展速度的逐渐加快，特别是对于农村建筑队伍，存在建筑队伍管理和技术都相对降低。在管理方面，出现违纪及混乱的现象，都会对建筑物的正常使用造成影响。

3 建筑物结构加固技术

3.1 混凝土结构加固

通常直接加固的方法是对混凝土进行加固，在梁、柱、板、墙及一般构造物的混凝土结构中得到使用，在加固后不会对建筑物的净空造成影响。但在实际施工过程中存在较长的湿作业缺点。在高压区混凝土较低强度或存在梁、柱受到严重缺陷等混凝土承重构件的加固中得到适用。

3.1.1 钢板粘贴加固

该加固方法存在施工速度快、不存在湿作业或仅在抹灰工序中出现湿作业的情况，存在较小的生产及生活影响。在加固后，不会影响原有结构的外观及净空。在较大程度上胶粘工艺及操作水平对加固效果造成影响。在正常湿度环境中且对经理作用所承受的受弯或受拉构件的加固中得到适用。

3.1.1 绕丝法

在混凝土结构构件斜截面存在不足的承载力的加固中得到适用。或采用横向约束力对受压构件进行施加的场合。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.1.2 截面加大的加固方法

该方法存在施工工艺简单、较强适应性的特点，且存在成熟的设计及施工经验。子啊梁、板、墙、柱及一般构造物的混凝土加固中得到适用。但存在较长的现场施工湿作业，影响了正常的生产及生活，且在加固之后，减小了建筑物的净空。

3.1.3 粘贴纤维，增强塑料的加固方法

存在良好的抗腐蚀及看潮湿的特点，几乎不会对结构自重造成增加、且耐用以及较低维护费用等特点。但应设置专业的防火处理。在各种受力性质的混凝土结构构件以及一般构筑物中得到适用。

3.1.4 粘结外包型钢的加固方法

也被称之为湿式外包钢加固法，存在可靠的受力、便捷的施工以及较小的现场工作量，但在用钢量方面相对较大，在超过600℃的高温场所中进行施工时不宜进行无防护操作。在使用中不会对原构件截面尺寸进行显著增大的条件下进行适用，但又要求大幅度对其承载能力进行提升的混凝土结构进行加固处理。

3.1.5 锚栓锚固的方法

在混凝土强度等级为C20～C60范围内的混凝土承重结构进行改造及加固中得到适用。在出现严重风化的上述结构及轻质结构中不宜进行使用。

3.1.6 预应力加固法

该方法的运用能够使被加固结构的应力水平得到降低，不仅存在良好的加固效果，而且还能进一步将结构整体的承载力度得到提升。但在加固处理后会在结构外观上对原结构造成影响。通常在大跨度、重型结构的加固以及高应力及高应变条件下的混凝土构件的加固中得到适用。且在处于无防护状况下，禁止在超过600℃的环境中进行使用，也不宜在混凝土存在较大收缩、徐变结构中得到应用。

3.2 砌体结构的加固

3.2.1 钢筋混凝土外加层的加固方法

该加固方法包含在复合截面加固法以内。其优点主要包括：简单的施工工艺、较强的适应性。当砌体加固之后能够进一步提升承载力，具有设计及施工经验成熟的优点。通常在柱、带壁墙的加固中得到适用。但在实际施工过程中存在较长的湿操作时间，影响了生产及生活的正常发展。在加固操作之后，会造成建筑物净空得到一定缩小。

3.2.2 钢筋混凝土外加层的加固方法

包含在复合截面加固法其中，该方法的优点于钢筋混凝土的外加层加固法相类似，但在承载力提升方面相对较低。在砌体墙的加固中得到适用，有事也可在钢筋混凝土外加陈加固带壁柱墙时封闭两侧穿墙箍筋中进行使用。

3.2.3 增设扶壁柱的加固方法

被包含在加大截面加固法之内。该方法的优点也和钢筋混凝土外加层加固方法相类似，但提升承载力被制约，较难对抗震要求所满足，通常在非地震取得到应用。

3.2.4 无粘结外包型钢的加固

也划分为传统加固中的一种，该方法的特点是施工简便、少量湿作业以及较少的现场工作量，具有可靠的受力状况。通常在不允许对原构件进行增大的截面尺寸中得到适用，却要求对截面承载力的砌体柱的加固进行大幅度的提高。该方法的缺点是较高的加固费用存在，且应运用于钢结构类似的防护措施进行使用。

3.2.5 预应力撑杆的加固法

较大程度上对砌体柱的承载能力得到提升，且存在可靠的加固效果。在对高应力及高应变状态的砌体结构进行加固处理中得到适用。该方法的缺点是不宜在超过600℃的温度环境中进行使用。

4 结语

综上述所，人们的生命及财产的安全直接受到建筑结构的安全性的影响，所以，在进行加固改造的过程中必须采用有效的加固措施进行施工。针对各种实践环境条件，采取适当的加固方法，确保建筑结构稳定安全。

参考文献：

[1] 何志吉.谈建筑结构的加固方法与施工[J].中国高新技术企业.2009（06）.

[2] 仝允松.对建筑物加固技术的分析与探讨[J].时代经贸（下旬刊）.2008（08）.

论文作者:李悦1,王胜娟2

论文发表刊物:《基层建设》2019年第18期

论文发表时间:2019/9/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6f55b2d3557cc133a4f9bd8b.html