# 浅析建筑给排水设计以及设计中常见问题论文_张锦

张锦

（上海朗诗规划建筑设计有限公司，上海，200092）

【摘 要】近年来，我国的人均收入一直持续保持稳定的增长，消费能力也有了很大的改善。所以，人们对所居住的建筑环境有了越来越高的要求，而建筑当中的给排水设计是其整体设计中非常重要的组成部分。基于此，本文首先介绍了住宅生活中的给排水设计，分析了建筑给排水设计中常见的问题，并提出了其解决措施。

【关键词】建筑；给排水设计；常见问题

引言

给排水系统对建筑的使用价值和整体水平有着非常重要的影响，尤其是随着经济水平的提高，无论是商业建筑还是民用建筑，对建筑质量和居住使用的适宜性提出了更高的要求。人们对建筑的要求，不仅包括使用面积、地理位置、楼层、楼盘大小等因素，也越来越关注细节问题。其中的给排水系统，作为建筑功能组成不可或缺的部分，其设计的合理与否、科学与否，严重影响着建筑的使用寿命。因此，一定要对给排水系统的实用性加以重视，同时兼顾现代建筑的节能效果以及美观性，成为了现代建筑给排水系统发展的主要趋势。

一、住宅生活给排水设计

住宅建筑室内排水系统是采用废水、污水分流还是合流的形式，需要依照国家的有关规定，并与本地市政排水体制相结合。在我国，以及有很多城市修建了污水处理厂，因此这些城市便不再设置化粪池，小区的废水、污水则直接排入市政污水管道，然而，现如今通过化粪池来处理小区污水依然非常必要，因为化粪池除了具有沉淀的作用之外，还可以厌氧腐化、发酵并分解有机物，以见底市政管道中的污泥沉积量，从而减轻了城市污水处理厂的负担。室内排水系统不论是使用污水、废水合流制还是分流制都有其缺点和优点：采用污、废水合流制，虽然化粪池的容积较大，但是排水管、井较少，对于化粪池内的污水沉淀及处理非常不利；采用污、废水分流制能够减小化粪池的容积，在一定程度上提高建筑物的卫生标准，对于厌氧菌腐化、发酵并分解有机物非常有帮助，能够增强化粪池的污水处理效果，缺点是增加了室外检查井和管道以及室内的排水立管的数量，造价较高。然而，从节能环保的方面来说，一般还是采用污、废水分流制比较好。具体的设计要点如下：

第一，排水体制，废水、污水以及雨水选择最佳的排放出路。

第二，排水系统说明及综合利用。

第三，对污水、废水的排放量进行合理预估，对雨水量和重现期等参数进行合理判定。

第四，废水、污水的具体处理方法。

（一）雨水的回收利用

以雨水收集池和下渗设施相结合，非机动车道、休闲区及轻型车的铺装地面，都采用透水铺装。铺装面层采用新型环保的风积沙透水砖，粘结找平层采用透水性较强的风积沙，使其与面层紧密结合为一体，其下铺设300mm厚级配碎石垫层，在级配碎石垫层内铺设全透型。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆结合区内园林景观设计，每隔30米设计一条1.2x0.9m的渗滤沟，收集周围渗透到级配碎石垫层内的雨水，再通过渗滤沟内的全透型排水软管排入主渗滤沟，然后收集到180m3雨水蓄水池，供小区绿化和浇洒道路。

（二）太阳能在生活热水中的应用

住宅采用集中－分散式中央热水系统(分户水箱系统)，太阳能集热装置在屋顶集中设置，每户在生活阳台设置容积为120L的保温水箱，水箱内置换热器，换热能力为1500W/h，屋顶太阳能集热系统生产热水并作为热媒供给各户的保温水箱进行热交换，热源共享。同时每户自配一台燃气热水器，以便阴雨天太阳能热水系统供热不足时使用。

二、建筑给排水设计过程中经常遇到的问题

（一）给排水管道的间距不合理

大多数建筑物在工程建造的时候，埋在地下的给排水管道的布局都不科学，有的排水管和给水管混杂在一起；有的间距太小，不符合工程规范，一旦管道破裂，那么渗漏的污水极易造成居民供水系统严重污染。按照建筑相关建造标准，建筑物埋在地下的排水管与生活给水管的交叉铺埋时，间距不应少于0.15m，平行间距不应少于0.5m，同时排水管应埋设在给水管之下，防止污水将居民给水污染。

（二）地漏设置不合理

地漏即化粪池、下水管道与室内的连接口，以往的地漏一般依靠地漏自身存水形成天然水封，通过水封隔离室内空间与管道。而现在，大多数建筑给排水设计中，都没有足够的重视实际排水的情况，没有严格按照地漏标明水封深度的要求进行设计。排水的时候，地漏的水封会被管道内正压或者负压或的影响，若水封的深度不够，水封就可能受到破坏，导致室内环境被有害气体污染。同时，大部分企业为了减少建筑成本，通常采用水封为3cm的地漏，这样的水封并不能达到标准水封的深度，很容易导致室内空气污染。此外，地漏需要设置在经常排水的房间，否则地漏的水封就可能由于蒸发而出现干涸，导致室内环境被有害气体污染。

（三）噪音问题

在供水或者排水的时时都有可能会产生噪音，由于高度的问题造成水压不够的情况就会引起管道内部产生噪声。在对给排水系统进行整体设计时，一定要综合考虑墙壁隔音效果、设计距离、管道铺设等，卫生间的排水管道不可以太复杂，尽可能增强墙壁的隔音效果，同时还要与卧室保持适当的距离。

（四）排水节水问题

我国是一个严重缺乏水资源的国家，内陆虽然面积大，然而，比较缺少淡水资源，加之我国在工业化进程中出现的水资源污染，造成我国的人均可用淡水量远低于世界人均水平。基于此，我国在新时期的一项重要任务就是推行资源节约。与建筑供水设计相比，更加重要的就是排水过程中的资源节约。

三、解决措施

在建筑物设计施工中，一定要认真完成建筑给排水设计施工的组织设计，加强给排水设计的力度，并依据国家相关法律进行科学的设计、细致的施工。并在符合国家相关建筑给排水施工方面的法律规定前提下，采取科学、合理的措施，认真做好管道的灌水试验，确保建筑给排水施工的顺利进行。给排水管道所使用的试验方法一定要严格按照有关规定的要求。对于地质条件不好的地方，一定要科学计算地面沉降系数，加强管道壁支撑的强度，确保埋管的安全，并可采取综合防治措施，如采用曲挠橡胶接头、加装减压阀与适当加大管路的管径等措施防止管路的渗漏。所以，当给排水管道穿过楼板的时候，需运用标准的土建支模，必要时可在土建施工时预埋套管，或者添加强化的防水、防渗剂，以便达到最佳的防水效果，从而更好地防止建筑楼板渗水现象。

结束语

在建筑设计和施工的过程中，建筑给排水设计是当中不可缺少的组成部分。随着社会经济的迅速发展，居民生活品质不断提高，居民对建筑给排水的要求也越来越高，然而，在现如今的建筑给排水设计中依然有一些问题存在，不但对建筑物的质量造成影响，同时给居民的日常生活带来不便。要想尽可能地解决这些问题，就需要建筑设计师对于各种建筑材料的特点进行充分了解，以便在设计时合理的选择材料，并选择最优的设计方案，尽可能减少设计中出现的问题，增强建筑给排水的设计质量。

参考文献：

[1]赵梦.浅析建筑给排水设计以及设计中常见问题[J].门窗，2014，10：159.

[2]刘海涛.建筑给排水设计中的常见问题及解决对策探讨[J].科技创新与应用，2014，04：121.

[3]陈新.浅析建筑给排水设计中常见的若干问题[J].中华民居(下旬刊)，2014，03：284.

[4]胡石成.建筑给排水设计中的常见问题与解决措施[J].四川水泥，2014，09：143+149.

[5]牛乐生.浅谈建筑给排水设计中的常见问题与解决措施[J].城市建筑，2012，13：12+15.

论文作者:张锦

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年7月供稿

论文发表时间:2015/11/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6f56528e7be3affecdd00aff.html