# 建筑智能化技术网络技术现状和发展趋势论文_徐浩

天津津湾房产建设有限公司 天津市 300041

摘要：为了顺应科学发展观中可持续发展的核心理念，并且为广大居民营造舒适环保的居住环境，建筑智能化技术网络技术开始在当前的建筑行业得到了广泛的普及和应用。但由于建筑智能化技术网络技术还处于初步的发展阶段，其本身并没有形成科学合理的管理体系，也缺乏完善的评价体系，致使建筑智能化技术网络技术的整体功能效益被大幅削弱。

关键词：建筑；智能化技术；网络技术；发展趋势；分析

引言：智能化建筑理念出现时间并不长，近十几年开始才应用于我国建筑施工中。相比几千年的传统建筑技术，我国对智能化的建筑系统集成在建筑工程中的有效应用还处于摸索阶段。但随着我国改革开放和经济建设的发展，建筑行业发展如火如荼，行业竞争大有愈演愈烈的趋势。在这种竞争背景下，显然传统施工技术已不足以满足需要，利用这一崭新技术的理论研究和实际应用，达成提高质量、降低成本、加快进程等建筑施工中最关键的目标，是建筑行业全体人员的责任。

1.智能建筑的定义

由于智能建筑发展历史较短，涉及的新技术和应用领域较多，人们对智能建筑还没有一个统一的、系统化的定义，国际智能工程学会对智能建筑的定义为:可提供相应的功能以及适应用户对建筑用途、信息技术要求变动额灵活性建筑。建筑物应具有安全、舒适、节能、系统综合等很强的功能，能满足用户实现高效率的需要。我国GB/T 50314 2000智能建筑设计标准中这样定义:智能建筑以建筑为平台，兼备通信、办公、建筑设备自动化，集系统机构、服务、管理及它们之间的最优化组合，向人们提供一个高效、舒适、便利的建筑环境。综上所述，智能建筑是运用系统工程的观点，在传统建筑的构架上，利用计算机技术、网络技术、自动控制技术，经过系统综合开发，对建筑物的结构、需要、服务和管理四个基本要素以及它们之间的内在联系进行优化组合(系统集成)，将楼宇设备自动化系统(BAS)、通信自动化系统(CAS)、办公自动化系统(OAS)与建筑结构有机结合，为人们提供安全、舒适、节能的工作和生活空间。

2.建筑智能化技术网络技术发展趋势

2.1提升建筑环境的安全性

智能化技术网络技术对维护建筑的安全起到了重要作用，而全面提升建筑环境的安全性，则需要将智能化技术网络技术植入消防安全系统和电力系统中。对于消防安全系统来讲，在融合智能化技术网络技术时，要确保火灾报警控制器的设置符合以下规定以构建智能化安防系统：一是目前，火灾报警控制器分为两类，一类是只具有火灾报警功能的控制器(可称为单一性火灾报警控制器)，一类是兼具报警和联动自动消防设备功能的控制器(也成为“联动型火灾报警控制器”)。在为这两种火灾报警控制器植入智能化技术网络技术时，要根据它们的差异来进行相应的组装，明确单一性火灾报警控制器的连接模块是指火灾探测器所接的模块，可以在线型光束感烟火灾探测器的地址模块、火灾探测器的信号转换模块和一级中继模块移植智能化技术网络技术;联动型火灾报警控制器的模块是用于联动功能的模块，主要包括水流指示器、防火阀的输入或者输出模块、信号阀的输入模块等，在为这些模块植入智能化技术网络技术时，需要给报警系统和联动系统分别使用不同的回路，这样有助于维护报警控制器的稳定性。二是在为消防设备系统安装智能化技术网络技术时，要绘制好精确的图纸，一般情况下，火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置和消防联动控制器安装在墙体上时，其距离地面的高度宜控制在1.3到1.5米左右，靠近建筑门轴的侧面距离墙体的距离不能小于半米，正确操作距离应控制在1.2米左右。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆三是植入智能化技术网络技术以后，要确保火灾报警控制器的所有信息在集中火灾报警控制器上均有显示，而且能够集中收集火灾报警控制器的联动控制信号，并自动启动相应的消防设备。四是任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、于动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数均不能超过3200点，其中每一条总线回路连接设备的总数不应高于200点。对于电力系统，应借助智能化技术网络技术确保建筑电力系统的接地安全，完善点位联结。此外，居住建筑各电气系统的接地宜使用共用接地网，并借助智能化技术网络技术将接地电阻值控制在电气系统的最小值内。

2.2推动建筑工程步入绿色环保性

绿色建筑理念着重强调对建筑节能环保效益，因此，在绿色建筑理念指导下的智能化技术网络技术建筑项目设计管理应在考虑自然和社会因素的基础上，充分发挥绿色建筑在可再生资源利用方面的优势，结合当地太阳能、风能、地热能以及水能等可再生能源基础，有针对性地进行智能化技术网络技术的选择和应用，并通过优化照明取暖系统来实现节能减排的目标，以此不仅能使建设项目的设计管理获取最大的经济效益，还能使其取得较高的生态效益。

2.3家居智能化

在传统生活中，我们做每样事情都要亲力亲为，但是现在不同了，智能化家居让我们打破时空，轻轻一按按钮，事情就按照预先设定的程式运行。早上起床，音响会自动启动，窗帘会自动拉开，咖啡壶会自动开煮咖啡；出门只需一按遥控器，家中的安防系统自动启动；下班路上，可以通过手机预先开启空调，回到家就能享受清凉……这就是智能家居带来的舒适、安全、便利的生活体验。智能化逐渐走进了我们的生活，智能家居颠覆了传统的家居生活理念，并带来了全新的生活方式。家居智能系统包含的主要子系统有：家居布线系统、家庭网络系统、智能家居（中央）控制管理系统、家居照明控制系统、家庭安防系统、背景音乐系统、家庭影院与多媒体系统、家庭环境控制系统等八大系统。 其中，智能家居（中央）控制管理系统、家居照明控制系统、家庭安防系统是必备系统，家居布线系统、家庭网络系统、背景音乐系统、家庭影院与多媒体系统、家庭环境控制系统为可选系统。

2.4安防智能化

未来安防产品将依托于物联网云计算的大背景，紧随安防监控大平台发展，向更加集成化、智能化的方向发展。在看到发展的同时，我们也要清晰认识到，以目前的应用来看，智能分析技术的应用效果仍有待提高。随着视频监控管理平台对前端监控系统的统一控制管理，智能分析效率也大大提升，而技术的发展，让更多的智能分析算法被移植到前端的摄像机中，智能化摄像机功能也越来越强大，运用智能化安防产品的场合也越来越多。随着物联网的进一步发展，可在应用、传输、感知等多个方面为安防智能化发展提供更多的技术支撑和平台，推动安防系统的进一步发展。

总结：综上所述，当前建筑智能化技术网络技术被广泛应用于建筑节能系统、办公系统和安保系统中，有效提升了建筑综合质量。可是，和西方发达国家相比，中国建筑智能化技术网络技术应用还相对落后，有时会给国民的正常生活与工作带来诸多不便，甚至造成重大损失。对此，需要将建筑智能化技术网络技术广泛应用于建筑通信系统、信息管理系统、水平线缆、多媒体技术、电梯系统、照明系统、监控系统和消防安全系统等各个领域;全面提升建筑环境的安全性，按照科学规则与方法，做好建筑智能化技术网络技术的移植工作;在绿色建筑理念指导下，不断优化智能化技术网络技术建筑项目设计管理体系。

参考文献：

[1]马素玲.价值创新场景制胜——专访锐捷网络建筑智能化行业部技术总监武亦农[J].智能建筑，2016(06):9-10.

[2]王春雨.探究基于新型网络技术的建筑智能化项目应用[J].科技视界，2015(36):114+170.

[3]何燕翔.基于网络通信技术下弱电智能化建筑系统的研究[J].电子技术与软件工程，2015(10):41.

论文作者:徐浩

论文发表刊物:《防护工程》2018年第22期

论文发表时间:2018/12/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6f6380a237a54fcdfc8f3db5.html