# 建筑外墙保温施工中存在的问题及其优化措施论文_何凤阳

中冶天工集团有限公司 天津 300300

摘要：建筑外墙的施工质量影响着建筑物的整体质量，外墙保温是建筑施工的重要环节。受到多种因素的影响，当前在建筑外墙保温施工中还存在一些问题，造成建筑外墙保温效果不佳。文章从建筑外墙保温施工技术入手，分析外墙保温施工中存在的问题，并提出针对性优化措施，以期提高建筑外墙保温施工的质量。

关键词：建筑外墙保温；施工技术；问题

引言

在建筑外表层方面，需要进行外墙面施工，但是由于气候变化的原因，极容易给建筑外表层带来严重的影响。而随着施工技术的不断发展，人们对于外墙体的保温需求十分高涨，因此，外墙保温技术应运而生，成为现代建筑项目中必不可少的一项施工内容。但是，想要保障其保温能力得到充分应用，就必须要不断地更新外墙保温技术，才能够确保其在日后的使用中发挥出巨大作用，实现整体建筑项目施工质量与效率的提升。

1建筑外墙保温施工中存在的问题

1.1外墙渗漏

建筑外墙防水施工将直接影响到建筑外墙使用质量。建筑外墙一般为垂直结构，雨水直接垂直向下流动，在墙面不会产生积水。但是如果外墙施工技术标准未达到规范要求，可能会在积水的渗透压力下，产生渗漏现象。主要原因为以下四种，第一，建筑外墙施工过程中，底层涂灰质量无法达到标准要求，导致底层与第二层涂灰之间连接不够紧密，建筑外墙出现孔洞，如果雨水聚集，就会在雨水自身重力的作用下，渗透到建筑外墙内部；第二，在建筑外墙较为特殊的区域，比如说窗台以及鹰嘴区域，如果施工操作不细致，就会造成雨水聚集，雨水在渗透压力作用下，可能会侵入到建筑外墙内部；第三，外墙在安装窗户时，如果窗户密封性不够好，可能会出现外墙雨水的渗漏；第四，建筑外墙所使用的钢筋强度如果不达标，可能会造成钢筋的热胀冷缩现象，形成缝隙，雨水在渗透压力下侵入到建筑外墙内部，导致墙体开裂。

1.2建筑外墙保温板脱落

建筑外墙保温板受到热应力而产生脱落是由于外保温层处于建筑外墙的最外层，常年受阳光直射，受温度变化影响最为直接，且北方地区昼夜温差较大，尤其是冬季使用过程中受到温度变化最为明显。据统计，在北方地区一年内外保温层受到的昼夜温差最大值可达到 60 ℃ 左右，且建筑外墙保温板常年受冷热交替影响会发生较大的热胀冷缩变形，从而导致保温层外层抹灰开裂、脱落，最终使得保温板也随之产生脱落。

2建筑外墙保温技术的特征

2.1建筑结构的耐久性

应用外墙保温技术到建筑工程施工期间，可以很好地保持建筑物外墙及混凝土的性能，避免因外墙体积改变而使得其内部保温层发生裂缝问题。而且，在外墙增设保温层也可以减小室外温度及气候变化对室内温度的影响，也可以降低墙体内部的温度变化，尤其是在比较冷的冬季，能够很好地提高建筑物整体外墙的温度，降低墙体的湿度及热应力，从而有效防止墙体因温度变化影响而发生开裂、形变及损坏等现象的概率，增长建筑物的使用年限。另外，对建筑物应用外墙保温技术能够很好地降低自然因素（如雨雪、冻融和干湿等各种因素）对外墙的不利影响。由此可见，要想提高建筑物的耐久性，必须要在墙体及屋面施工中选用合适的保温材料，确保保温层施工质量。

2.2避免热桥效应

建筑外墙工程施工不仅达到设计及规范要求的厚度，从而确保外墙有着足够的承重能力来支撑整个建筑结构，而且满足必要的保温要求。外墙保温技术的应用能够充分发挥保温材料的性能，降低墙体施工厚度，进而也能很好的减小热桥效应产生的概率。如果外墙厚度过大，则易损失很多的热量，进而导致外墙表层产生潮湿及结露等问题，甚至还会出现更加严重的霉变及淌水现象，影响人们的正常生活及安全。而科学的选用外墙保温技术能有效解决上述问题。就内、外保温施工技术而言，如果保温层所用材料厚度一样，那么外保温的热量损失便会减小约15%，有效地提高了建筑物的节能性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3建筑项目外墙保温施工质量控制策略

3.1 消除热应力影响

为降低热应力对保温层的影响，可在设计时降低保温层与相邻材料间的变形速率差或对热桥进行相应处理，提高保温层的耐久性。1）降低保温层与相邻材料间的变形速率差。设计时可在抗裂砂浆外侧、保温层内侧涂抹保温砂浆，避免保温层与抗裂砂浆直接接触，降低两者的变形速率差，使墙体外侧各结构层之间的变形速率呈阶段状发展，减小因变形速率差较大而产生的剪应力，避免了保温层出现开裂、脱落而失效。2）热桥处理。在进行建筑设计时应尽可能的减少结构性热桥的数量，如围护结构中的外窗、阳台等，若不能减少其数量时应将阳台墙的保温层安装方式由面、线式连接变为点式连接，间接降低热桥数量。悬挑雨篷及挑檐在建筑中也属于热桥，因此进行设计时也应在悬挑构件的上下端铺设保温层，避免悬挑构件端部附近保温层受到较大的温度差和温度收缩变形速率而出现开裂、脱落现象，从而引起保温层失效。在建筑外墙阴阳角位置安装保温层时，若节点处保温板施工不到位易使保温板和该位置墙体上出现裂缝，影响保温效果和建筑的使用功能，同时还会缩短墙体的使用寿命，影响建筑的安全使用。设计和施工时，应对建筑的围护结构如女儿墙、悬挑板等构件内外和上下位置同时铺设保温层，避免相邻位置的保温层因温差变化较大而产生失效、围护结构出现裂缝而影响建筑的使用功能。

3.2合理选择节能材料

对施工材料的把控，是建筑外墙保温施工中需要加强重视的。增强网和保温隔板，是外墙保温施工中主要的应用材料。其中聚氨酯、XPS 是两种不同的保温板材料，两者有着不同的板材优缺点。闭空蜂窝结构的 XPS 保温板，抗压性较强，有着较低的热导系数与吸水性。而热工性能好且有着较低导热系数的聚氨酯保温板，具备防火防潮、抗变形等各种优点，是保温板材中普遍使用的类型；在选择增强网时，玻纤网格布是通常应用的保温材料。因其有着对墙体裂缝的防范性能，故而得到大众的广泛运用。玻纤网格布的性能优势：（1）能增加强保护层的伸缩性。（2）能够分散一定的对应力，即可将墙体裂缝原有应力进行更多小应力的分散。（3）玻纤网格布有着不错的抗碱性，因此其具备很好的抗裂缝性能，是外墙保温施工中的首选材料。

3.3建筑外墙保温施工工艺管理

3.3.1聚苯乙烯挤塑板的粘贴

通常都会选择全粘法来粘贴挤塑板，在挤塑板上抹上聚合物砂浆并马上再外墙上粘贴好，避免聚合物砂浆因表皮凝结而无法粘贴使用。且粘贴过程中，要注意挤压的力度要轻且均匀。同时顺着水平方向从上到下的进行挤塑板粘贴，控制各排错缝在板长度的一半，最小部位不能低于100mm。门、窗等四个角的挤塑板必须要使用整板进行裁取，不能够直接拼凑。在墙面上有突出构配件的情况下，所用挤塑板要整幅进行套割，并确保所割边的顺直度及平整度，不能使用零碎的挤塑板进行拼接，从而提高粘贴的质量。

3.3.2压入网格布

在裁剪网格布的时候需要遵循工作面的长度要求，同时不要忘记预留出搭接宽度，而且对网格布的裁剪方向有着特定的要求，即顺着经纬向进行。在门窗等洞口四周网格布应翻包，四角均应附加一层网格布加强，整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面，均涂抹聚合物砂浆。将预先甩出的网格布沿板厚翻转，并压入聚合物砂浆中。

结语

综上所述，在现如今的建筑项目施工期间，外墙保温技术已经获得了普遍的使用，并且其技术得到了不断的研究与创新，能够为建筑后期使用提供良好的保温效果，为居民带来更加舒适的感受。而想要保障外墙体保温技术能够得到长远的发展，并持续应用下去，相关部门必须要给予其高度的关注，不断地培养技术研发人员，对技术不断地进行更新，从而保证外墙保温技术能够更加高效与完善，为我国建筑项目的整体施工质量的推动而尽绵薄之力。

参考文献：

[1]孙琼.建筑外墙保温技术在建筑外墙施工中的应用分析[J].建材与装饰，2019（18）：1-2.

[2]胡良亮.建筑施工中建筑外墙保温技术及施工工艺的运用[J].住宅与房地产，2018（25）：104.

[3]欧阳坤辉.关于建筑外墙节能保温的施工与质量控制技术探讨[J].四川建材，2018，44（1）：149+151.

论文作者:何凤阳

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6f703dfeff0b761a74d570c7.html