# 暖通中电锅炉房电气自动化设计之浅析论文_李雪飞

内蒙古兴泰建设集团有限公司 内蒙古鄂尔多斯市 017000

摘要：近年来，暖通中的电锅炉房电气自动化设计问题得到了业内的广泛关注，研究其相关课题有着重要意义。本文首先对相关内容做了概述，详细分析了暖通中电锅炉房电气自动化设计关键环节，并结合相关实践经验，分别从多个角度与方面就电锅炉房电气自动化设计应注意的问题展开了探讨，阐述了个人对此的几点看法与认识，望有助于相关工作的实践。

关键词：暖通；电锅炉房；电气自动化；设计

1前言

作为暖通工程中的一项重要方面，对其电锅炉房电气自动化设计问题的探讨极为关键。该项课题的研究，将会更好地提升对电锅炉房电气自动化设计问题的分析与掌控力度，从而通过合理化的措施与途径，进一步优化暖通工程的最终整体效果。

2概述

随着全球化气候的不断变化，人们也逐渐的意识到保护环境的是重要性，地毯经济的提出就是一个很好地实例。暖通之中锅炉房的电气自动化就是得充分的符合低碳经济标准的一个很好的措施。暖通之中的电锅炉房的电气自动化设计就是暖通之中电锅炉房的电气化设计是以节能为环保，节约其中的成本，充分的提高提高工作效率为主要目标的一个设计。

电锅炉的运行具有很高的可靠性并且自动化的程度也是十分的高。一般情况之下，电锅炉一般采用的是自动化的控制。其次就是多项目的保护措施，比如，防止水位过低的保护、防止压力超过限度的保护、过电压以及过电流的保护、防止短路以及漏电的保护等等。该产品由于根本就不需要专门的管理人员来对它的运行进行操作，在机电方面成功实现了真正的一体化，从而也就会不仅仅有效地避免了由于人为事故而发生且也会使得电锅炉的运行费用也得到很大的节省。再次就是电锅炉有效地节约了电源，电锅炉在电能输送的过程之中，其热效率非常高，进而损失掉的热源也是比较少的，其热源的损失率只在5%左右，且在启停方面的调节十分的便利，和油锅炉和煤锅炉相比之下，在能源消耗方面会比较少，这样一来也就有效地实现了节能的最终目标。

3暖通中电锅炉房电气自动化设计

3.1控制线路的设计。当控制线路在补水泵、循环水泵、蓄热水泵等有关的附属设备中单设控制箱的时候，上述的附属设备的控制箱与电锅炉的控制柜以及连锁的线路，通常采用的是面积为1.5平方毫米的铜芯塑料的电线，其敷设方式主要采用在地坪下暗埋穿钢管的方式。而锅炉房里通常设有软化水的装置，由于软化水的用电量很少，因此可直接在软化水装置附近的墙上设置一个带有三孔的电源插座就能满足电力需要。

3.2热工检测信号线路的设计。热工检测信号的线路主要包括了水位检测路线、压力和温度等，主要由装载电锅炉的水位、压力和温度传感器通过电锅炉控制柜这一中介直接连接到电脑的控制器上。此外，为了让检测的准确性得到确保以及避免来自其它方面的干扰，在检测信号线的选择上，应选用屏蔽线并和电力线路能有效进行分开敷设。

3.3电力线路的设计。电锅炉加热管与电锅炉控制柜之间的线路通常采用的是四根BV型的铜芯塑料电线或者是交联聚氯乙烯的铜芯电缆。电线和电缆同样也是采用对穿钢管进行埋地敷设的方式，此外，这两种的敷设方式还可以采用地沟敷设或者是电缆桥架的敷设方式进行。

3.4电锅炉控制柜的布置。不同类型的电锅炉房，它控制柜的设置位置也会有所不同，它的自动化控制台、水泵控制柜以及电锅炉控制柜则比较适合安装于控制室内。容量比较大的电锅炉的安装方式一般采用离墙安装的方式，这样的优势是当电锅炉发生故障时可以双面开门进行维修，并且可以进行单面的操作。而容量比较小的电锅炉的控制柜则可以选择靠墙的方式进行安装，而其正面进行操作的距离应该大于1米。

3.5接地系统的设计。通常情况下，TN-S系统是接地系统最合适的型式。电源进线中的N线也要作重复的接地设置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此外，水泵、电锅炉、水泵控制箱、电锅炉控制柜以及其它电气设备的电线电缆、金属外壳的穿线管都要进行具有可靠性的接地设置。

3.6暖通中电锅炉房配电室的设计。配电室的开关柜布置按照现行的低压配电规范中的要求进行设计。配电宣在附房的二层，配电柜中有分开布置的动力线和信号线，为了防止动力线中的高频辐射对信号线的干扰，动力、信号线在开关柜两侧的底部分别留洞出线，并且动力和信号的线路要分开敷设。配电室的楼板下方是水处理间，电缆桥架吊装在水处理设备的上方，敷设信号线的桥架在动力线桥架的上方且保持一定的设备间距。同时考虑配电室的设备散热，要预留出室内空调的安装位置。

4电锅炉房电气自动化设计应注意的问题探讨

由于我国电锅炉生产起步还比较晚，有关方面的技术设计尚不够完善，也没能达到标准与规范的程度，而不同的差价在产品的系列和型号方面也没有一个统一的标准，从而给电锅炉房的设计、布置以及设计人员对电锅炉型号的选择造成了一定的麻烦和困难。

4.1没有完整的施工设计图纸

电锅炉房电气自动化设计中存在的首要问题是施工设计的图纸不完整。电锅炉房电气自动化设计的图纸应包括电力管线的平面布置图以及电力系统图这两部分，但由于有关的专业设计人员没有掌握到齐全的电锅炉设备资料并且在施工设计进行的过程中，电锅炉在其设备方面没能确定好它的选型，从而造成在施工图的设计上存在了一定的困难，导致了施工设计图纸出现了空缺的现象。

4.2电锅炉控制柜与水泵控制箱的不匹配

电锅炉房电气自动化设计中最常存在的一个问题就是电锅炉控制柜与水泵控制箱的不匹配。这主要是由于补水泵、循环水泵、蓄热水泵等附属设备与电锅炉的生产源的不同造成的。由于上述的这两个部分不是出自同一个厂家，而是由不同的厂家进行配套供货的，从而造成了电锅炉控制柜与水泵控制箱的不相匹配。而按照控制的有关要求，蓄热水泵应该与电锅炉这两者之间要互相联锁起来的，但由于没有考虑好蓄热水泵的控制箱这方面的文艺，从而导致在安装施工这道程序上受到了很大的阻碍。

4.3电锅炉房的建筑面积过小

除了上述存在的两个问题之外，电锅炉房的建筑面积过小也是电锅炉房电气自动化设计存在的问题之一。这样会为电锅炉控制柜、电锅炉以及电锅炉其它的配套设备的布置带来了很大的困难。如在一些电锅炉房里面，电锅炉与电锅炉控制柜的距离连0.5米都不到，这样造成了控制柜门无法打开，也无法为电锅炉及控制柜的操作提供有足够的空间。

4.4电锅炉房的用电负荷与电源容量的不匹配

电锅炉房电气自动化的设计往往是新建电锅炉房或者是对原有的工程项目进行改造，但没有对原有的变配电进行改造。这样就会使变配电中的变压器的容量对电锅炉房的用电无法满足，即便它的容量能够满足电锅炉房的用电要求，但当它被引到电锅炉房时，线路在出线开关的容量上却不够。因此，当有关施工设计单位要对原有的电锅炉房进行自动化设计改造时，还要考虑到这一问题，并按照电锅炉房对负荷容量的要求进行改造或扩建原有的配变电所。

5结束语

综上所述，加强对暖通中电锅炉房电气自动化设计问题的研究分析，对于其良好设计效果的取得有着十分重要的意义，因此在今后的电锅炉房电气自动化设计过程中，应该加强对其关键环节与重点要素的重视程度，并注重其具体实施措施与方法的科学性。

参考文献：

[1]王胤.电锅炉房的电气设计[J].硅谷.2016（10）：60-62.

[2]任晓光.暖通中电锅炉房电气自动化设计之浅析[J].装备制造.2017（01）：115-116.

[3]赵士琦.浅谈节能型锅炉房的电气自动化设计[J].装备制造技术.2016（09）：88-89.

论文作者:李雪飞

论文发表刊物:《基层建设》2017年4期

论文发表时间:2017/5/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6f85a756f99f542433cdd957.html