# 电梯旁路装置的检验及失效案例分析论文_杨涛

四川经准特种设备检验有限公司 四川省广安市 638000

摘要：随着社会经济的发展，电梯的应用越来越广泛，而电梯的安全运行备受民众所关注，电梯旁路装置作为电梯重要部件，其功能的有效性，尤其在检查维修过程中至关重要。文中研究了电梯旁路装置的作用，阐述了旁路装置的检验要求。最后对旁路装置的典型失效案例进行了详细分析，并提出相关性建议以供参考。

关键词：电梯；旁路装置；失效

引言

电梯门系统故障在电梯故障中时常发生，而电梯门系统故障的排查与检修过程中，以前大多需要短接门锁，而此种操作方法，尤其是部分维保人员责任心不强，造成严重的安全隐患，甚至发生安全事故；而电梯层门与轿门的旁路系统有效的解决了这种安全风险，但对于这个新增加的装置，其功能的有效性至关重要。

1旁路装置设置的必要性

根据国家质监总局颁布的《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001—2009）第2号修改单（一下简称：检规2号修改单）于2017年10月1日正式执行，新检规执行后，所有新设计制造电梯必须增加“层门和轿门旁路装置”。该装置一方面为被授权人员提供一种方便而安全的旁路门回路的装置，以便其对门回路的连通性进行检查，以及在门回路故障情况下，慢速移动轿厢以进行检修或救援操作；另一方面是当门回路被旁路装置旁路时，电梯退出正常运行控制，即方便了检查维修工作，又降低了原有短接操作可能引发的相关风险。

2实际检验中的检验方法步骤

检规2号修改单关于层门和轿门旁路装置的检验有四条要求，这里不再重复叙述，下面浅谈一下这个项目在检验过程中的方法与步骤：

针对第一条内容，我们应当查验旁路装置上的文字内容，“旁路”标识是否能够让人快速准确的识别旁路装置所在，且明确表明旁路装置的“旁路”状态或者“关”状态即可；针对第二条内容，旁路时取消正常运行，只有在检修运行或紧急电动运行状态下，轿厢才能够运行；运行期间，轿厢上的听觉信号和轿厢底部的闪烁灯起作用。检验方法：正常运行时，操作旁路装置至旁路状态，观察电梯是否停止运行；电梯停于层站时，操作旁路装置至旁路状态，观察电梯能否正常运行；当电梯在检修运行和紧急运行状态下，操作门旁路装置，在旁路状态下，确认轿厢上是否有听觉信号，并且观察轿厢底部的闪烁灯信号是否起作用。针对第三条内容与第四条内容，检验方法如下：先将轿厢运行至非开锁区域，以便层门与轿门脱开联动。先将电梯切换至旁路层门状态，保持层门开启，轿门关闭，电梯应当能够正常检修运行或者紧急电动运行，验证“旁路层门触点”功能；在前面的状态下，将电梯切换至旁路轿门状态，此时电梯应当不能够检修运行或者紧急电动运行，验证“旁路轿门触点与旁路层门门触点互锁”功能；采取措施使轿门触点不接通，包括轿门关闭和门锁触点，保持层门关闭，将电梯切换到旁路轿门状态，电梯应当能够正常检修运行或者紧急电动运行，验证“旁路轿门触点”功能；在前面的状态下，将电梯切换至层门旁路状态，此时电梯应当不能够检修运行或者紧急电动运行，验证“旁路层门触点与旁路轿门门触点互锁”功能；保持轿门关闭时轿门关闭触点处于非接通状态，轿门关闭，检修开关转到“检修”状态，打开轿门，不能检修运行，证明“有证实轿门处于关闭位置的监控信号”。

3失效案例分析以及其预防措施与建议

3.1 旁路触点故障

将旁路插件插在“旁路层门”插座上，然后断开层门锁电气开关，按检修运行按钮发现电梯无法旁路运行，而恢复到“正常状态”时电梯可检修运行。恢复到“正常状态”时电梯可检修运行说明检修功能正常，是旁路功能或接线异常。仔细查看插座底板上的线路情况，可知线号为S2/1和S2/2的两条线与插座上的“旁路层门”侧的两个插针直接连接，S2/4和S2/5的两条线与插座上的“旁路轿门”侧的两个插针直接连接，当旁路插头插在“旁路层门”侧时（如图1所示）S2/1和S2/2导通，S2/4和S2/5不导通，当旁路插头插在“旁路轿门”侧时S2/1和S2/2不导通，S2/4和S2/5导通。查看对应的电气图纸，可以找到“旁路插座”字样的部分标识为“S2”，其上面标注的1号线和2号线分别接至轿门锁线路的两端，4号线和5号线分别接至厅门锁线路的两端，按照该设计图纸可知S2/1和S2/2旁路的是轿门锁电气开关，S2/4和S2/5旁路的是层门锁电气开关。通过上述分析可知，现场旁路接线与图纸不符，接反了，S2/1和S2/2应接在“旁路轿门”侧，S2/4和S2/5应接在“旁路层门”侧。此时通过下面方法来验证是否是线接反：在插头插在“旁路层门”侧时断开轿门锁电气开关而接通层门锁电气开关，然后按检修运行按钮，电梯能够旁路运行，说明最初的旁路功能无法实现是由于接线接反导致的。

图1 旁路装置原理图

3.2预防措施与建议

在与全国电梯检验同行的交流中得知，不仅在广东中山，还有其他地方的特检机构也在该型号电梯安装监检过程中中发现了同样的问题，说明该品牌电梯因施工过程中使用工装短接插件造成上述严重安全隐患的案例已经不是个别施工队伍的个别现象，应引起该品牌电梯制造与安装单位的高度重视。(1)建议制造单位针对以上风险，有针对性的完善和优化其生产电梯的制造和安装工艺，对因施工原因可能产生的设备风险点，尤其是确需进行短接操作的环节，应进行必要的操作限制和风险控制，例如：在控制柜醒目位置张贴不易脱落的短接操作风险须知；采用的工装短接插件应与正常插件有明显的颜色差异，并在插件上用清晰的文字标明仅供安装时授权使用等警示标识，以便相关人员能及时识别；在控制系统中增加工装短接插件的线路自检测功能，在短接插件未取消时，电梯不能投入正常运行。(2)安装单位应严格按照制造单位施工作业工艺文件的要求进行施工，规范施工行为，对施工过程中确需使用短接插件的操作行为进行严格的风险控制，特别是在相关工序完成后应及时取消短接恢复正常功能。

结语

综上所述，电梯旁路装置是检规2号修改单新增的检验项目，旁路装置作用是在门锁回路故障时便于维保人员救援被困乘客，避免救援短接门锁后遗留短接线的风险。该装置要求只有在检修运行或者紧急电动运行状态下，且必须有声、光警示信号，轿厢才能够运行。需要注意的是，轿门旁路仅限于轿门锁电气安全装置故障封门，且独立的轿门监控信号得到轿门处于闭合状态，轿厢才能够运行。电梯控制柜内旁路装置的接线是由制造单位在工厂安装连接好的，但是还是会出现问题，说明制造单位出厂质量把关不严，而在整机调试厂检时也未对电梯的功能进行全面试验，导致了该项功能的异常，检验人员应当对新的检验项目特别关注，避免制造或者安装缺陷导致电梯“带病”运行。

参考文献

[1]王旭，范林静，徐克锦.电梯门锁旁路保护设计探讨[J].中国电梯，2012（11）：29,30.

[2]李海军.电梯门锁旁路保护设计探讨[J].科技尚品，2016（95）：92.

[3]TSGT7001—2009电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯[S].

[4]徐晓辉电梯门回路检测功能[J].中国科技信息,2017(24)：32,33.

论文作者:杨涛

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6fa6dd569438d5f0ccb2e277.html