# 电气控制系统的常见故障诊断及维修技巧研究论文_高昂

辽宁大学 辽宁沈阳 110036

摘要：伴随我国工业与科学技术发展，电气控制系统逐渐被应用在工业生产及机械制造业中，帮助提高工业生产自动化水平与生产效率。但是受生产特点及电气控制系统自身特点限制，电气控制设备常常出现线路、电路接触不良、短路、电源缺相等故障，因此本文将介绍直接观测法、电阻检测法、电压检测法等3种电气控制系统故障分析方法，帮助维修技术人员对电气控制系统故障进行分析与诊断，并针对集中常见故障，提出电气控制系统短路检修方法及电气控制系统工作状态检修方法。

关键词：电气自动化控制；故障诊断；维修方法

引言

电气控制系统也叫做电气设备二次回路系统。这是因为电气控制系统在进行工作时会根据设备的不同而采取不同的控制回路，同时在不同气压水平下对于设备的控制回路也不同。电气控制系统的主要目的是通过电子元件等控制线路对电气设备进行有效的控制，实现电气设备的稳定和安全。随着科学技术的不断进步，电气控制系统朝着智能化和网络化在不断发展，比如与计算机网络技术、自动化技术等相结合，使控制效率和性能都得到了提升。电气控制系统的最大优点是系统体积小、质量轻，便于携带，同时稳定性也比较高、运行成本低。目前，电气控制系统已经在其他诸多领域得到了广泛的应用。

1电气控制系统故障分析诊断

1.1电气控制系统线路、电路接触不良

由于电气控制系统主要是通过电流及线路实现自身工作并对电气设备进行有效控制，因此一旦电气控制系统线路接触不良或是电路出现故障，就会导致电气设备无法正常工作，影响其对其他电气设备控制效果。故障产生这种的原因很多，因此其比照其他故障来说，发生概率较高。

这种故障发生原因主要是因为线路、电路等长期暴露在空气中，与空气中氧气发生一定氧化作用，并受空气中细小灰尘等影响，致使其导线间出现接触不良现象，造成开关短路，严重还会造成触电等危险。还有接触不良故障，是由于电气系统安装时线路安装不合理造成，这种安装不合理并不会在使用时就显现出来，但是会对使用过程造成影响，缩短电气设备的使用寿命。

1.2电气控制系统短路故障

作为依托于电气资源进行工作的设备，短路也是电气控制系统常见故障之一，但是不同于线路、电路接触不良故障，这种故障往往在带来很大危险的同时，还会为使用单位带来很大经济损失。在电气控制发生短路故障后，受其自身功能特点影响，问题点周边电子元件会被短路所产生的瞬时电流烧毁，影响电气控制系统整体运行情况，降低电气设备生产效率。

电气控制系统出现短路故障的原因有很多，这里主要对两种最常见的故障进行分析诊断。首先是因为电气控制系统中线路质量下降，造成线路绝缘性下降，产生短路故障。为了实现同时对高压与低压电气设备进行控制，电气控制系统中线路会比较复杂且纵横交错，当线路绝缘性下降后，线路就会产生漏电等现象，致使在接触时出现短路现象。其次是因导线连接不合理产生的短路故障，这种情况比较严重，会影响整个电气控制系统运行，造成不可逆伤害。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3电气控制系统电源缺相故障

这种电气故障主要发生在交流异步电动机中，交流异步电动机中包含三相电源，因此在其使用过程中，一旦出现一相熔断器被熔断，往往会导致整个电气控制系统出现电源缺相故障，使电气控制系统中电流超过系统额定值，烧毁电动机绕组，为施工单位造成巨大经济损失。

2电气控制系统常见障碍的维修技巧

2.1充分利用排查法进行维修

排查法在电气控制系统维修中是最常见的，同样也是最广泛一种检测方法，它可以分成四种类型：第一种是故障代码分析，通过将检测设备连接到电气控制系统中，检测电气控制系统的错误代码来发现电气自动化控制系统的故障位置。第二种是系统自排查，电气自动化控制都会存在着自己检测的功能，可以利用这个功能让电气控制自行进行检查，获取发生故障的位置信息。第三种是利用万用表排除法，万用表是一种非常常见的检测工具，万用表可以检查电气控制系统出现故障的类型，比如电源缺相、短路、断路等，检查整体线路是否达标。第四种方法是短路法排查方法，当电气控制发生故障的时候，专业的人员要判断是什么地方出现故障，逐个检查每一个电气元件，并进行短路排查。

2.2逻辑分析法

对于相对复杂的线路出现了故障，利用图纸进行逻辑分析是最有效和最迅速的方法。工作人员先通过查看设备的原有图纸了解设备的结构，然后根据故障的具体情况进行研究和分析。先通过逐步排除法明确故障的部位，然后通过故障的表现判断故障原因，进而采取有效的维修方法。用这种方法可以大大减少工作人员的检查工作量，及时对故障采取针对性的措施。

2.3自动化维修法

电气控制系统的结构较为复杂，单靠人工进行检查和维修的话不仅工作量大而且有很多安全隐患。因此，将计算及自动化技术应用到电气控制系统的维修中具有很重要的意义。计算机自动化可以通过终端设备与电气设备的联接随时对电气设备的相关参数进行测量，一旦发现设备的电压或者电流超出了正常范围就会进行警报，方便相关维修人员及时维修。同时，计算机系统可以将每次的故障记录在数据库中，为下一次故障的维修提供参考。

2.4状态检修

在维修电气控制系统时，还要维修电气系统的工作状态，对于发生的故障，相应的电气控制系统保护机制就会发生作用，可以极大的保护电气元件免受损害，如果一旦保护机制出现问题，那么就会导致电气元件损害，造成更多的经济损失。对于发生电气控制系统故障，一切都要在实际出发，及时的制定相关的对应政策和维修机制，降低故障发生的频率。

结束语

对电气控制系统故障的排查、维修中，需要对电气控制系统故障的原因进行详尽的分析与研究，并积极采用新技术、新方法，将检修系统与保护措施相结合，及时检修故障，全面提升电气控制系统的安全可靠性，为企业的生产活动提供安全保障，为我国电气控制系统的全面应用提供坚实基础，为建设社会主义现代化国家做出贡献。

参考文献：

[1]刘丽，李岩.探究电气控制系统故障分析诊断及维修技巧[J].内燃机与配件，2018（2）：139-140.

[2]肖成，王玉龙.基于先进控制策略的风电机组电控系统故障诊断研究[J].北华航天工业学院学报，2017（2）：8-11.

[3]邢秀琪.电气控制系统故障分析诊断及维修技巧[J].现代制造技术与装备，2017（4）：143，150.

论文作者:高昂

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6fa801c0b14765985a966880.html