# 楼面裂缝在钢筋混凝土中的防控探讨论文_谢南和

谢南和

广西桂林地建建设有限公司 广西桂林 541001

摘要：钢筋混凝土中的楼面裂缝是混凝土施工中较难控制的质量通病之一。本文就钢筋混凝土中楼面裂缝的防控进行简单的探讨，并提出控制混凝土施工工艺质量的方法，以提高混凝土的施工质量提供相应的参考。

关键词：钢筋混凝土；楼面裂缝；防控措施；工艺质量

楼面裂缝是建筑工程建设中常出现的质量问题，若在施工的过程中不加以预防，并提高混凝土施工工艺的质量就很容易在住宅工程投入使用中引发大量的投诉、纠纷事件，不仅给建筑施工企业带来一定的后续麻烦，亦加大了工程成本。因此，在工程项目混凝土的施工中要严格控制施工工艺的质量。

一、钢筋混凝土楼面产生裂缝的原因

钢筋混凝土楼面出现裂缝一般归纳为以下几方面，具体产生的原因如下：

1、混凝土原材料的质量问题

由混凝土原材料的质量问题所引起的楼面裂缝主要有以下三方面原因：一是水泥问题，如由水泥安定性不稳定等因素引起的水泥凝结或者膨胀不正常导致的混凝土楼面产生裂缝；二是骨料问题，若混凝土中的骨料含泥量过多，就随着混凝土逐渐干燥，混凝土楼面就会产生相应的网状裂缝；三是粉砂的问题，若用于混凝土调制中的粉砂含泥量过大，就会使配制出的混凝土抗拉强度低，受塑性收缩的影响，容易产生裂纹[1]。

2、混凝土施工工艺的质量问题

由混凝土施工工艺的质量问题所引起的混凝土楼面裂缝主要由以下几方面的原因：一是混凝土后浇带施工的不慎所引起的楼面裂缝，如后浇带不支模板等；二是楼面垫层中的暗装水管、电线套管等铺设不当，都会引起楼面顺着管线方向产生裂缝；三是楼面的垫层在进行混凝土的浇筑时，洒水太少，过于干燥，引起混凝土的塑性收缩而产生裂缝；四是混凝土楼面上人过早或堆放材料造成的。五是混凝土浇筑振捣差，养护不及时或养护差。

3、混凝土施工设计的质量问题

混凝土施工设计的质量问题所引起的楼面裂缝原因主要有两方面，具体表现如下：一是由地基的不均匀沉降所引起的楼面裂缝，尤其是在软土地基下采用扩展基础，对于条式楼来讲很难保证地基的均匀沉降，从而引起楼面的拉裂，出现裂缝；二是未设置必要的伸缩缝，若未设置伸缩缝的房屋长度过长，一旦其自由伸缩达到应设伸缩缝的要求时，就会产生楼面裂缝。

二、钢筋混凝土楼面裂缝的防控措施

综合以上混凝土楼面出现裂缝的原因，在采取防控措施避免这些裂缝出现，保障工程质量时，也理应从以下几方面着手，具体表现如下：

1、保障混凝土原材料的质量

在保障混凝土原材料的质量上可以从以下三个方面着手：一是保障水泥质量的合格性，切勿采用小厂生产的水泥，并对水泥的安定性等方面性能进行试验；二是严格砂石、骨料的检验程序，做好砂石的粒径以及含泥量控制工作，禁止不合格材料的进场；三是要严格控制混凝土的配合比，根据混凝土的强度等级、混凝土的和易性等标准确定配合比，严格控制水和水泥的用量比例以及砂石的质量，减小孔隙率，从而全面提升混凝土的抗裂强度[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、严格控制混凝土施工工艺的质量

在混凝土施工工艺质量的控制上，主要包括以下环节：一是在浇捣混凝土的阶段，要安排相关技术人员进行现场看护，以避免因上层负筋被踩压而发生下沉现象；二是在现浇混凝土未达到设计强度1.2N/mm2之前，不得在其上踩踏或安装模板及支架等。以确保混凝土的强度以及板上施工堆载压力的均衡性，降低楼面裂缝的发生率；三是做好混凝土浇筑完毕后的养护工作，以预防细小裂缝的产生。对已浇筑完毕的混凝土，应在混凝土终凝前（通常为混凝土浇筑完毕后8∽12h内），开始进行自然养护。当采用塑料薄膜养护时，其外表面全部应覆盖包裹严密，并应保护塑料布内有凝结水。对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或酸盐水泥或掺用缓凝型外加剂、矿物掺合料、有抗渗要求的混凝土等，对其养护不得少于14d；四是确保混凝土浇筑振捣密实，并在初凝前进行二次抹压；五是水管、电线套管等的铺设要有可靠合理的固定措施，并避免同位置多条管道的交叉，以防止沿管道方向楼面裂缝的产生。

3、规范混凝土的施工设计

在混凝土的施工设计规范上，主要包括以下环节：一是在地基不均匀且沉降值较大的建筑设计工程中，要注意伸缩间距的限制问题，防止楼面裂缝的产生；二是在楼面的平面布局中，在其凹出的部位要相应的增加配筋率，以避免因楼面的形状的突变而引起的裂缝问题；三是要对楼面各部分的承重结构进行合理的设计与调整，以保障受力的均衡性。

三、控制钢筋混凝土施工工艺质量的方法

1、加强对楼面上层钢筋网的保护

钢筋在楼面的混凝土板中扮演着重要的角色，其是抵抗外来负荷以及防止混凝土收缩和产生温差裂缝的关键性支撑。因此，要对楼面上层的钢筋网进行有效的保护，具体表现如下：一是合理安排各工程交叉施工作业的时间，减少板面钢筋绑扎后的施工作业人员数量，减少施工人员对钢筋的踩踏，以防止钢筋弯曲、变形等现象的发生；二是在进行混凝土的浇筑工作时，要对楼面易发生裂缝的部位及钢筋受力较大的部位铺设相应的临时性跳板，以扩大接触面，防止上层钢筋受到再次的踩踏，发生弯曲变形现象；三是在楼面双层双向的钢筋处，必须设置相应的钢筋马凳，每平方米的数量不得少于4个，以对板面钢筋，尤其是细小钢筋起到较好的保护作用[3]。

2、保障混凝土的浇筑质量

混凝土的质量直接影响着混凝土的抗拉强度，因此在混凝土的施工过程中，要注重保障混凝土的质量，具体可以通过以下措施来对混凝土的质量进行合理的控制：一是在成品的混凝土中严禁对其私自加水，以防止混凝土的和易性变差；二是在对楼面进行混凝土的浇筑时，要避免浇筑速度的过快，以为内部的振捣提供足够的时间；三是在混凝土的表面搓平工作上，要合理掌握时间和次数；四是严格混凝土的操作工序，杜绝“早上传”、“上荷载”以及“过早拆模”等现象的发生，切勿盲目赶工。

3、加强对模板体系的质量控制

在楼面混凝土的施工过程中，因模板的质量问题很容易引发楼面的裂缝，因此在施工中要采取以下方法对模板的质量加以控制：一是在模板支撑体系的选择上，要保障模板支撑体系具备足够的刚度，以避免模板变形及支撑下沉现象的发生；二是在模板的接缝上，要进行严密接缝，避免模板漏浆等现象的发生；三是在拆模上，要严格执行拆模申请制度，禁止过早拆模。

结语

综上所述可知，在钢筋混凝土的建筑中，楼面很容易因为各方面的原因出现裂缝现象，不仅影响到建筑工程的质量，亦会为建筑施工企业带来不必要的经济损失。因此，在对建筑工程进行钢筋混凝土施工的过程中，要从混凝土的原材料质量、施工工艺以及施工设计三个方面着手，对混凝土的施工质量进行全方位的控制，以减少楼面裂缝现象的发生，提高建筑工程项目的质量。

参考文献：

[1]别艳兴.浅议钢筋混凝土楼面裂缝分析[J].科技展望，2014，（05）：65.

[2]何强.浅析钢筋混凝土楼板裂缝的防治措施[J].决策管理，2012，（01）：92.

[3]黄俊坤.浅议现浇钢筋混凝土楼板裂缝的原因分析及防治措施[J].科技资讯2011，（14）：35-37.

论文作者:谢南和

论文发表刊物:《基层建设》2015年16期供稿

论文发表时间:2015/12/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6fc9bc0b66a5233fce5c3dcc.html