# 建筑工程地下防水施工技术探讨张涛论文_张涛

摘要：高层建筑及超高层建筑在城市规划设计中的规模和数量不断刷新，建筑高度较高的楼层均会因建筑功能或结构功能要求设置地下室，地下室的设置也可为整个建筑物提供嵌固端以确保建筑物结构整体具备较强的抗震性能。由于建筑物的地下室与地下水接触较多，因此在地下水压力的影响下建筑物地下室容易出现渗漏水现象。一旦建筑物的地下室出现渗漏水现象，那么整个建筑的安全性与稳定性势必受到极大的影响。因此，本文将针对建筑工程地下防水施工技术的应用要点展开全面的研究与探讨。

关键词：建筑工程；地下防水；施工技术

中图分类号：U655 文献标识码：A

1 引言

地下建筑的防水防潮，主要根据最高地下水位与建筑的地下室的标高来确定其防潮还是防水问题。通过运用密封技术以及密封材料来对地下建筑工程实施密封防水方面的施工，提升其地下防水成效，进而提升其地下建筑的构建品质。接下来，我们将对其相应的密封防水技术予以一定的剖析与介绍。

2 地下工程防水施工原则

（1）自防为主。自防为主是指在地下工程防水施工中，需要高标号防水砼浇筑，如C30防水砼，建立地下过程自身的防护层。这种施工方式由于工作流程简单和工期短，一般在前期的施工中运用[1]。因此在成本的控制方面起到很好的作用，防水效果也很好，这项技术在地下工程防水施工中得到了很好的运用。（2）刚柔并济。地下防水工程建设中，运用地下结构维护和迎水层上的防水保护层来构建一层保护层，让地下结构的抗水能力、抗侵蚀能力得到增强。在工程建设的后期，进行回填土施工对地下防水工程进行加固设防，这种方式刚柔并济防水方式有很积极的作用，双重防护增强防水能力，在实际的运用中值得推广。

3 建筑工程地下防水施工现状分析

（1）施工现场施工组织管理不合理。建筑工程施工现场施工组织管理不合理的情况时有发生。具体情况总结如下：①施工现场地下防水施工活动的不同工序之间衔接较差，导致混凝土浇筑不连续；②施工缝留设距离不满足施工组织方案的要求；③建筑工程地下结构板钢筋布置过密，浇筑混凝土时混凝土得不到有效的振捣和密实[2]；④由于施工工期较紧，地下结构钢筋混凝土板的养护时间未达到标准时间；⑤施工单位的技术管理人员在进行地下防水施工之前未对施工人员做全面的技术交底或技术交底不全面。（2）施工现场防水处理不合理。建筑工程地下防水施工是一项隐蔽性较强的工程，必须重视细节处理以防止出现严重的渗漏水情况。但是施工现场的防水处理并不合理，例如施工单位在地下防水施工时后浇带及施工缝留设方式不合理、施工缝或后浇带中杂物未及时清理、浇筑时间不同的混凝土接缝处未做有效处理、防水卷材的铺设长度不满足防水要求、防水材料质量不佳等。

4 建筑工程地下防水施工技术的应用要点分析

4.1 双轴搅拌桩施工方案

（1）双轴深层搅拌桩适宜采用P42.5普通硅酸盐水泥，水泥掺入量依据土体有效加固强度的需要应当选为13％。同时，根据工程的具体需要，可以选择早期强度、缓凝、减水的掺合料[3]。（2）施工前须对水泥土进行相关室内试验，从而确定合适的外掺剂配比，并将试验报告与实验结果报监理工程师予以备案。（3）搅拌桩机架须配有垂直度检测设备，以保证其具有足够的平整度和垂直度。（4）保证下降和提升能够满足上述要求，成桩采用二次搅拌工艺，喷浆搅拌时钻头的提升（或下沉）速度不得超过0.5米/分钟，钻头每转一周的提升（或下沉）量应当控制在10～15毫米的最佳范围内。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.2 合理使用防水材料

地下工程防水材料的选择工作需要严格进行，保证防水材料满足规范的同时，还需要合理贯彻绿色环保的安全理念。材料的选择要立足国家的标准上进行，采取合适的检测方式保证材料质量满足要求与规范。防水材料的适合需要有一定的针对性，让施工材料的适应更加符合建筑施工的要求。在材料的购买与检测环节，购买人员需要和不同的单位做好协调工作；同时还需要做好质量管理，对供应商供应的材料做好监测，保证原材料的性能才可以保证防水工程的质量，材料是重要的基础。防水材料保证性能，才可以保证防水工程具有很好的防渗透能力。

4.3 防污带或防污条的粘贴

在施工作业中根据不同部位的选取适合的材质，通常选取不应当太宽，以方便其对于复杂接缝处能够进行折叠。同时所选取的防污带应当具有一定的强度，防止在撕拉的过程中出现中途拉断的状况。在对其接缝处以及对密封胶进行填充之前，为了避免遭受污染，为了维持其密封层两边的边线挺直，在接缝处的两侧可以全部黏贴上防污带。同时在粘贴的过程中，还应当注意接缝边缘的距离，应当适中且不应随意的将其截断又或是塞进接缝之中。在对其表面具有交叉现象的部位实施接缝施工时，应注意将其一侧防污带的部位错开1mm~2mm，并且在对其涂装面粘贴防污带的时候，一定要等其涂膜足够干燥之后可进行下步骤，不然在揭除防污带的时候其潦膜也会随之脱落[4]。如若粘贴好防污带之后，应当快速的对其进行嵌填密封胶操作，进而在对其实施压平抹光之后，需要马上揭除其防污带，否则会致使其基层出现脏污想象，正确揭除防污带的方式把防污带沿着其接缝侧的牵拉卷在圆棒上，注意在揭除防污带之后，马上清理其现场的。

4.4 确保地下防水施工工艺应用的合理性

确保地下防水施工工艺应用的合理性是提升建筑地下防水质量的关键，具体要点总结如下：①控制地下防水施工中基层涂刷的质量：在基层涂刷专用处理剂之前必须经过专业质量验收人员的验收，验收合格之后方可开展基层涂刷工作。在基层涂刷的过程中应确保涂刷层的均匀性，以防止漏刷或冲刷情况发生。基层涂刷材料完全干燥（或者基层含水率在9%以下时）之后再铺贴防水卷材；②防水卷材的铺贴所用施工工艺较多，如热熔法、冷粘法、热粘法、焊接法、自粘法等。在选定施工工艺之前应先将防水卷材的尺寸进行裁剪、对防水卷材的铺设区域进行放线，然后对接茬处的防水卷材进行粘贴加固处理（防水卷材的搭接长度宜控制在100mm左右），并用平行的方式将防水卷材粘贴在基层之上，再针对所用卷材的材质及使用要求选择合适的施工工艺[5]；③在粘贴防水卷材时应注意转角处、阴阳角处的细节处理，可在上述等特殊位置处涂刷防水附加层，然后待基层专用处理剂干燥之后对附加层的粘贴质量进行检查，检查是否存在鼓包情况；④由于建筑物在长期使用或施工阶段会出现不均匀性沉降，沉降现象一旦发生就会导致地下防水材料破坏，因此还需做一层弹性防水材料。

5 结束语

建筑工程地下防水施工质量对建筑物整体的安全性稳定性及交付使用的舒适性产生着极大的影响，需要在实际工作中加强对地下防水施工技术应用要点的研究与分析。本文首先分析了我国当前建筑工程地下防水工程发展现状，然后总结了建筑地下防水工程施工技术的应用要点。

参考文献：

[1] 何刚. 建筑工程地下防水施工技术探讨[N]. 中国建材报,2018-06-25(003).

[2] 陈书涛.建筑工程地下防水施工技术探讨[J].建材与装饰,2018(24):32.

[3] 顾素华.对建筑工程地下防水施工技术的探讨[J].建材与装饰,2018(21):21-22.

[4] 廖海云.建筑工程地下防水施工技术探讨[J].居业,2018(05):76+78.

[5] 江立.建筑工程地下防水施工技术探讨[J].河南建材,2018(02):13-14.

论文作者:张涛

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年4期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6fcce8957aae0fdb9c85fdcf.html