# 住宅室内环境无障碍设计研究论文_韦华

身份证号码：45010419760713xxxx 广西华蓝建筑装饰工程有限公司

摘要：无障碍设计不仅能够为老年人、残疾人士、儿童等相对弱势群体提供更为安全、便捷的环境，利于他们参与社会生活；还在一定程度上推动了和谐社会的建设进程，是物质文明和精神文明的集中体现。因此，本文主要就住宅室内环境的无障碍设计进行探讨，文章首先简要阐述了住宅室内环境实施无障碍设计的重要性与可行性，在此基础上，具体分析了住宅室内无障碍设计的主要内容，包括住宅室内无障碍交通、无障碍构造设施以及无障碍视环境等，以期为住宅室内环境无障碍设计的发展和弱势群体无障碍居住环境的创建提供参考。

关键词：住宅；室内环境；无障碍；设计

1.引言

随着老龄化社会的来临、残疾人士数量的增长以及二孩政策的全面开放，社会相对弱势群体的队伍变得愈加庞大，据统计，2016年我国60周岁及以上人口23086万人，残疾人士超过8500万，新生儿数量达1750万。在此背景下，针对这部分特殊群体进行室内居住环境的无障碍设计受到关注。而所谓无障碍设计是指为保障残疾人、老年人、儿童等弱势群体的安全和便利所提出的一种具有人性化特征的设计理念，这种设计能够在很大程度上提升他们在室内环境通行及活动的安全性和设施使用的便利性，增强自立能力等，具有重要的现实意义。基于此，本文主要就住宅室内环境的无障碍设计进行研究。

2.住宅室内环境实施无障碍设计的重要性与可行性

2.1住宅室内环境实施无障碍设计的重要性

一方面，住宅室内环境无障碍设计有利于保障弱势群体的安全，增强自理自立能力。实际上，对于行动不便的老年人、残疾人士和儿童，受自身特点影响，其在生活和行动上会受到一定的限制，以致他们的活动空间也多局限在室内。从身体机能看，这些特殊群体的行动、体力、反应速度等往往不及健全成年人，如果按照大众的标准对室内居住进行环境设计显然不能很好满足他们的要求。而无障碍设计由于是基于这类特殊人群的视角，充分考虑了他们对室内环境的特别要求，所以能够最大程度的为其提供便利，排除危险因素的存在，从而保证人身安全。另一方面，住宅室内环境无障碍设计是顺应社会发展的需要。当前，面对我国人口老龄化的社会发展趋势以及弱势群体对便捷性、高品质生活的需求，进行室内居住环境的无障碍设计显然符合社会发展的需要，对推动和谐社会的建设发挥积极的作用。

2.2住宅室内环境实施无障碍设计的可行性

就目前而言，室内居住环境无障碍设计其实具有着较高的可行性，因为无障碍设计本身相对简单，并未涉及深奥的原理，也不会对建筑与室内环境的整体规划与布局产生影响，同时，无障碍设计的实现几乎不需要增加建筑工程的造价。然而，值得注意的是，当前由于部分室内环境设计者的无障碍设计意识不强或局部构造处理的不恰当，使得室内居住环境无障碍设计效果不佳，因此，室内环境设计者在对室内居住环境实施无障碍设计之前，应当全面考虑弱势群体的特殊需要，以便在保证成本和工时的情况下，为老年人和残疾人士等特定人群设计出安全、便捷、舒适的室内居住环境。

3.住宅室内环境无障碍设计

3.1住宅室内无障碍交通设计

3.1.1入户入室及过道的交通

一是，入口的宽度设计。按照国际最低标准，入口的有效幅宽应在80cm以上，即要保证轮椅使用者能够通过。在进行无障碍设计时，为了更好保证轮椅使用者入户的便利性，设计者应尽可能将宽度提升至85cm以上。同时，应在门口距地35cm高处安装相应的保护板。二是，入户门的设计。对于残疾人士和老年人而言，室内住宅环境无障碍设计应选用材质较轻，又能保证安全操作的外开门或推拉门等，门的把手应设置在85~90cm的高度，便于轮椅使用者能够轻松开启，门把手一侧前面最小宽度应>0.4m，门开启的净宽度应>0.8m。三是，过道的设计。室内通往卧室、客厅、卫生间、厨房的过道宽度需≧1.2m；为更好保证儿童及老年人的安全，避免不必要的伤害，墙体阳角部位应设计为圆角或切角，此外，过道的一侧或两侧应安装有相应扶手（高度为设为0.8m~0.85m）。

3.1.2卫生间交通

一般而言，卫生间应配置的设施主要包括坐便器、洗脸盆、浴缸等，而要实现残疾人或老年人，尤其是轮椅使用者的无障碍卫生间交通，空间面积的合理设计显得至为关键。一方面，坐便器周围交通的设计。为了方便轮椅使用者使用坐便器，设计者在对坐便器周边空间进行设计时，坐便器的周围应留有至少直径150cm的空间，同时在坐便器一侧的空间应大于90cm，以保证轮椅的自由回转和出入。另一方面，浴缸周围交通的设计。浴室旁边应设置有足够的空间用以停放轮椅和解决移乘问题；移乘须设在与浴缸进入边距离10~20cm的平台。如果浴室空间足够大，还可设置60cm以上的操作空间，以便工作人员的照顾。此外，为满足轮椅使用者的进出和使用要求，坐便器、洗脸盆、浴缸的设计空间应≧4.5m2。

3.1.3卧室交通

卧室作为老年人或轮椅使用者停留时间最长、活动最频繁的空间，是室内居住环境无障碍设计重要的部分。对于卧室交通的无障碍设计，实际上是在配置好各种基本家具之后，对轮椅使用者所需空间的设计，主要包括必要的利用空间和背后通行的空间两方面。一般来说，不同的家具布局，无障碍卧室交通设计的空间要求往往也存在一定的差异，但轮椅回转、进退的最小空间应不少于85cm，卧室通道的有效宽度应在1.2m以上。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2住宅室内无障碍构造设施设计

3.2.1卫生间设施的无障碍设计

第一，洗脸盆的安装应采用镶入台中或在其周边设置有相应扶手，方便老年人或残疾人士借力，扶手的高度应高出洗脸盆上端3cm左右，洗脸盆前端与扶手间隔应保持在10~15cm；同时，为避免轮椅的脚踏板与洗脸盆的存水弯发生碰撞，可将存水弯设计为短管或横向弯管形状。第二，洗脸盆上的水龙头应减少圆形旋拧式开关的使用，而应选用混合式调节的杠杆性或掀压式恒温水龙头，以便于老年人使用。第三，坐便器的高度应轮椅的坐高相近，约为40~42cm，两侧应设有竖向、横向两种扶手，起到支撑身体和拉起身体的作用。第四，卫生间的安全措施应尤为重视，地面设计需注意防滑，应采用摩擦度高、无抛光的材料，扶手表面应做防滑处理等。第五，浴缸上沿距离地面的高度应根据轮椅使用者和老年人的人体工程高度进行设计（一般为0.45m），浴盆周边应设计垂直、水平和斜向三种扶手，方便这些特殊群体的身体平衡和安全移动。

3.2.2室内家具的无障碍设计

设计者在进行家具设计时，应在现代科学技术及相关美学基础上，结合老年人、残疾人士等弱势群体的身心变化和需求情况，设计出适用于这类人群的无障碍家具，所以应当注意以下几点：一是，造型尺度适宜，由于这部分弱势群体在生理、心理上均有别于正常成人，因而在无障碍家具设计中为了方便他们的使用，设计者需首要考虑家具尺度这一因素，如对于轮椅使用者橱柜高度应不高于1.2m；餐桌台面应为70~72cm，台面以下需留有60cm净高、45cm宽度供轮椅插入及进退；床的高度应与轮椅高度（50cm）接近，以便从轮椅转移至床上。二是，相应的辅助功能，老年人、残疾人士因身体机能衰退的原因，判断力减弱，这就需要在设计时充分运用视觉、听觉、触觉等手段，给予他们提示，使其能更好团体验家具功能。三是，安全保护完善，安全性作为无障碍家具设计的重要因素之一，设计者应尽可能在产品中加入相应的保护措施，以减少弱势群体在日常生活中的安全隐患，如家具的材料应避免采用玻璃或金属材质；用软材料对家具边角处进行包裹覆盖等。

3.2.3电器设备的无障碍设计

住宅内的无障碍环境，还应包括室内各种按钮、开关、窗口关闭装置、报警设备等电器设备的无障碍设计，比如，对于老年人或轮椅使用者，起居室插座的安装高度应以40cm为宜，厨卫间插座的高度宜为70cm~80cm，电器、电话插座高度应为40cm~50cm；卧室中的空调、灯光、窗帘等的控制 按钮和电动轮椅的充电装置应放置于床头柜的抽屉里；厨房炉具电源开关的旋钮体积要足够大且应有明显的标识以便操作，同时，应安装自动断气、断电装置及漏气预警装置等来增加安全性；起居室与卫生间应设置必要的呼叫按钮，预防发生意外时的紧急呼叫；通话器与对讲机按钮的高度应保持10cm；阳台应设置有可以升降的晒衣物的设备；为了便于操作，卫生间马桶的开关可以设置在墙壁的侧面，这样只需抬手就能触摸到，不用回身按动开关。

3.3住宅室内无障碍视环境设计

3.3.1照明设计

第一，室内亮度应均匀，尽可能采用带罩的半间接照明，避免直接光源对部分视残者刺激过强；第二，对于楼梯、浴室、卫生间等相对容易发生危险的区域，应设置好照明角度，适当提升照明的亮度，尤其关注视残者对于照度的需求，同时应备有辅助光源和局部照明；第三，为方便老年人起夜，可在卧室通往卫生间的过道安装地脚灯。

3.3.2窗的设计

窗户对于多数因行动不便而被局限于室内活动的老年人及残疾人士而言尤为重要，是他们接触外界、观赏风景的一个重要途径。因此，窗户的设计应充分考虑这些特殊群体的实际情况和需求，对于乘坐轮椅的人群，窗台下口设计的高度应低于其眼睛的高度，即台高为40cm左右的落地窗为佳，这样便于他们拥有良好的视觉效果。此外，为了避免儿童等人群掉落，应设置必要的护窗栏杆（高度一般为70cm），以保证安全性；同时，观赏时为了方便老年人和轮椅使用者开启，窗户可设计为中悬窗和固定窗相结合的形式。

3.3.3视觉信号的设计

弱势群体住宅室内环境中，图文标识和颜色作为无障碍设计其中重要的要素，位置准确、醒目明晰、大小足够的标识和恰当的色彩组合可以帮助残疾人士，尤其是老年人，增强视觉冲击力和提升辨识度，利于他们正确获取信息。因此，在视觉信号的设计方面，可以通过简单明了的图文标识和多种色彩的使用来增强室内整体视觉环境的识别性，如地面统一采用同一颜色的防滑材料，洁具统一为另一色等。

4.小结

综上所述，住宅室内环境无障碍设计能够提升弱势群体在日常生活中的安全性和便捷性，利于社会和谐发展，具有重要的现实意义。目前，住宅室内环境设计越来越受到关注，也不断成熟，拥有着良好的发展前景，值得注意的是，设计者在进行无障碍设计时，应以这部分特殊群体的需求为出发点，本着安全性、人性化、适用性、便捷性的原则进行设计，这样才能更好为其营造无障碍的生活居住环境。

参考文献：

[1]周凌琳，王淮梁.住宅环境中的无障碍设计探究[J].景德镇学院学报，2015，（03）：23-26.

[2]崔书恺.浅析室内设计中的无障碍设计[J].大众文艺，2012，（10）：99-100.

[3]尹兵.浅析室内环境无障碍化设计[J].科技信息，2011，（18）：87.

[4]李颖.室内空间无障碍设计探讨[J].江西教育学院学报，2008，（06）：138-140.

[5]李真，张弘.论室内环境无障碍设计[J].住宅科技，2008，（03）：42-45.

论文作者:韦华

论文发表刊物:《基层建设》2017年第16期

论文发表时间:2017/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6fde9dd1fbeb37722066589d.html