# 如何实现建筑混凝土施工技术的有效控制探述论文_陈鑫

哈尔滨工业大学建设工程项目管理公司 黑龙江省哈尔滨市 150000

摘要：在改革开放逐渐深入的背景下，我国建筑工程事业也获得了突飞猛进的发展。基于建筑施工领域中，对混凝土施工技术的重视力度也有了显著的提升，究其原因主要是因为混凝土对建筑工程质量有直接影响。文章结合实践经验，阐述了混凝土施工技术的施工要点及其在建筑房屋工程建设之中的应用。

关键词：建筑工程；混凝土施工技术；技术控制

1混凝土施工技术基本内容与重要意义

我国城市化的不断推进，城市建筑的建设与施工水平得到了很大改善，城市中大规模建筑越来越多，建筑施工也变得越来越复杂，对于施工技术的要求也逐渐提高。建筑的施工技术严格意义上来说属于综合性的技术学科，该学科不仅实际发展速度很快，且实际应用很广泛。在进行混凝土施工前要进行全方位系统研究，其涉及的方面都要进行独立研究，对于较为复杂的方面要结合综合性情况进行专项研究。由于混凝土施工技术是建筑施工的主要部分，混凝土需要在施工现场进行配制工作，施工地的气候等条件都会影响混凝土的质量情况，不仅在最初生产时要注意原材料的配比情况，还要考虑到施工现场的多种因素，原材料的配比情况要严格按照施工的要求进行配制生产工作。在混凝土配制后会涉及到浇筑工作，浇筑工作的进行要严格按照相关施工程序进行，保证浇筑在适当的时间间隔内完成，避免出现裂缝。在浇筑均匀的基础上，对其坡角、中间和顶部位置要进行振捣，保证混凝土施工的质量达到标准。

2建筑工程混凝土施工中的关键技术

2.1配制混凝土的技术

混凝土配比对混凝土的承重能力和质量影响非常大：①为了使混凝土材料配比的科学性与准确性得到保障，在配制混凝土时，应当认真、仔细地检查砂石和水泥的各种参数，如砂石粒径大小、水泥型号等，把砂石内的杂质及时清除干净；②依据房屋建筑工程的实际需求，确定最为合理的材料配比，进行混凝土的坍落度试验，评估混凝土的黏结性和保水性，从而使房屋建筑工程的质量得到保障；③要保障外加剂数量与种类的科学性。在拌和混凝土时，掺入适量的阻锈剂、早强剂及减水剂等外加剂，可使混凝土的性能得到提升。

2.2混凝土浇筑的要点

首先，科学的基桩设计。基桩的科学规划是混凝土在浇筑过程中的重要内容，根据不同的土建施工选择合适的基桩，能够有效地保障混凝土浇筑的科学性。一般情况下基桩的类型可以分为高承台基桩与底承台基桩两种类型，在实际的施工中需要以土建施工的要求为基准按照1：3的比例将进行规划。例如，在公路桥梁施工中的基桩，在设计的过程中主要选择了高承台基桩，将钢筋作为外层的固定圈，混凝土作为内部的控制层，内外固定达到稳定桥梁支柱的目的。

其次是振捣效果的分析。在混凝土浇筑过程中振捣的主要效果是提高混凝土的密度，增加混凝土的承受能力。在振捣的过程中使用插入式振捣器的是由要快插慢拔，插点要均匀地排列，要按照顺序进行不能够遗漏。在振捣时要使混凝土均匀密实，具体呈现出表面为浮浆状态并且不在下沉。如果表现上浮有5cm以内的浮浆，需要配置与混凝土材料相同的石子，并且人工拍实。如果浮浆较多。则需要使用人工的方式进行清除。但是在振捣的过程中要注意频率的控制，一般情况下道路施工的混凝土浇筑振捣的频率较慢；隧道、桥梁中的混凝土浇筑在振捣时频率较快。在混凝土振捣时，需要严格地按照施工程序进行。混凝土的振捣要与钢结构保持一定的距离，大致的范围在10~15m之间，避免钢结构在振捣的过程中变形或者是发生位移。振捣时要控制振捣的频率，保障混凝土在振捣结束后的质地均匀。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3混凝土振捣过程中的关键技术

对于插入式振捣操作来讲，需要严格按照以下标准来进行：第一，一般来讲，振捣半径距离的1.5倍等同于振捣移动的最大间隔距离；第二，针对轻骨料混凝土振捣时，振捣实际移动间隔距离应不超过振捣半径距离；第三，振捣器和模板间的距离通常为振捣半径的一半，同时振捣时还要确保振捣器与触摸板的距离。表面振捣过程中已经完成的振捣边缘是下次振捣的起点所在。同时，在借助附着式振捣器进行振捣时，需要以进行严格的试验测试为基础，并以试验测定间隔距离为依据和参考开展振捣工作，并确保与模板的连接。此外，由于振捣时间会对混凝土品质起到直接的影响，对此还要对混凝土振捣时间进行合理控制与把握。

3如何在施工过程中保证混凝土的质量

3.1混凝土材料的选择

混凝土原材料的组成主要包含有砂、水、水泥、石子等，针对不同类型的建筑工程其比例也存在着一定程度的差异。在对混凝土进行配置时，除了原材料本身质量的影响之外，还存在2个因素会对混凝土配置质量造成影响，分别为砂石骨的用量以及原材料的配比。在诸多影响因素当中，原材料的配合比影响最大。如果实验室配合比与实际施工配合比相差较大，则会对混凝土质量造成不良的影响。当水灰比过大时，混凝土的保水性以及粘聚性就会受到影响，进而影响到建筑结构的整体稳定性，情况较为严重者甚至会使得建筑物表面出现蜂窝现象。如果配置混凝土的含砂率较低，一方面会对混凝土的流动性造成不良影响，另一方面还会影响到混凝土的保水性和粘聚性，进而导致出现骨料离析的情况。因此，要想保证混凝土质量，就必须对混凝土中原材料的各项配比指标进行有效的检测，将偏差控制在最低。

3.2强化施工质量的有效控制

建筑混凝土施工质量会受到多方面因素的影响，要达到对施工质量的有效控制就要求相关施工人员加强工作的管理控制力度，如要安排专门的工作人员实时监测浇筑后混凝土的基本性能变化，要将监测的结果进行实时记录，呈现为书面方式。如在施工中对混凝土的配比进行了调整要将调整之后的配比告知相关施工部门。要对相关工作人员进行定期专业培训，为了保证浇筑振捣的施工质量达到要求，要对工作人员进行专业性培训指导，将相关工作分配到具体的工作人员，对需要浇筑振捣的建筑部分进行专业施工。对于浇筑振捣施工的具体施工要求主要包括：如采用插入式振捣，振捣厚度值要控制在30cm范围内；如采用垂直方式插入，插入的数值要控制在5cm～10cm内，间距值要小于60mm。实际施工时振捣过程也要注意振捣状态，避免出现振捣过度或遗漏。此外，浇筑过程分层厚度值要在30cm范围内，缓凝具体措施要根据实际情况选取。

3.3及时养护

在施工结束之后要及时对混凝土进行养护，混凝土是通过一定的时间才能达到一定的强度，在达到一定强度之前，我们一定要及时对混凝土进行养护，主要是在夏季温度过高和太阳暴晒下，我们应当对混凝土进行洒水养护，洒水养护之后能够有效的帮助减少水分的流失，减少一些开裂的现象发生。在洒水养护之后要用塑料薄膜覆盖，防止大量的水分流失。如果在气温较冷的冬季，我们可以采用火炉法，提高环境温度，并且在混凝土表面覆盖薄膜，防止混凝土气温过低发生冷冻现象，影响整体质量。

结束语

混凝土质量是保证工程质量的重要的一个环节。不能保证混凝土的质量，那么工程质量就不能保证。混凝土具有很强的抗压强度，也是工程质量的重要保障手段，如果混凝土质量出现问题，强度不够，那么在后期受力过程中可能就会出现开裂现象，会造成其他的工程损失，因此在使用过程中一定要加强混凝土质量控制措施，来提升工程的质量。

参考文献：

[1]孙志昕.土建施工建设中的混凝土施工技术研究[J].科教导刊：电子版，2015（36）：165.

[2]李华.关于建筑房屋工程建设中混凝土施工技术研究[J].门窗，2017（7）：114.

论文作者:陈鑫

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6fef7eca4e3217805be7dfa0.html